DAUGAVPILS PILSĒTAS

## II.SĒJUMS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI

2009

2009

SATURS

| Ievads | 3 |
| --- | --- |
| Paskaidrojuma raksts | 4 |
| 1. Detālplānojuma teritorijas raksturojums un piedāvātie risinājumi | 4 |
| 2. Apbūves risinājumu | 9 |
| 3. Jaunizveidojamu zemesgabalu apgrūtinājumi | 9 |
| 4. Jaunizveidojamu zemesgabalu plānotā adresācija un atļautā izmantošana | 10 |
| 5. Teritorijas attīstības nosacījumi | 11 |
| Pielikums Nr. 1. Daugavpils būvlaukuma , Jelgavas ielā ģeotehniskās izpētes pārskats | 12 |
| Pārskats par detālplānojuma izstrādi | 28 |
| Īpašuma apliecinoši dokumenti | 29 |
| Lēmumi par detālplānojuma izstrādi | 33 |
| Publikācijas laikrakstos | 42 |
| Institūciju nosacījumi | 53 |
| Institūciju atzinumi | 77 |
| Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu | 102 |
| Ziņojums par detālplānojuma atbilstību teritorijas plānojumam | 114 |
| Sabiedriskās apspriešanas materiāli | 116 |

# Ievads

# Detālplānojums izstrādāts, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu, Latvijas Republikas (turpmāk tekstā - LR) likumu “Teritorijas plānošanas likums” no 12.06.2002. un LR Ministru kabineta (turpmāk tekstā – MK) 19.10.2004 noteikumiem Nr.883. “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 2007. gada 8. marta sēdes lēmumu Nr. 207 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu zemesgabalam ar kadastra Nr. 0500 020 0811, Daugavpils pilsētas Jelgavas un Nometņu ielas rajonā, kvartālā Nr. 8.”. Noformēts atbilstoši MK 1996. gada 23. aprīļa noteikumu Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas” prasībām.

# Detālplānojuma īpašnieks, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0012 9341 apliecību ir fiziska persona Sergejs Šļama.

# Detālplānojuma izstrādei tika izmantota Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādāts Inženiertopogrāfijas plāns ar pazemes komunikācijām, M 1:500 (izstrādāja: Mērniecības firma “RIO M”, licences Nr. 176, 177, 178), inženierģeoloģisko izpētes pārskata (izstrādājis SIA „Latgranīts” , licence Nr.1/796) informāciju un  detālplānojuma 1. redakcijā tika ņemti vērā sekojošu institūciju sniegtie nosacījumi:

- Daugavpils reģionālās vides pārvaldes;

- Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Daugavpils nodaļas;

- Valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra”;

- Valsts zemes dienesta Dienvidlatgales reģionālās nodaļas;

- A/S Latvenergo Sadales tīkls;

- Akciju sabiedrības „Latvijas gāze”;

- Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas propāna gāze”;

- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Daugavpils brigādes;

- SIA “Daugavpils ūdens”;

- PAS “Daugavpils Siltumtīkli”;

- Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļas;

- Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras;

- telekomunikāciju objektu turētājiem – Lattelekom, LMT, “Dautkom TV”, Tele 2.

# Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas:

# 1.posms ir noritējis no 2007.gada 2. –17.aprīlim. Sabiedriskās apspriešanas laikā ir saņemti divi priekšlikumi no pierobežniekiem, zemesgabalu īpašniekiem ar kadastra Nr. 0500 019 1112 un Nr. 0500 019 1111 ar lūgumu detālplānojumā saglabāt esošo brauktuvi pie viņu zemes gabaliem.  Priekšlikums tika ņemts vērā un  brauktuvei tika piešķirts statuss satiksmes infrastruktūras teritorija un noteiktas sarkanās līnijas.

# Sabiedriskā apspriešana 1.redakcijai noritēja no 2008. gada 4.decembra līdz 2009. gada 5. janvārim. 1. redakcijā bija nepieciešamas izmaiņas saskaņā ar SIA “Daugavpils ūdens” un A/S “Latvenergo Sadales tīkls” sniegtajiem atzinumiem un jāveic topogrāfiskā plāna aktualizācija atbilstoši jaunuzbūvētiem objektiem.

# Sabiedriskās apspriešanas sapulce noritēja 2008. gada 12. decembrī, kur interesentiem bija iespēja iepazīties ar detālplānojuma risinājumiem  un uzdot jautājumus izstrādātājiem.

# 2009. gada 23. aprīlī ar Daugavpils domes sēdes lēmumu Nr. 277 tika nodota 1. redakcija pilnveidošanai un ar pilnveidoto redakciju varēja iepazīties trīs nedēļas no 2009. gada 11. jūnija līdz 8. jūlijam. Par ko tika publicēta informācija 9.06.2009 laikrakstā “Latgales laiks” un 10.06.2009 laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī informēti pierobežnieki un institūcijas.

# Par Daugavpils pilsētas domes 10. septembra 2009. gada sēdi, kur tika izskatīta detālplānojuma galīgā redakcija divas nedēļas iepriekš tika informētas darba uzdevumā minētās institūcijas un ar detālplānojuma risinājumiem saistītie pierobežnieki, kā arī bija publikācija laikrakstos “Latgales laiks” 25.08.2009 un “Latvijas Vēstnesis” 27.08.2009. No pierobežniekiem un institūcijām citu priekšlikumu un komentāru nebija.

Detālplānojuma izstrādi un noformēšanu atbilstoši likumdošanas un normatīvo aktu prasībām veica SIA „LK projektu grupa” saskaņā ar noslēgto līgumu.

# Paskaidrojuma raksts

1. Detālplānojuma teritorijas raksturojums un piedāvātie risinājumi

Detālplānojuma teritorija atrodas Daugavpils pilsētā Ruģeļu mikrorajonā starp Jelgavas un Nometņu ielām

1. attēls. Detālplānojuma teritorijas atrašanās vieta

# Ģeoloģiskā uzbūve un reljefs

# Detālplānojums teritorija - zemesgabals atrodas Daugavpils pilsētā Daugavas upes ielejas labajā krastā un robežojas ar Nometņu ielu un Jelgavas ielu. Tā vidusdaļā atrodas kanalizācijas sūkņu stacija Ruģeļi -1 un elektro transformatora apakšstacija. Zemesgabala dienvidu daļa pie Nometņu ielas applūst un Ruģeļu rajona iedzīvotāji to izmanto kā mazdārziņu teritoriju.

# Uz šī zemes gabala Daugavpils HES celtniecības laikā 1980-1991.g. tika uzbūvēta Enerģētiķu prospekta pamatne. Uzbērts uzbērums līdz 96-97 atzīmei. Uzbērums tika veidots no Daugavpils HES būvbedres materiāla – pārsvarā no smalkām smiltīm, smilšainām mālsmiltīm. Iespējams tika veikta arī uzbēruma blietēšana un ģeotehniskā kontrole.

Ģeomorfoloģiski dotais objekts atrodas Daugavas ielejā uz 2.virspalu terases ar abs.atz. 92-96 m. Visās izpētes izstrādnēs atsegti kvartāra augšpleistocēna fluvioglaciālie (fg Q3 ltv) nogulumi, kurus veido grantainas smiltis, vidēji blīvas, atsedzas 2.2-5.2 m dziļumā. Doto nogulumu nelīdzeno reljefu izlīdzina mūsdienu aluviālie (a Q 3-4) smilšainie nogulumi, bet reljefa pazeminājumos arī biogēnie (b Q4), kūdras nogulumi.

Gruntsūdens urbumos tika atsegts 4.2-5.0 m dziļumā. Gruntsūdens noteces virziens uz Daugavu.

Analizējot vibrourbšanas-zondēšanas rezultātus, ģeoloģisko griezumu un iegūtos laboratoriskos datus, tika izdalīti šādi ģeotehniskie elementi (ĢE):

ĢE nr. 1 – Uzbērums, smilts smalka, irdena. Var izmantot par pamatni. Irdena saguluma, c= 0 kPa, φ = 28, E= 10.4 Mpa, atsegtas līdz 2.0-4.2 m dziļumam.

ĢE nr. 2 – Apraktā augsne, atsedzas vietām. Skatīt ĢE Nr. 1 īpašības.

ĢE nr. 3 – Kūdra, atsedzas aizbērtajos reljefa pazeminājumos. Var izmantot par netiešo pamatni.

ĢE nr. 4 – Smilts smalka, aluviālas (a Q3-4) izcelsmes. Var izmantot par pamatni. Vidēji blīva saguluma, c= 0 kPa, φ = 30, E= 15 Mpa, atsegtas vietām līdz 5,0 m dziļumam.

ĢE nr. 5 – Putekļaina smalka, aluviālas (a Q3-4) izcelsmes. Var izmantot par pamatni. Vidēji blīva saguluma, c= 0 kPa, φ = 30, E= 17.1 Mpa, atsegtas vietām līdz 5,0 m dziļumam.

ĢE nr. 6 – Grantaina smalka, fluvioglaciālas (fg Q3 ltv) izcelsmes. Var izmantot par pamatni. Vidēji blīva saguluma, c= 0 kPa, φ = 38, E= 31.1 Mpa.

Ar sīkāku informāciju var iepazīties Pielikumā Nr.1. Daugavpils būvlaukuma , Jelgavas ielā ģeotehniskās izpētes pārskats, ko izstrādājis IK ”Latvijas ģeologs”

Risinājumi

- Par pamatnes nesošiem slāņiem var izmantot ģeotehnisko elementu nr. 1,4-5.

- Kūdras slāni var izmantot par netiešo pamatni.

- Gruntsūdens noteces virziens uz Daugavu.

Elektroapgāde

Detālplānojuma teritorija ir labi apgādāta elektroenerģiju, jo to šķērso gan esošā pazemes elektropārvades līnija ar spriegumu 10kV, gan gaisvadu elektropārvades līnija ar spriegumu < 20 kV. Kā arī zemesgabala vidusdaļā atrodas transformatora apakšstacija Nr. 346. Zemesgabalam elektroenerģiju piegādā VAS “Latvenergo”. Zemesgabala apbūves plānošanu sarežģīja elektroapgādes apgrūtinājumi:

1) no sadales tīklu sadales tīklu objektiem: 20 kV gaisvadu elektrolīnijas aizsargjosla ir 2,5 metru attālumā no līnijas ass un pazemes kabelim – 1m platumā no kabeļa ass.

2)no transformatora apakšstacijas 1m platumā no nožogojuma

2. attēls Teritorijas elektrolīniju izvietojums

# Risinājumi:

- Atspoguļoti esošie elektrotīkli, kā arī esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas.

- Pieslēgšanās plānota pie transformatora apakšstacijas Nr. 346. Plānojumā paredzēta vieta augstsprieguma un zemsprieguma elektrokabeļiem ielu sarkano līniju robežās.

- Nodrošināta iespēja brīvai piekļuvei esošo komunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.

- Paredzētas vietas inženierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanās pie esošajiem vai jaunizveidojamiem inženiertīkliem.

- Noteikta aizsargjosla ap sadales tīklu objektiem: 20 kV un 0,4 kV elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās ir 2,5 metru attālumā no līnijas ass.

- Elektrisko gaisvadu elektrolīnijas, kas šķērso detālplānojuma teritoriju atbilstoši izstrādātam tehniskam projektam ir nepieciešams pārkārtot par elektrisko tīklu kabeļu līnijām un izvietot ielu sarkano līniju inženierkomunikāciju koridoros atbilstoši ielu šķērsprofiliem .

- Nav pieļauta apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās.

- Pieprasāmi tehniskie noteikumi paredzot jaunus pieslēgumus.

Ūdenssaimniecība

Detālplānojuma teritoriju šķērso esošais maģistrālais ūdensvada tīkls un kanalizācijas pašteces kolektors un spied vads (turpinās pa Jelgavas ielu). Vidusdaļā atrodas kanalizācijas sūkņu stacija, kas apgrūtina apbūves plānošanu.

3. attēls Teritorijas ūdenssaimniecības izvietojums

Risinājumi

1. Izgatavoti topogrāfiskie uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes robežu iecirkņiem;

2. Noteiktas ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizsargjoslas;

3. Projektējamo ielu sarkanajās līnijās izvietots esošais ūdensvads D-300 mm un  kanalizācijas spiedvads un noteiktas to  aizsargjoslas.

4. Noteikta detālplānojuma teritorijas iespējamā pieslēgšanās vieta pie esošā ūdensvada D –300 mm.

5. Dzīvojamās mājas izvietotas tā, lai būtu nodrošinātas aizsargjoslas no upes, ekoloģiska riska objektiem, automaģistrāles.

6. Paredzēta visu inženierkomunikāciju tīklu ierīkošana ielu sarkanajās līnijās, t.sk. lietus notekūdeņu kanalizācija un novadīšana.

7. Lietus ūdens novadīšanai no ielām un no projektējamām teritorijām ir jāizbūvē lietus ūdeņu gūlijas virsūdeņu uztveršanai un novadīšanai cauruļvadu sistēmā uz esošo lietus ūdens kanalizācijas sistēmu. Tās projektējamas un izbūvējamas pēc tehnisko projektu izstrādes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Virszemes ūdeņu novadīšana no katra zemesgabala risināma katrā konkrētā gadījumā, izbūvējot būvprojektus un teritorijas labiekārtošanas projektus

Citas aizsargjoslas uz šo teritoriju

Visa detālplānojuma teritorija atrodas SIA „Omega Holding” Daugavpils naftas bāzes apbūves ierobežojuma zonā no iespējamā negadījuma epicentra, pamatojoties uz MK noteikumiem 19.07.2005. MK noteikumi Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem" norādītajām prasībām”.

Nelielai daļai no zemesgabala ir aizsargjosla no SIA „Latvijas propāna gāzes” automobiļu gāzes uzpildes stacija, kas pārklājas ar Jelgavas ielu sarkano līniju teritoriju.

v

4. attēls Aizsargjoslas uz teritoriju

Blakus detālplānojuma teritorijai atrodas Jelgavas ielā 2 SIA “Latvija propāna gāze”. Daugavpils GUS ir “Drošības pārskats”, ko izstrādājis SIA “Royner”, Fabrikas iela 2, Jūrmala, LV-2011, tālr. 28345215, fax. 7815708. “Drošības pārskats”. Saskaņā ar pārskata  riska analīzes secinājuma daļas 10.5.11. punktu kur teikts, ka  “ņemot vērā to, ka pārvaldes spiedieniekārtu kompleksi ir izvietoti virs zemes, šādu spiedieniekārtu kompleksu pilnīga sabrukuma rezultātā var izveidoties uguns lode.  Uguns lodes ugunsgrēkiem ir raksturīgs ļoti straujš degšanas process, kas atkarīgs no spiedieniekārtas kompleksa tilpuma. Gadījumā ja notiek spiedieniekārtas kompleksa uguns lodes ugunsgrēks , tas ietekmēs :  - samērā blīvi noslogoto Jelgavas ielu un tuvāko apbūvi.

Bīstami ir arī riska scenāriji, kad notiek spiedieniekārtas kompleksa (V=50m³), jo praktiska bezvēja apstākļos (1 m/s) sprādzienbīstamo koncentrāciju zona nedaudz pārsniedz 500 m robežu. Gāze - gaisa  maisījuma eksplozijas gadījumā(50 m³ rezervuāra sabrukuma gadījumā)sagaidāmās sekas var būt šādas;

- letālu iznākumu zona –60 m rādiusā (no sprādziena epicentra);

- ēku pilnīga sagraušana – 71 m;

- ausu bungādiņu bojājumi – 65-167 m;

- ēku sienu un jumtu daļēji bojājumi – 190m;

- iespējami ievainojumi no lidojošām šķembām – 80-315m;

- logu stiklu saplīšana – 315-400.

Jāņem vērā, ka šādos gadījumos, gāze uzreiz neaizdegas  un gāzes – gaisa maisījums var aizdegties no transporta kustības vai saimnieciskās darbības pārvaldes tuvumā , taču šādu hipotētiski iespējamo avāriju atgadīšanos varbūtības nav augstas, tāpēc var secināt, ka pārvaldes radītais individuālais risks  nepārsniedz dažās Eiropas Savienības valstīs ar likumu noteikto akceptējamo individuālā riska vērtību 10(-6)”

Risinājumi:

1. Detālplānojumā nav plānota blīva apbūve:

2. Noteiktas individuālas prasības ierobežojumu zonā.

Dabas gāzes apgāde

Detālplānojuma teritorijai atrodas stratēģiski izdevīgā vietā, jo tai ir iespēja pieslēgties pie dabas gāzes. Esošais vidēja spiediena(P<0,4MPa) sadales gāzes vads iet pa Jelgavas ielu gar detālplānojuma teritoriju, kuram var pieslēgties. Kā arī ir plānoti jauni gāzes vadi pa tuvākajām ielām Rasas un Nometņu ielu.

5. attēls Teritorijas gāzes apgādes izvietojums

Risinājumi:

1. Paredzēts perspektīvā vidējā spiediena SGRP novietni Nometņu ielas un projektējamās ielas krustojuma rajonā.	.

2. Ielas sarkanajā līnijās paredzēta vieta vidēja spiediena gāzes vadam. Tehniskie projekti izstrādājami saskaņā ar LBN 242-02 „Gāzes sadales un lietotāju ārējie tīkli”.

3. Paredzēta iespējas vidējā spiediena gāzes pievadu izbūvei katram plānotajam patērētājam atsevišķi.

4. Tehniskos noteikumus konkrētā objekta gāzes apgādei patērētājam jāpieprasa a/s „Latvijas Gāze” Pārdošanas daļā, pēc detālplānojuma apstiprināšanas.

5. Gāzes regulēšanas punktam paredzēta vieta pie Nometņu ielas sarkano līniju teritorijā.

6. Pieslēgšanās pie gāzes paredzēta pie esošā gāzes vada Jelgavas ielā.

7. Projekts paredz nākotnē iespēju gazificēt projektējamo teritoriju no esošā gāzesvada. Izstrādājot atsevišķu projektu un pasūtītājam (zemes gabala īpašniekam) nepieciešams slēgt ar akciju sabiedrību” Latvijas gāze” atsevišķu vienošanos par gāzesvadu izbūvi projektējamo ielu sarkano līniju robežas pirms tehnisko noteikumu saņemšanas (tālr. 7369955 vai mob. tālr. 9150720

Siltumapgāde

Tā kā detālplānojuma teritorijas neatrodas Teritorijas plānojumā noteiktajai I siltumapgādes zonā, kur ir noteikta pieslēgšanas pie centralizētas siltumapgādes, tad detālplānojuma teritorijā var izmantot alternatīvu apkures veidu, piemēram, gāzes apgādi izveidojot pieslēdzoties Jelgavas ielā esošajam gāzes vadam vai izvēlēties citu apkures veidu videi draudzīgu.

Sarkano līniju teritorijā ir atstāta vieta inženierkomunikāciju koridoriem, kur var izvietot arī centralizētu siltumapgādi, kas tiks risināta tehniskā projekta ietvaros.

Sakaru sistēma

Gar detālplānojuma teritoriju pa Jelgavas ielu ir izvietota gan A/S „Lattelekom” telekomunikāciju pazemes kabeļi, gan SIA „Dautkom” optiskie gaisa kabeļi.

6. attēls Teritorijas komunikāciju tīklu izvietojums

Risinājumi:

- Paredzēta esošo komunikāciju saglabāšanu.

- Paredzēti tehniskie koridori sakaru komunikāciju ierīkošanai.

- Vietās, kur apbūve notiks ielu abās pusēs  tehniskā projektā paredzēt ceļu pārejas un iespējas ierīkot komunikāciju posmus pie plānotajiem objektiem.

- Pieslēgšanos pie SIA „Lattelekom” tīkliem ir iespējama SITE Valkas 3 esošajām komunikācijām Jelgavas ielā un arī pie SIA „Dautkom TV” komunikāciju tīkliem.

- Pirms jebkādu objektu celtniecības projektu uzsākšanas dotajā teritorijā, pieprasīt tehniskos noteikumus no SIA „Lattelekom” un SIA “Dautkom TV”.

# Satiksmes organizācija

Detālplānojuma teritorijā ir esošas brauktuves ar  grants segumu(sk 7. att.) un vadoties no esošās un plānotās situācijas tiek piedāvāti sekojoši satiksmes jaunveidojamo ielu  risinājumi.

7.attēls. Ortofoto un satiksmes organizācijas shēma

Risinājumi:

1. Plānojot piekļūšanas nodrošinājumu detālplānojuma teritorijai un iekšējo tīklu, tika ievēroti 10.05.2007 VAS “Latvijas valsts ceļi” Daugavpils nodaļas izsniegtie nosacījumi Nr. 4.6.6./74 detālplānojuma izstrādei, kā arī ņemts vērā blakus esošo teritoriju piekļūšanas nodrošinājums, novietojums un parametri. Plānotās vietējas nozīmes ielas detālplānojuma teritorijā nodrošinās ērtu un drošu piekļūšanu katram jaunizveidotam zemesgabalam.

Ielas izdalītas kā atsevišķas zemes vienības, to statuss nosakāms saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gājējiem paredzēta ietves. Ietves platums ir pietiekams apvienotas gājēju un velosatiksmes nodrošināšanai.

2. Piekļūšana detālplānojuma teritorijai ir paredzēta no Jelgavas un Nometņu ielas, veidojot pie tām plānotos vietējas nozīmes divvirzienu ielu pieslēgumus:

- 1. pieslēgums pie Jelgavas ielas -  jauna A iela  atbilstoši teritorijas plānojumam, kas ir iztaisnota un iet gar detālplānojuma teritorijas rietumu robežu līdz Nometņu ielai. Iela atrisina piebraukšanu  pie kaimiņu  zemesgabaliem apbūvei paredzētiem Rasa iela 28A, kadastra Nr. 0500 019 1111(jau apbūvēta) un kadastra Nr. 0500 019 1112 un kurā iekļaujas arī Rasas iela.

- 2. pieslēgums pie Jelgavas ielas kā Akadēmiķa Graftio ielas plānotais turpinājums, kur ir izvietotas jau esošas maģistrālās inženierkomunikācija: kanalizācijas spied vads un ūdensvads, kas turpinās arī  detālplānojumam pieguļošos zemesgabalos  un šķērso Rasas un Mazās Rasas ielas līdz Pūces ielai.

- 3., 4.  pieslēgums pie Nometņu ielas jau esošas izbrauktuves.

- likvidēt esošo pieslēgumu un  daļēji brauktuvi ar kadastra Nr. 0500 020 0808 uz kanalizācijas sūkņu staciju, zemesgabalu ar kadastra Nr. 0500 020 0804, kam plānota piebraukšana no B ielas. Jo tā ir mazāk noslogota nekā Jelgavas iela.

Visu plānoto  ielu platums ir atbilstošs, lai nodrošinātu divvirzienu transporta plūsmu. Detālplānojuma  teritorijā transporta satiksmes organizāciju nodrošināt ar atbilstošām ceļa zīmēm pirms tam saskaņojot transporta organizācijas shēmu ar VAS “Latvijas valsts Autoceļi” Daugavpils nodaļu. Perspektīvo satiksmes organizācijas shēmu skatīt 7. attēlā.

Autostāvvietas detālplānojuma teritorijā var izvietot sarkano līniju teritorijā B ielā, C ielā pie Kanalizācijas sūkņu stacijas.

Detālplānojuma grafiskajā daļā attēloti ielu šķērsprofilu risinājumi ar sarkanajām līnijām un inženiertehnisko komunikāciju izvietojumu .

Plānotās ielas projektējamas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, izstrādājot tehniskos projektus un saskaņā ar VAS “Latvijas valsts ceļi” tehniskajiem noteikumiem.

Detālplānojuma teritorijai blakus uz Jelgavas ielas atrodas autobusu pietura “Gāzes uzpildes stacija” un  pa to ir laba autobusa  Nr. 10, 10P un mikroautobusa satiksme ar Daugavpils  pilsētas centru.

Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošanas jomā detālplānojuma teritorijai ir jāiekļaujas Daugavpils pilsētas kopējā atkritumu apsaimniekošanā.  Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem. Kur noteikts, ka nekustamā īpašuma īpašniekiem, valdītājiem (dzīvojamo māju apsaimniekotājiem) vai turētājiem (nomniekiem)  ne vēlāk kā mēneša laikā pēc īpašumtiesību, valdījuma vai turējuma tiesību iegūšanas, jāiekļaujas pilsētas kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot attiecīgu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kuram noslēgts līgums ar pašvaldību. Slēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, līgumpuses  vienojas par:

- atkritumu izvešanas veidu (konteineri, to tilpums u.tml.) un apjomiem;

- atkritumu  izvešanas biežumu un laiku tā, lai nerastos lieli atkritumu uzkrājumi, kas piesārņo apkārtni;

- atkritumu šķirošanu u.c. līguma nosacījumiem.

Risinājumi:

Lai nodrošinātu atkritumu izvešanu no detālplānojuma teritorijas realizējot detālplānojumu tiek piedāvāti divi varianti:

- Izveidot atkritumu konteineru laukumu Inženiertehniskās apgādes objektu teritorijā (T), 25. zemes vienībā, jo teritorija ir pietiekoši liela, lai varētu apgriezties mašīna, kas izved atkritumus.

- Izvietot atkrituma konteinerus pie iebrauktuvēm katrā īpašumā, jo plānoto ielu platums ir atbilstošs un plānojamā teritorijā nav strupceļu.

2. Apbūves risinājumi

Detālplānojuma apbūves risinājums tika panākts ievērojot uz tā esošos daudzos apgrūtinājumus no inženierkomunikācijām un to ekspluatācijas aizsargjoslām. Tika paredzēti esošie maģistrālie ūdensvadu un kanalizācijas tīkli ielu sarkano līniju ietvaros. Zemes gabala dienvidos lielu teritoriju aizņem aizsargjoslas (applūstoša) no Daugavas upes un Meļņičkas upes un aizsargjoslas no Gāzes uzpildes stacijas, SIA “Latvijas propāna gāze” ziemeļos, kur nav pieļaujama jaunu māju būvniecība.  Ievērojot tā sarežģīto reljefu un dabā jau izveidojušos iebrauktos ceļus, kā arī pārplānojot pašvaldības pievedceļu kanalizācijas sūkņu stacijai. Kompromisa rezultātā zemesgabals ir  plānots sadalīts 41 zemes vienībās ar sekojošām izmantošanām:

- 16 zemes vienības  -  mazstāvu dzīvojamo māju apbūvei;

- 1 zemesgabals - inženiertehniskās apgādes objektu teritorija(tajā ir daudz inženierkomunikācijas ar to aizsargjoslām);

- 23 zemesgabali  - mazstāvu dzīvojamo māju apbūve ar applūšanas risku

- 1 zemesgabals  - satiksmes teritorija (sarkano līniju teritorija), lai nodrošinātu veiksmīgu piekļūšanu pie katra zemesgabala un  maģistrālām inženierkomunikācijām.

Mazstāvu dzīvojamo māju apbūve ar applūšanas risku perspektīvo apbūvi var pārskatīt, ja tiks saskaņā ar Daugavpils teritorijas plānojumu  paaugstināta Nometņu iela(kā aizsargdambis pret plūdiem) un līdz ar to šī teritorija neapplūdīs.

3. Jaunizveidojamu zemesgabalu platības un apgrūtinājumi

Uz detālplānojuma teritorijā uz plānotiem sadalei zemesgabaliem darbojas daudz aizsargjoslas (apgrūtinājumu) ar sekojošām platībām: teritorija ar aplūšanas risku un Daugavas upes aizsargjosla – 49 551.44 m², ūdensvads atrodas dziļāk par 2 m – 4411,20  m², kanalizācijas spied vads atrodas dziļāk par 2 m – 4257.32 m², aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 3187,84 m², aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju –944,29 m², aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās līdz 20 kilovoltiem – 5056,64 m², aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 1055,18 m², aizsargjosla ap poligonometrijas punktiem – 78,54 m², aizsargjosla ap plānoto SGRP- 78.54 m². Uz detālplānojuma teritoriju attiecas Jelgavas ielas sarkanajās līnijās esošās aizsargjoslas ap gāzes uzpildes staciju, kas ir noteikta saskaņā ar Daugavpils teritorijas  plānojumu - 50 m, platībā –2634,84 m² un esošais vidējā spiediena(P<0,4MPa) sadales gāzes vads ar aizsargjoslu – 582.78 m². Uz visiem detālplānojuma jaunveidojamiem zemes gabaliem attiecas apbūves ierobežojuma zona, jo tie atrodas drošības aizsargjoslā no SIA „Omega Holding” Daugavpils naftas bāzi un Latvijas propāna gāzes uzpildes staciju

Visiem inženierkomunikāciju pieslēgumiem izstrādājami tehniskie projekti saskaņā ar institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

4.Jaunveidojamo zemesgabalu plānotā adresācija

Detālplānojumu realizējot ir plānots daļēji likvidēt esošo brauktuvi uz  SIA “Daugavpils ūdens” kanalizācijas sūkņu staciju un   izbūvēt jaunas ielas:

B iela - plānotais nosaukums - Akadēmiķa Graftio iela(esošās ielas turpinājums)

A un C ielas - plānotais nosaukums -  Meļņičkas iela

Zemesgabalam Nr.1. adresācija plānota no  esošās Rasa ielas un  zemesgabalam Nr. 14. no esošās Nometņu ielas

Adresācijas situācijas plāns

Adresācijas tabula

| Zemesgabala Nr. | Zemesgabala adrese |
| --- | --- |
| 1 | Rasas iela 34, Daugavpils |
| 2 | Akadēmiķa Graftio iela 9, Daugavpils |
| 3 | Akadēmiķa Graftio iela 11, Daugavpils |
| 4 | Akadēmiķa Graftio iela 13, Daugavpils |
| 5 | Akadēmiķa Graftio iela 15, Daugavpils |
| 6 | Akadēmiķa Graftio iela 17, Daugavpils |
| 7 | Akadēmiķa Graftio iela 19, Daugavpils |
| 8 | Akadēmiķa Graftio iela 12, Daugavpils |
| 9 | Akadēmiķa Graftio iela 14, Daugavpils |
| 10 | Meļņičkas iela 14, Daugavpils |
| 11 | Meļņičkas iela 12, Daugavpils |
| 12 | Meļņičkas iela 10, Daugavpils |
| 13 | Meļņičkas iela 19, Daugavpils |
| 14 | Nometņu iela 94, Daugavpils |
| 15 | Meļņičkas iela 17, Daugavpils |
| 16 | Meļņičkas iela 15, Daugavpils |
| 17 | Meļņičkas iela 8, Daugavpils |
| 18 | Meļņičkas iela 6, Daugavpils |
| 19 | Meļņičkas iela 4, Daugavpils |
| 20 | Meļņičkas iela 2, Daugavpils |
| 21 | Meļņičkas iela 1, Daugavpils |
| 22 | Meļņičkas iela 3, Daugavpils |
| 23 | Meļņičkas iela 5, Daugavpils |
| 24 | Meļņičkas iela 7, Daugavpils |
| 25 | Akadēmiķa Graftio iela 18, Daugavpils |
| 26 | Akadēmiķa Graftio iela 6, Daugavpils |
| 27 | Akadēmiķa Graftio iela 8, Daugavpils |
| 28 | Akadēmiķa Graftio iela 10, Daugavpils |
| 29 | Meļņičkas iela 18, Daugavpils |
| 30 | Meļņičkas iela 16, Daugavpils |
| 31 | Meļņičkas iela 25, Daugavpils |
| 32 | Meļņičkas iela 23, Daugavpils |
| 33 | Meļņičkas iela 21, Daugavpils |
| 34 | Meļņičkas iela 25A, Daugavpils |
| 35 | Meļņičkas iela 23A, Daugavpils |
| 36 | Meļņičkas iela 21A, Daugavpils |
| 37 | Meļņičkas iela 17A, Daugavpils |
| 38 | Meļņičkas iela 13, Daugavpils |
| 39 | Meļņičkas iela 11, Daugavpils |
| 40 | Meļņičkas iela 9, Daugavpils |
| 41 | Akadēmiķa Graftio un Meļņičkas ielas |

5. Teritorijas attīstības nosacījumi.

Zemes gabala  plānotā attīstība noritēs, ja tiks ieguldīti un piesaistīti līdzekļi inženierinfrastruktūras tehnisko projektu izstrādē un realizācijā, lai nodrošinātu kvalitatīvus dzīves apstākļus un ilgtspējīgas attīstības priekšnosacījumus šīs teritorija perspektīviem iedzīvotājiem.

Kā arī pieguļošo teritoriju zemes īpašniekiem būs iespēja pieslēgties  plānotām komunikācijām.

# Text boxes

ZEMES GABALA

/KADASTRA NR. 0500 020 0811/

JELGAVAS UN NOMETŅU IELAS   RAJONĀ,

# KVARTĀLĀ NR.8

### DETĀLPLĀNOJUMA