Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

“Papildus būvdarbi objektā “J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 003 3701 001 Marijas ielā 1D, Daugavpilī renovācija”.

identifikācijas numurs DPD 2017/167

Atbildes

uz piegādātāju jautājumiem

Nr.1

Daugavpils pilsētas domes Iepirkumu komisijā DPD 2017/167 “Papildus būvdarbi objektā “J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 003 3701 001 Marijas ielā 1D, Daugavpilī renovācija” tika saņemti ieinteresētās personas jautājumi.

Sniedzam šādas atbildes.

1.1.jautājums

Sadaļā 13.AVK, pozīcijā:

| 13.31 | Apkures maģistrāles pārbūve | m | 36.00 |
| --- | --- | --- | --- |

Kas šajā pozīcijā precīzi ietilpst?

1.1.atbilde

Par AVK (13.31)

Minētajā pozīcijā ietilpst esošās apkures maģistrāles atsegšana (no siltummezgla līdz ekspluatācijā esošās skolas ēkas daļai - tranzīta posms), apkures maģistrāles nomaiņa (demontāža un jauna cauruļvada izbūve, t.sk. visi veidgabali, savienojumi un to savienošana), apkures maģistrāles izolēšana un nosegšana. Sakarā ar to, ka nav precīzas informācijas par esošās maģistrāles trasējumu, darbu izpildes gaitā tas tiks precizēts (pēc atsegšanas) un salāgots ar pārējiem ēkas pārbūves risinājumiem.

1.2.jautājums

Sadaļā 14.ŪK, pozīcijā:

| 14.1 | UK prognozējamo darbu aprakstu skatīt UK sadaļas skaidrojošajā aprakstā.(esošās sistēmas demontāža un gultnes aizbēršana, blietēšana). Darbu veidi un apjomi precizējami būvniecības procesā, autoruzraudzības kārtībā. | kpl | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- |

Šeit minēts, ka prognozējamo darbu aprakstu jāskatās UK sadaļas skaidrojošajā aprakstā, bet tajā nav konkursa dokumentos.  Pieliktajā tehniskajā specifikācija arī uzrādīts, punkts 32: “Būvdarbu veikšanai nepieciešamie būvdarbu apjomi un būvprojekts ir pieejams elektroniski (skatīt pielikumus)”, bet būvprojekta nav konkursa pielikumos. Kas šajā pozīcijā ietilpst?

1.2.atbilde

Par UK (14.1)

Projekta sastāvā esošais UK skaidrojošas apraksts un UK plāns sniedz informāciju par veicamiem darbiem un pasākumiem.

(sk.pielikumā)

Pielikumā:

314_UK_1_Plans_ar_kanalizacijas_tikliem.pdf (865 KB);

# 312_313_UK_Skaidrojosais_apraksts.pdf (409 KB).

Iepirkumu komisija