Tehniskā specifikācija

Iepirkumam “Speciālo LED gaismekļu iegāde transporta apskates bedru apgaismojumam”,

Id. Nr.  ASDS/2019/90.

1.  LED gaismekļu tips: TIS-V-30-B

1.1.  Daudzums - 38 gab.

2. Gaismekļu īpašības parametri:

2.1. Jauda – ne vairāk kā 40W

2.2. Spriegums – 220V AC (vienfāžu)

2.3. Gaismekļa gaismas plūsma – ne mazāk kā 1800 lm

2.4. Aizsardzības pakāpe – IP54

2.5. Ekspluatācijas temperatūra – no +1°C līdz +40°C

2.6. Ražotāja garantija – ne mazāk kā 5 gadi.

3. Piedāvājumam jāpievieno gaismekļa ražotāja pases oriģināls.

4. Preces piegāde līdz AS “Daugavpils satiksme” 18.Novembra ielai 183, Daugavpilī – bezmaksas, maksimāli 60 kalendāro dienu laikā, pēc līguma parakstīšanas brīža.

5. Finanšu piedāvājumu izvēles kritērijs – zemākā cena.

6. Prasības Finanšu piedāvājuma noformēšanai:

7. Finanšu piedāvājumam jābūt noformētam saskaņā ar AS „Daugavpils satiksme” paraugu.

8. Pretendentam jāaizpilda visas tukšas AS „Daugavpils satiksme” Finanšu piedāvājuma parauga ailes.

9. Ailē „Uzņēmuma rekvizīti” jānorāda: uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas rekvizīti (nosaukums un konta numurs), uzņēmuma tālruņa numurs, e-pasta adrese.

10. Parakstot Finanšu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka piedāvāta prece pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

11. Neparakstītie Finanšu piedāvājumi tiks izslēgti no tālākas vērtēšanas.

12. .Finanšu piedāvājumu iesniegšanas prasības.

12.1. Pa pastu: AS „Daugavpils satiksme” 18.Novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417.

12.2. Personīgi: „Daugavpils satiksme” Daugavpilī, 18.Novembra ielā 183, 5.kab.

12.3. Pa e-pastu (noskenētā veidā vai ar drošu elektronisku parakstu): info@dsatiksme.lv

13. Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta Finanšu piedāvājumu, ir konstatēts, ka Piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, AS „Daugavpils satiksme” ir tiesīga izslēgt Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas. Aritmētisko kļūdu konstatēšanas gadījumā, AS „Daugavpils satiksme” tās izlabo, rakstiski informējot par to Pretendentu, nosūtot vēstuli pa e-pastu, kurš ir norādīts ailē “Uzņēmuma rekvizīti”. AS “Daugavpils satiksme” nepārbauda Finanšu piedāvājumus, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas.

14.Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta Finanšu piedāvājumu, ir konstatēts ka Piedāvāta Prece neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, AS „Daugavpils satiksme” ir tiesīga izslēgt Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas. Pretendentam jāpaziņo par nepilnībām vai pretrunām tehniskā specifikācijā AS „Daugavpils satiksme” kontaktpersonai vismaz 3 darba dienas līdz Finanšu piedāvājumu iesniegšanas perioda beigām, pretējā gadījumā pretenzijas netiks pieņemtas un izskatītas.

15.Ja Pasūtītājs konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, Pasūtītājs nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts vai no iesniegtā apliecinājuma redzams, ka finanšu piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums piešķirt tiesības slēgt līgumu, Pretendentam ir nodokļu parādi, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (iesniedzot pilnvaras oriģinālu) šajā iepirkuma procedūrā.

16. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu).

17. Finanšu piedāvājums jāiesniedz līdz  06.01.2020. plkst. 10.00. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

18. Kontaktpersona – AS “Daugavpils satiksme” enerģētiķis V. Šops, tālr. 22332112.

Finanšu piedāvājums

Iepirkumam “Speciālo LED gaismekļu iegāde transporta apskates bedru apgaismojumam”

Id. Nr.  ASDS/2019/90

| Uzņēmuma rekvizīti |
| --- |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

| Nr. p/k | Pakalpojuma veids | Mērv. | Daudz. | Cena par 1 vienību EUR, Bez PVN | Kopēja summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED gaismekļu iegāde | gab. | 38 |  |  |
| Izpildes termiņš | Izpildes termiņš – 60 kalendāras dienas no līguma parakstīšanas brīža |
| Garantijas termiņš | Ne mazāk kā 5 gadi |
| Apmaksas noteikumi | 15 kalendāra dienas no aktu par izpildītajam darbiem pieņemšanas un parakstīšanas brīža. |

_____________________________                              _______________

(datums)                  						(vieta)

Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvātais pakalpojums pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkumā procedūrā.

- _____________________________________________________

(amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis)

z.v.