Tehniskā specifikācija

“Multifunkcionālo ierīču iegāde” Id. Nr. ASDS/2019/89

- Multifunkcionālo elektro

- ierīču iegāde apakšstacijas iekārtu parametru mērīšanai (tālāk tekstā – Prece)

1.1. Digitālais multimetrs – METREL MI 3102 BT ( vai analogs)

Skaitītāja ierīces skaitītāja tips
Izmantojamā grafiskā displeja veids, LCD ar aizmugurgaismojumu
Pārbaudes spriegums 100V / 250V / 500V / 1000V
Izolācijas pretestības mērīšanas diapazons ir 0,017M ... 199,9M / 999MΩ
Izolācijas pretestības mērīšanas precizitāte ± (2% + 3 cipari)
IP vērtējums IP42
2. piesārņojuma pakāpe
Korpusa izmēri 230x103x115mm
Mērinstrumentam ir 500 mērījumu atmiņa
Mērījumu nepārtrauktība, zemējuma pretestība, izolācijas pretestība, noplūdes strāva, fāžu secība
Atbilst standartam EN61010 600V CAT III
Saskarne:

• RS232
• USB

1.2. Termogrāfs -  FLIP C3 ( vai analogs)

Termiskā jutība <0,10 ° C
  Temperatūras mērīšanas diapazons -20 → +150 ° C
  Labākā temperatūras mērīšanas precizitāte ± 1%
  Detektora izšķirtspēja 80 x 60 pikseļi
  Fokusa tips bez fokusa
  Displeja izmērs 3 collas
  Displeja izšķirtspēja 320 x 240 pikseļi

1.3. Multimetrs – APPA VOLTEST-S (vai analogs)

Testera tips elektriskais
Maiņstrāvas sprieguma mērīšanas diapazons 750V
Maiņstrāvas sprieguma mērīšanas precizitāte ± (1,3% + 5 cipari)
Līdzstrāvas sprieguma mērīšanas diapazons 750V
Līdzstrāvas sprieguma mērīšanas precizitāte ± (1% + 2 cipari)
Pretestības mērīšanas diapazons 0 ... 2000Ω
Pretestības mērīšanas precizitāte ± (2% + 2 cipari)
Nepārtrauktības pārbaude <200Ω
Izmēri 68x239x29mm
Barošanas avots 2 baterijas 1,5V LR03 (AAA)
Atbilst normai EN61010 600V CAT IV, EN61010 750V CAT III
Mērīšana maiņstrāvas spriegums, līdzstrāvas spriegums, frekvence, pretestība
Frekvences mērīšanas diapazons 1 ... 999Hz
Frekvences mērīšanas precizitāte ± (0,3% + 5 cipari)
Diodes pārbaude 0,1–1,0 V

- Preces piegāde līdz AS “Daugavpils satiksme” 18.Novembra ielai 183, Daugavpilī – bezmaksas, maksimāli 60 kalendāro dienu laikā, pēc līguma parakstīšanas brīža.

- Finanšu piedāvājumu izvēles kritērijs – zemākā cena.

- Prasības Finanšu piedāvājuma noformēšanai:

  - Finanšu piedāvājumam jābūt noformētam saskaņā ar AS „Daugavpils satiksme” paraugu.

  - Pretendentam jāaizpilda visas tukšas AS „Daugavpils satiksme” Finanšu piedāvājuma parauga ailes.

  - Ailē „Uzņēmuma rekvizīti” jānorāda: uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas rekvizīti (nosaukums un konta numurs), uzņēmuma tālruņa numurs, e-pasta adrese.

  - Parakstot Finanšu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka piedāvāta prece pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

  - Neparakstītie Finanšu piedāvājumi tiks izslēgti no tālākas vērtēšanas.

- Finanšu piedāvājumu iesniegšanas prasības.

  - Pa pastu: AS „Daugavpils satiksme” 18.Novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417.

  - Personīgi: „Daugavpils satiksme” Daugavpilī, 18.Novembra ielā 183, 5.kab.

  - Pa e-pastu (noskenētā veidā vai ar drošu elektronisku parakstu): info@dsatiksme.lv

- Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta Finanšu piedāvājumu, ir konstatēts, ka Piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, AS „Daugavpils satiksme” ir tiesīga izslēgt Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas. Aritmētisko kļūdu konstatēšanas gadījumā, AS „Daugavpils satiksme” tās izlabo, rakstiski informējot par to Pretendentu, nosūtot vēstuli pa e-pastu, kurš ir norādīts ailē “Uzņēmuma rekvizīti”. AS “Daugavpils satiksme” nepārbauda Finanšu piedāvājumus, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas.

- Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta Finanšu piedāvājumu, ir konstatēts ka Piedāvāta Prece neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, AS „Daugavpils satiksme” ir tiesīga izslēgt Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas. Pretendentam jāpaziņo par nepilnībām vai pretrunām tehniskā specifikācijā AS „Daugavpils satiksme” kontaktpersonai vismaz 3 darba dienas līdz Finanšu piedāvājumu iesniegšanas perioda beigām, pretējā gadījumā pretenzijas netiks pieņemtas un izskatītas.

- Ja Pasūtītājs konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, Pasūtītājs nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts vai no iesniegtā apliecinājuma redzams, ka finanšu piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums piešķirt tiesības slēgt līgumu, Pretendentam ir nodokļu parādi, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (iesniedzot pilnvaras oriģinālu) šajā iepirkuma procedūrā. Piedāvājums  jāparaksta personai,  kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (iesniedzot pilnvaras oriģinālu) šajā iepirkuma procedūrā.

- Finanšu piedāvājums jāiesniedz līdz 20.12.2019. plkst. 13.00. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

- Kontaktpersona – AS “Daugavpils satiksme” enerģētiķis V. Šops, tālr. 22332112.

Finanšu piedāvājums

cenu aptaujai “Multifunkcionālo ierīču iegāde”, identifikācijas numurs ASDS/2019/89

| Uzņēmuma rekvizīti |
| --- |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudz | Cena par vienību, EUR bez PVN |  |  |  |
| 1. | Digitālais multimetrs | Gab. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Termogrāfs | Gab. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Multimetrs | Gab. | 1 |  |  |  |  |
| Kopēja līgumcena EUR, bez PVN |  |  |  |
| Apmaksas noteikumi | Preces apmaksas termiņš 15 kalendāras dienas no Preces saņemšanas un pavadzīmes parakstīšanas brīža. |  |  |  |
| Pasūtījuma izpildes termiņš | Maksimāli 60 kalendāro dienu laikā pēc līguma parakstīšanas brīža. |  |  |  |
|  |  | Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvājums pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkumā procedūrā. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _______________________ _____________________________ |  |  |
|  |  | (vieta) (datums) |  |  |  |
|  |  | _______________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  | (amats, paraksts, V. Uzvārds) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z. V. |  |  |  |  |  |  |