Iepirkuma dokumentācija

iepirkumam “Elektrotelfera iegāde”

identifikācijas numurs ASDS/2020/82

- Iepirkuma “Elektrotelfera iegāde”, identifikācijas Nr. ASDS/2020/82 (turpmāk – iepirkums) priekšmets ir – Elektriskā telfera 5t, 1 (viens) gab., tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai tramvaju depo darbnīcas iekštelpā (turpmāk – Prece), iegāde.

- Preces apraksts:

- Celtspēja (t) – 5,0.

- Pacelšanas augstums (m) – 9,0.

- Pacelšanas ātrums (m/min) – 4,0.

- Pārvietošanās ātrums (m/min) – 20,0.

- Standarta polispasts 4/1.

- Klimatiskais standarta izpildījums -25+40С.

- Rūpnieciskais standarta izpildījums.

- Augšēja piekare uz elektriskiem ratiņiem pie dubult-T profila sijas, piekares sijas platums (mm) – 130-300.

- Vadība – kabeļa pults.

- Barošanas spriegums – 380V 50Hz.

- Prasības piedāvātajai Precei:

  - Precei jāatbilst iepirkuma dokumentācijas prasībām.

  - Preces garantija – 2 gadi no piegādes dienas.

- Finanšu piedāvājumu vērtējuma kritērijs – viszemākā cena.

- Prasības Finanšu piedāvājuma noformēšanai:

  - Finanšu piedāvājums jānoformē uz AS “Daugavpils satiksme” parauga.

  - Pretendentam jāaizpilda visas tukšās Finanšu piedāvājuma parauga ailes.

  - Neparakstītie Finanšu piedāvājumi tiks izslēgti no tālākas vērtēšanas.

- Finanšu piedāvājumu iesniegšana:

  - Pa pastu: AS “Daugavpils satiksme” Kārklu iela 24, Daugavpils, LV-5401.

  - Personīgi: AS “Daugavpils satiksme” Daugavpilī, Kārklu iela 24.

  - Pa e-pastu (noskenētā veidā vai parakstītu ar drošo elektronisku   parakstu):

info@dsatiksme.lv.

- Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta Finanšu piedāvājumu, ir konstatēts ka Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, AS „Daugavpils satiksme” ir tiesīgs izslēgt Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas. Aritmētisko kļūdu konstatēšanas gadījumā, AS „Daugavpils satiksme” tos izlabo, rakstiski informējot par to Pretendentu, nosūtot vēstuli pa e-pastu. AS „Daugavpils satiksme” nepārbauda Finanšu piedāvājumus kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas.

- Pasūtītājs izslēgs pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, no dalības iepirkumā, ja pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

- Gadījumā, ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, Pasūtītājs nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- Iepirkuma komisija var lūgt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši normatīvo aktu un šī Iepirkuma dokumentācijas prasībām. Iepirkuma komisija šīs tiesības izmanto tikai attiecībā uz tiem dokumentiem, kas ir bijuši iekļauti piedāvājumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

- Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu  šajā iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras kopiju).

- Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru.

- Finanšu piedāvājums jāiesniedz: līdz 17.11.2020. plkst. 10.00. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

- Kontaktpersona – AS “Daugavpils satiksme” TRSD ražošanas sagatavošanas inženieris M.Podjavo 22332258

Finanšu piedāvājums

iepirkumam “Elektrotelfera iegāde”  id. Nr. ASDS/2020/82

| Uzņēmuma rekvizīti |
| --- |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

| Nr. p/k | Preces nosaukums | Daudzums (gab.) | Cena par gab. EUR, bez PVN | Summa EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrotelfers | 1 |  |  |
| Kopēja piedāvājuma cena EUR, bez PVN |  |
| Piegādes termiņš un noteikumi | Līdz 3 (trim) mēnešiem pēc līguma parakstīšanas, piegāde līdz AS "Daugavpils satiksme" 18.Novembra ielai 183, Daugavpilī - bezmaksas. |
| Apmaksas noteikumi | 15 kalendāras dienas no preču un attiecīgas pavadzīmes saņemšanas un parakstīšanas brīža |

PRECES PIEGĀDE:

PĀRDEVĒJS piegādā Preci: 18.novembra ielā 183, Daugavpils, Latvija.

_____________________________                       ____________________________

(vieta)                                                                             (datums)

Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvāta Prece pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

•	apņemas piegādāt preci atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma dokumentācijas izvirzītajām prasībām un garantē iepirkuma dokumentācijas izpildi, iepirkuma dokumentācijas noteikumi ir skaidri un saprotami;

•	apliecina, ka piekrīt iepirkuma dokumentācija pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

•	apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama.

____________________________________________________

(amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis)

z.v.

Līguma projekts

Daugavpilī				                                                 2020.gada ___.______

AS ,,Daugavpils satiksme”, reģistrācijas Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī,  turpmāk – PIRCĒJS, tās valdes locekļa ____________________ personā,  kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no vienas puses un,

______________________, reģ.Nr.____________________, juridiskā adrese _____________, _______________, tās ____________ ________________ personā, kurš/a rīkojas uz _________________ pamata, turpmāk – PĀRDEVĒJS, no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse, pamatojoties uz AS ,,Daugavpils satiksme” iepirkuma komisijas 2020.gada ______ lēmumu par iepirkuma “Elektrotelfera iegāde”, identifikācijas Nr.ASDS/2020/82, rezultātiem, brīvi izsakot savu gribu, bez viltus, spaidiem un maldības noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- Līguma priekšmets

  - PĀRDEVĒJS pārdod un piegādā __________________ (turpmāk - Prece) PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk Preci saskaņā ar PĀRDEVĒJA iesniegto Finanšu piedāvājumu.

- LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA

  - PĀRDEVĒJS piegādā Preci: 18.Novembra 183 , Daugavpils, Latvija.

  - PĀRDEVĒJAM jānodrošina Preces piegādi PIRCĒJAM līdz 3 (trim) mēnešiem laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

- PRECES CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Kopēja Preces cena atbilstoši PĀRDEVĒJA iesniegtam Finanšu piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.1) sastāda ______ EUR bez PVN 21% (______________), PVN 21% _____ EUR (___), kopā ar PVN 21% EUR (_______).

  - Apmaksa par Preci tiks veikta 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Preces saņemšanas, attiecīgas pavadzīmes abpusējas parakstīšanas brīža.

  - Apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz PĀRDEVĒJA norēķinu kontu.

- PĀRDEVĒJA UN PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - PĀRDEVĒJS apņemas:

    - ievērot Latvijas Republikā un Eiropas savienībā spēkā esošos noteikumus un normatīvus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto,

    - ar saviem spēkiem un par saviem finanšu līdzekļiem nodrošina Preces piegādi līdz 18.Novembra 183, Daugavpilī, Latvijā. Transporta pakalpojumi ir iekļauti Preces cenā,

    - veikt Preces piegādi šī Līguma 2.2.punktā norādītajā laikā. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs piegādāt Preci pirms termiņa, iepriekš saskaņojot piegādes laiku ar PIRCĒJU.

  - PIRCĒJS apņemas:

    - pieņemt Preci no PĀRDEVĒJA šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

    - veikt norēķinus ar PĀRDEVĒJU saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

- PRECES NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

  - Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kad PIRCĒJS faktiski saņēma Preci un Puses parakstīja pavadzīmi.

  - Ja Preces pieņemšanas laikā tiek konstatēta Preces kvalitātes neatbilstība, par to tiek sastādīts Defektu akts, saskaņā ar kuru PĀRDEVĒJS apņemas 5 (piecu) kalendāro dienu laikā uz sava rēķina novērst Defektu aktā norādītos trūkumus un piegādāt kvalitatīvo Preci.

  - Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, pusēm jāizskata ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

- GARANTIJA

  - Preces garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši, un tas sākas no brīža, kad Puses ir parakstījušas Preces pavadzīmi. Garantijas laikā PĀRDEVĒJS veic remontu, nomaina nekvalitatīvās detaļas uz sava rēķina.

  - Gadījumā, ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti un trūkumi, tiek sastādīts Defektu akts, kurā atspoguļo atklātos defektus un trūkumus, pieaicinot šī Defektu akta sastādīšanai  PĀRDEVĒJA un PIRCĒJA pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus. Ja atklātie defekti un trūkumi nav radušies PIRCĒJA vainas dēļ, Puses uzskata sastādīto Defektu aktu par neapstrīdamu pierādījumu, pamatojoties uz kuru PĀRDEVĒJS par saviem finanšu līdzekļiem novērš atklātos defektus un trūkumus 5 (piecu) dienu laikā pēc akta sastādīšanas. PĀRDEVĒJS ar saviem spēkiem un par saviem finanšu līdzekļiem piegādā Preci līdz servisa centram un atpakaļ.

  - Ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojama.

  - Garantijas laikā PĀRDEVĒJS apņemas ierasties 24 stundu laikā no brīža, kad PIRCĒJS informēja PĀRDEVĒJU (pa faksu vai e-pastu), lai sastādītu Defektu aktu atbilstoši Līguma 6.2. punkta noteikumiem.

  - Garantijas termiņš tiek pagarināts par laiku,  kurā Prece nav ekspluatēta sakarā ar konstatēto defektu vai trūkumu novēršanu atbilstoši sastādītam aktam.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Puses ir materiāli atbildīgas gadījumā, ja netiek pildīti vai tiek nepienācīgi pildīti esošā Līguma nosacījumi, kā rezultātā viena no pusēm otras puses vainas dēļ cietusi zaudējumus.

  - Par Preces nesavlaicīgu piegādi un/vai nekvalitatīvas Preces piegādi,  par trūkumu nenovēršanu, kā   arī   Preces   nenodošanu   saskaņā   ar   šī   Līguma   noteikumiem, PIRCĒJAM ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,3% apmērā no kopējas Preces cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk ka 10% no Līguma kopējas Preces cenas.

  - Par Līgumā paredzēto maksājumu termiņu neievērošanu PĀRDEVĒJS ir tiesīgs aprēķināt  līgumsodu 0,3% no kopējās Preces cenas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk ka 10% no Līguma kopējas Preces cenas.

  - Visi ar esošo Līgumu saistītie strīdus jautājumi tiek risināti uz pušu savstarpējas vienošanās pamata. Ja šāda vienošanās netiek panākta, strīdus jautājumi tiek risināti Latvijas Republikas tiesu instancēs, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Neviena no pusēm nebūs atbildīga par pilnas vai daļējas vienas no savām saistībām neizpildes gadījumā, ja nepildīšana būs nepārvaramas varas apstākļu sekas, tādu kā ugunsgrēks, zemestrīce un citas dabas stihijas, kā arī karš vai karadarbība, streiki, Latvijas Republikas likumdošanas un izpildvaras institūciju lēmumi, kuri radušies pēc šī Līguma noslēgšanas brīža.

  - Puse, kurai radās saistību izpildes neiespējamība, nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, nekavējoties, pa faksu un ar ierakstīto vēstuli paziņo otrai pusei.

  - Nepaziņošana vai nesavlaicīga paziņošana ieinteresētajai pusei atņem otrai pusei tiesības atsaukties uz jebkuru norādīto apstākli, kā uz pamatu, lai atbrīvotos no atbildības par saistību neizpildi.

- CITI NOTEIKUMI

  - Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja ir sastādīti rakstiski un tos parakstījuši pušu pilnvarotie pārstāvji. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - PĀRDEVĒJAM ir tiesības izbeigt Līgumu, ja PIRCĒJS kavē Līgumā noteiktos maksājumus par Preces piegādi ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām.

  - PIRCĒJAM ir tiesības izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

##### ja PĀRDEVĒJS pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem,

##### tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) PĀRDEVĒJA manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

##### PĀRDEVĒJAM ir pienākums pārtraukt Preces piegādi ar PIRCĒJA paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi.

##### Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai izpildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - PIRCĒJAM un PĀRDEVĒJM savlaicīgi jāinformē vienam otru par tiem apstākļiem, kas ietekmē vai varētu ietekmēt šī Līguma izpildi.

  - Gadījumā, ja kāda no šī Līguma pusēm maina savu juridisko adresi un/vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otrai pusei.

  - Līguma Pušu juridiskā statusa maiņas gadījumā šis Līgums saglabā savu spēku pilnā apjomā to tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Visos pārējos šajā Līgumā neatrunātajos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Šis Līgums sastādīts uz ___ (_____) lapām, 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, 1 (viens) eksemplārs - PIRCĒJAM, otrs PĀRDEVĒJAM. Puses apliecina, ka personām, kas paraksta šo Līgumu, ir visas likumīgās un nepieciešamās tiesības, pilnvaras un atļaujas slēgt un parakstīt šo Līgumu.

9.PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI