Iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana un pielāgošana”

id. nr. ASDS/2020/72, dokumentācija

- Iepirkuma priekšmets ir videonovērošanas sistēmas uzstādīšana un pielāgošana 18.Novembra ielā 183, un Kārklu ielā 24, Daugavpilī, atbilstoši iepirkuma dokumentācijas un tehniskas specifikācijas (Pielikums Nr.1) prasībām.

- Pretendentam obligāti jāpiedāvā visas pozīcijas. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas kritērijs -  zemāka kopēja līgumcena.

- Piedāvātajam aprīkojumam jābūt savienojamam ar AS “Daugavpils satiksme” lietošanā esošo aparatūru.

- Līguma izpildes termiņš ir 3 (trīs) mēneši no līguma parakstīšanas brīža.

- Apmaksas noteikumi: 15 kalendāras dienas no izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža parakstīšanas brīža.

- Pretendentam jāiesniedz dokuments, kur norādīta informācija par Pretendenta pēdējo 3 (triju) gadu laikā (2017., 2018., 2019, 2020.gadā līdz iepirkuma publicēšanas brīdim) pieredzi vismaz 2 (divus) līdzīgu pakalpojumu sniegšanā, pie kam līgumam jābūt izpildītam un darbiem nodotiem, norādot pasūtītāju un tā kontaktpersonu (saskaņā ar 2.pielikumu). Komisija nepieciešamības gadījumā sazināsies ar pasūtītāja pārstāvi, lai pārliecinātos par piedāvājumā norādīto informāciju.

- Apliecinājums uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendents var nodrošināt Preces piegādi,  uzstādīšanu un pielāgošanu Pasūtītāja norādītajā laikā, kvalitātē un apjomā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

- Pretendentam līguma izpildei  jānodrošina vismaz 2 darbinieki ar sertifikātiem par darbu augstumā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143, pievienojot piedāvājumam derīgu apmācību apliecinošu dokumentu/kopiju.

- Pretendentam nedrīkst piesaistīt apakšuzņēmējus.

- Pirms piedāvājuma iesniegšanas ir nepieciešams obligāti veikt objekta apsekošanu, par ko jābūt sastādītam atbilstošam aktam ar AS “Daugavpils satiksme” atbildīgo personu un Pretendenta pārstāvju parakstiem, kurš apliecinās kā Pretendents ir iepazinies ar objektiem un izprot Pasūtītāja izvirzītas prasības un kuru nepieciešams pievienot iesniedzamam piedāvājumam.

- Pretendenta apliecinājums, ka Pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir ne mazāk ka 2  (divi) gadi.

- Prasības Finanšu piedāvājuma noformēšanai:

13.1. Finanšu piedāvājumam jābūt noformētam pēc AS „Daugavpils satiksme” parauga;

13.2. Pretendentam jāaizpilda visas tukšas Finanšu piedāvājuma parauga ailes;

13.3. Ailē „Uzņēmuma rekvizīti” jāaizpilda: uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas rekvizīti (nosaukums un konta numurs), uzņēmuma tālruņa numurs, e-pasta adrese;

13.4. Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, jāparedz visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas;

13.5. Neparakstītie Finanšu piedāvājumi tiks izslēgti no tālākas vērtēšanas.

- Visām piedāvātām Precēm stingri jāatbilst Tehniskas specifikācijas prasībām.

- Finanšu piedāvājumu iesniegšanas prasības:

14.2. Pa pastu: AS „Daugavpils satiksme” Kārklu iela 24, Daugavpils, LV-5401;

14.3. Personīgi: „Daugavpils satiksme” Daugavpilī, Kārklu ielā 24;

14.4. Pa e-pastu (noskenēto vai parakstīto ar drošo elektr. parakstu): info@dsatiksme.lv

15. Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta Finanšu piedāvājumu, ir konstatēts ka Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, AS „Daugavpils satiksme” ir tiesīga izslēgt Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

- Aritmētisko kļūdu konstatēšanas gadījumā, AS „Daugavpils satiksme” tās izlabo, rakstiski informējot par to Pretendentu, nosūtot vēstuli pa e-pastu, kurš ir norādīts ailē „Uzņēmuma rekvizīti”. AS „Daugavpils satiksme” nepārbauda Finanšu piedāvājumus kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas.

- Pasūtītājs izslēgs pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, no dalības iepirkumā, ja pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts.

- Gadījumā, ja pasūtītājs konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, Pasūtītājs nosaka termiņu — 3 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- Iepirkuma komisija var lūgt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši normatīvo aktu un šī Iepirkuma dokumentācijas prasībām. Iepirkuma komisija šīs tiesības izmanto tikai attiecībā uz tiem dokumentiem, kas ir bijuši iekļauti piedāvājumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

- Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu  šajā iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras kopiju).

- Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru.

- Finanšu piedāvājums jāiesniedz līdz 21.10.2020. plkst. 10.00. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

- Pretendenta paziņojums par labojumu vai atsaukšanu ir jāsagatavo un jāparaksta atbilstoši tiem iepirkuma dokumentācijas noteikumiem, kas attiecas uz Piedāvājuma noformēšanu un iesniegšanu. Uz piedāvājuma attiecīgi atzīmējot “LABOJUMS” vai “ATSAUKŠANA”, un jānogādā AS ,,Daugavpils satiksme” Kārklu ielā 24, Daugavpils 1. stāvs vai nosūtot pa e-pastu info@dsatiksme.lv

- Kontaktpersona – AS „Daugavpils satiksme” datorsistēmu un datortīklu administrators A.Vačiļa, tālr. 20030116.

Pielikums Nr.1

iepirkuma  dokumentācijai

ar identifikācijas Nr. ASDS/2020/72

Tehniska specifikācija

- Tehniskie noteikumi videonovērošanas sistēmai Kārklu iela 24, Daugavpilī:

  - Dīzeļdegvielas uzpildes stacija

Pasūtītāja teritorijā izvietota dīzeļdegvielas uzpildes stacija un autostāvvieta uzņēmuma darbinieku transportlīdzekļiem.

Dīzeļdegvielas uzpildes stacijā atrodas divas degvielas uzpildes iekārtas. Esošās videonovērošanas kameras nepieciešams nomainīt uz jaunām videonovērošanas kamerām un uzstādīt vēl divas papildus videonovērošanas kameras. Videonovērošanas kamerām jānodrošina iespēja 24 stundas diennaktī uzraudzīt dīzeļdegvielas uzpildes staciju un pēc vajadzības atpazīt personu (seju) vai transportlīdzekli (valsts numuru). Videonovērošanas kameras ir jāpieslēdz elektrībai (POE) un sakariem. Komutācijas skapi ir jānovieto blakus dīzeļdegvielas uzpildes stacijai.

Sakaru nodrošināšana pēc izpildītāja izvēles ar bezvadu (WiFi vai cita līdzīga tehnoloģija, kura neparedz ārpakalpojuma izmantošanu) vai Ethernet tehnoloģiju, nepieciešamības gadījumā veicot tīklu paplašināšanu, saskaņojot to ar pasūtītāju.

Sistēmai jābūt aizsargātai no nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, nodrošinātai ar zibens aizsardzību pēc Izpildītāja izvēles (šo faktoru iedarbība neietekmē garantiju vai tehnisko apkalpošanu).

  - Autostāvvieta uzņēmuma darbinieku transportlīdzekļiem

Nepieciešams uzstādīt sešas videonovērošanas kameras. Videonovērošanas kamerām jānodrošina iespēja 24 stundas diennaktī uzraudzīt autostāvvietu un pēc vajadzības atpazīt personu (seju) vai transportlīdzekli (valsts numuru).

Videonovērošanas kameras ir jāpieslēdz elektrībai (POE) un sakariem.

Sakaru nodrošināšana pēc izpildītāja izvēles ar bezvadu (WiFi vai cita līdzīga tehnoloģija, kura neparedz ārpakalpojuma izmantošanu) vai Ethernet tehnoloģiju, nepieciešamības gadījumā veicot tīklu paplašināšanu, saskaņojot to ar pasūtītāju.

Sistēmai jābūt aizsargātai no nelabvēlīgiem laika apstākļiem, nodrošinātai ar zibens aizsardzību pēc Izpildītāja izvēles (šo faktoru iedarbība neietekmē garantiju vai tehnisko apkalpošanu).

- Minimālās prasības videoattēlu apstrādes un glabāšanas mezgliem Kārklu iela 24 - 1 komplekts.

Doto mezglu jāizbūvē caurlaidē dispečera telpā (Kārklu iela 24) ar ierobežotu pieeju. Dotā mezgla izbūvei ir  nepieciešams veikt servera piegādi un konfigurēšanu ar sekojošiem parametriem:

  - Iespēja pieslēgt 16 IP videonovērošanas kameras ar kvalitāti ne zemāku kā Full HD 1080P H.265/H.264/MJPEG.

  - Videoattēlu ieraksts no 16 IP videokamerām ar kvalitāti ne zemāku kā Full HD 1080P, H.265/H.264/MJPEG., 25 kadri sekundē katrai videokamerai 31 dienas laikā pastāvīgā ieraksta režīmā.

  - Videoattēlu apskatīšana no 16 IP videokamerām ar kvalitāti ne zemāku kā Full HD 1080P reālā laika režīmā.

  - Attālināto lietotāju minimālais skaits – 20

  - Pieslēgums pie Ethernet RJ-45 10/100/1000

  - Tīkla funkcijas - HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search.

- Minimālās prasības videokameru attēlu reālā laika režīma apskates un vadības mezgliem - 1 komplekts.

Doto mezglu jāizbūvē caurlaidē dispečera telpā (Kārklu iela 24). Dotā mezgla izbūvei ir nepieciešams veikt servera piegādi un konfigurēšanu ar sekojošiem parametriem:

  - Monitoru pieslēgšanas izejas – HDMI.

  - Monitoru pieslēgšanas izeju skaits -  2xHDMI.

  - Dotā projekta ietvaros ir paredzēts uzstādīt 2xHDMI 27”  monitorus.

  - Attēliem no 16 videokamerām ir jāattēlojas reālā laika režīmā uz augstāk minētiem 2 monitoriem.

- Minimālās prasības stacionāras videokamerām - 12 gab.

  - Izšķirtspēja - 4M(2688×1520)/ 3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480.

  - Leņķis - 2.7mm ~13.5mm.

  - Kadru skaits sekundē – 25.

  - Kompresijas protokols - H.265/H.264/MJPEG & Dual-stream encoding.

  - 1 trauksmes ieeja, 1 trauksmes izeja.

  - Lokālā atmiņa - SD card (Vismaz 32Gb).

  - Videokameras āra apvalkam ir jāatbilst sekojošiem parametriem:

- IP67;

- Alumīnija korpuss;

- Slēpta kabeļu montāža;

- Atverama apvalka augšpuse montāžas ērtībai;

- Iebūvēts infrasrakanais prožektors - gaismas kūļa leņķis 60°, maksimālā redzamības distance 50m, IP67, darba temperatūru diapazons no -30° līdz +50°.

    - Tehniskie noteikumi videonovērošanas sistēmai 18.novembra iela 183, Daugavpilī:

Pasūtītāja teritorijā atrodas 16 videonovērošanas kameras. Esošās videonovērošanas kameras nepieciešams nomainīt uz jaunām videonovērošanas kamerām, nemainot to pašreizējo atrašanās vietu.

    - Minimālās prasības videoattēlu apstrādes un glabāšanas mezgliem - 1 komplekts.

Doto mezglu ir jāizvieto serveru telpā 18.novembra iela 183 ar ierobežotu pieeju. Dotā mezgla izbūvei ir  nepieciešams veikt servera piegādi un konfigurēšanu ar sekojošiem parametriem:

  - Iespēja pieslēgt 16 IP videokameras ar kvalitāti ne zemāku kā Full HD 1080P H.265/H.264/MJPEG.

  - Videoattēlu ieraksts no 16 IP videokamerām ar kvalitāti ne zemāku kā Full HD 1080P, H.265/H.264/MJPEG., 25 kadri sekundē katrai videokamerai 31 dienas laikā pastāvīgā ieraksta režīmā.

  - Videoattēlu apskatīšana no 16 IP videokamerām ar kvalitāti ne zemāku kā Full HD 1080P reālā laika režīmā.

  - Attālināto lietotāju minimālais skaits – 20

  - Pieslēgums pie Ethernet RJ-45 10/100/1000

  - Tīkla funkcijas - HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search.

- Minimālās prasības videokameru attēlu reālā laika režīma apskates un vadības mezgliem - 1 komplekts.

Doto mezglu jāizbūvē caurlaidē dispečera telpā 18.novembra iela 183. Dotā mezgla izbūvei ir nepieciešams veikt servera piegādi un konfigurēšanu ar sekojošiem parametriem:

  - Monitoru pieslēgšanas izejas – HDMI.

  - Monitoru pieslēgšanas izeju skaits -  2xHDMI.

  - Dotā projekta ietvaros ir paredzēts uzstādīt 2xHDMI 27”  monitorus.

  - Attēliem no 16 videokamerām ir jāattēlojas reālā laika režīmā uz augstāk minētiem 2 monitoriem.

- Minimālās prasības stacionāras videokamerām - 16 gab.

  - Izšķirtspēja - 4M(2688×1520)/ 3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480.

  - Leņķis - 2.7mm ~13.5mm.

  - Kadru skaits sekundē – 25.

  - Kompresijas protokols - H.265/H.264/MJPEG & Dual-stream encoding.

  - 1 trauksmes ieeja, 1 trauksmes izeja.

  - Lokālā atmiņa - SD card (Vismaz 32Gb).

  - Videokameras āra apvalkam ir jāatbilst sekojošiem parametriem:

- IP67;

- Alumīnija korpuss;

- Slēpta kabeļu montāža;

- Atverama apvalka augšpuse montāžas ērtībai;

- Iebūvēts infrasrakanais prožektors - gaismas kūļa leņķis 60°, maksimālā redzamības distance 50m, IP67, darba temperatūru diapazons no -30° līdz +50°.

- Videosignāla pārraides tīkls:

Dotā projektā paredzēts uzbūvēt Ethernet 1000BaseT tipa videosignāla pārraides tīklu.

Tīkla garajos posmos paredzēts izmantot optisko kabeli, īsajos posmos Cat.6 ekranēto kabeli. Projektā ir paredzēta pārsprieguma aizsardzība.

- Sistēmas iekārtu elektrobarošanas tīkls:

Dotā projektā ir paredzēts guldīt elektrobarošanas kabeli, izbūvēt zemējumu, uzstādīt pārsprieguma aizsardzību, uzstādīt nepārtrauktās barošanas avotus.

Pielikums Nr.2

iepirkuma  dokumentācijai

ar identifikācijas Nr. ASDS/2020/72

Pretendenta pieredzes apliecinājums

1. Pretendenta pieredze

Informāciju par objektiem, kas raksturo Pretendenta pieredzi atbilstoši iepirkuma dokumentācijas  5.punktam ierakstīt tabulā.

| Objekta nosaukums, līguma Nr. | Līguma summa/darbu nosaukums, apjoms /izpildes termiņš | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

_______________________________                         ________________________

(vieta)                                                                                                               (datums)

Pretendents:   ___________________________________________

z.v.                               (amats, paraksts, V.Uzvārds)

Pielikums Nr.3

iepirkuma  dokumentācijai

ar identifikācijas Nr. ASDS/2020/72

Finanšu piedāvājums

Iepirkumam “Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana un pielāgošana”, id. Nr. ASDS/2020/72

| Uzņēmuma rekvizīti |
| --- |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs:

Iepirkums “Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana un pielāgošana”, identifikācijas Nr. ASDS/2020/72.

Kam: AS “Daugavpils satiksme” iepirkuma komisijai

- Piedāvājam veikt videonovērošanas sistēmas uzstādīšanu, saskaņā ar iepirkuma nolikuma, identifikācijas Nr. ASDS/2020/72, nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

| Darbu veids | Summa EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana un pielāgošana |  |
| Kopēja līgumcena bez PVN kopā |  |
| Garantijas termiņš | 2 (divi) gadi |
| Izpildes termiņš | 3 (trīs) mēnesi no līguma parakstīšanas brīža |

_____________________________                              ____________________________

(vieta)                                                                             (datums)

Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvāta Prece un pakalpojums pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

•	apņemas piegādāt sniegt pakalpojumu atbilstoši tehniskajās specifikācijas prasībām, piekrīt iepirkuma dokumentācijas izvirzītajām prasībām un garantē iepirkuma dokumentācijas izpildi, iepirkuma dokumentācijas noteikumi ir skaidri un saprotami;

•	apliecina, ka piekrīt iepirkuma dokumentācija pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

•	apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama.

_____________________________________________________

(amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis)

z.v.

LĪGUMA PROJEKTS

Daugavpilī                                     					                          2020.gada __.oktobrī

AS “Daugavpils satiksme”, reģistrācijas Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.novembra iela 183, Daugavpilī (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), tās valdes locekļa S.Blagoveščenska personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata,

SIA „__________________”, reģistrācijas Nr._________________, juridiskā adrese ___________________ (turpmāk – UZŅĒMĒJS), tās ____________________ personā, kas darbojas uz ____________________ pamata, bez viltus, spaidiem un maldības, pamatojoties uz iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana un pielāgošana”, identifikācijas numurs ASDS/2020/72 (turpmāk –iepirkums), rezultātiem, noslēdza šāda satura līgumu:

### Līguma priekšmets

Uzņēmējs, pamatojoties uz iepirkuma dokumentācijas tehniskajām prasībām un iesniegto finanšu piedāvājumu, veic videonovērošanas sistēmas uzstādīšanu un pielāgošanu (turpmāk līguma tekstā - Darbi), bet Pasūtītājs apņemas atbilstoši iepirkuma dokumentācijas prasībām un kvalitatīvi izpildītos darbus pieņemt un par tiem samaksāt šajā līgumā paredzētajā kārtībā.

### Darbu apmaksa un norēķinu kārtība

2.1. Par izpildītajiem darbiem Pasūtītājs maksā Uzņēmējam EUR ________________________ bez 21% PVN. 21% PVN sastāda EUR ____________________________. Kopējā līgumcena ar 21% PVN sastāda EUR ___________________________________.

2.2. Pasūtītājs apmaksu par izpildītajiem darbiem veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc  darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.

2.3. Visus no šī līguma izrietošos maksājumus Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja norādīto norēķinu kontu.

### Darbu izpildes termiņš

  - Uzņēmējs darbu uzsāk divu kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

  - Darbu izpildes termiņš – 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

### Uzņēmēja pienākumi un tiesības

4.1. Uzņēmēja pienākums ir:

4.1.1. veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot šajā līgumā paredzēto termiņu un noteikumus;

4.1.2. darbu izpildes procesā ievērot drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus, spēkā esošos būvnormatīvus un citus spēkā esošus normatīvus aktus;

4.1.3. rakstveidā nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies līguma izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt līguma izpildi;

4.1.4. pēc darbu izpildīšanas nodot darbus Pasūtītājam, parakstot darbu nodošanas-pieņemšanas aktu;

4.1.5. Uzņēmējam nav tiesību uz līguma izpildes termiņa un/vai līgumcenas                    grozīšanu, ja Uzņēmējs ne vēlāk kā nākamajā darba dienā nav paziņojis Pasūtītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt darba kvalitāti, termiņus, līgumcenu un nav veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairīties no tiem;

4.1.6. nodrošināt darba aizsardzības pasākumus darbu izpildes laikā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas;

4.1.7. precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

4.1.8. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietā. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu;

4.1.9. ja darbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā būvkonstrukcijām  vai inventāram, kur tiek veikti Darbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus;

4.1.10. darbus ir jāplāno un jāveic tā, lai netiktu traucēts iestādes darbs un tiktu nodrošināta tās darbības nepārtrauktība;

4.1.11. ja Uzņēmējam līguma izpildes gaitā rodas papildus darbi, kurus Uzņēmējs varēja un tam vajadzēja paredzēt pirms līguma parakstīšanas (apsekojot objektu, pieprasot no Pasūtītāja nepieciešamos dokumentus), Uzņēmējs tos veic uz sava rēķina;

4.1.12. nodrošināt izpildīto Darbu 24 (divdesmit četri) mēnešu garantiju no darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas.

4.2. Uzņēmējs ir tiesīgs:

4.2.1. neuzsākt šajā līgumā paredzēto darbu izpildi, bet uzsākto darbu procesu pārtraukt, ja Pasūtītājs nav izpildījis kādu no šī līguma nosacījumiem;

4.2.2. vienoties ar Pasūtītāju par darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējams izpildīt darbus līgumā noteiktā termiņā; par pamatotiem iemesliem tiek uzskatīti visi apstākļi, kuri ir būtiski darbu izpildes procesā, bet par kuru esamību (vai neesamību) Uzņēmējs nebija informēts, parakstot līgumu, vai arī šo apstākļu iestāšanos (vai neiestāšanos) iepriekš nevarēja paredzēt;

4.2.3.  Uzņēmējam ir tiesības pretendēt uz darbu apjoma grozīšanu līgumcenas ietvaros.

4.2.4. Līgumcenas palielināšana nav paredzēta.

### Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītāja pienākums ir:

5.1.1. savlaicīgi veikt visus līgumā paredzētos maksājumus;

5.1.2. nodot Uzņēmējam darbu izpildes procesam nepieciešamo dokumentāciju;

5.1.3. nodrošināt Uzņēmēja brīvu un netraucētu piekļūšanu darbu izpildes vietai;

5.1.4. nozīmēt pilnvaroto pārstāvi, kurš darbu izpildes procesā pārstāvēs Pasūtītāju, veiks darbu izpildes kontroli un tehnisko uzraudzību;

5.1.5. pieņemt no Uzņēmēja tikai kvalitatīvi un atbilstoši iepirkuma dokumentācijas prasībām  izpildītos darbus, parakstot darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Uzņēmēja rakstisku atskaiti par paveiktajiem darbiem, kā arī informāciju par turpmāko darbu izpildes procesa gaitu.

### Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

6.1. Pēc paredzēto darbu izpildes Uzņēmējs sastāda darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru no savas puses parakstītu divos eksemplāros iesniedz Pasūtītājam (pilnvarotai personai). Par darbu nodošanas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā Puses parakstījuši darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

6.2. Pasūtītājs darbu nodošanas-pieņemšanas aktu izskata un paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs par to ziņo Uzņēmējam un atdod viņam vienu akta eksemplāru.

6.3. Ja Pasūtītājam ir objektīvi un pamatoti iebildumi par darbu izpildi (darbs ir izpildīts nekvalitatīvi vai nav pabeigts līdz galam), Pasūtītājs līguma 6.2.punktā minētajā termiņā iesniedz Uzņēmējam rakstisku paziņojumu, kurā norādīti darbu pieņemšanas laikā konstatētie defekti. Defekti, ko pieļāvis Uzņēmējs, novēršami par Uzņēmēja līdzekļiem.

6.4. Ja Pasūtītāja iesniegtie iebildumi ir pamatoti, Līgumslēdzējas Puses sastāda aktu par konstatētajiem trūkumiem un defektiem, kā arī vienojas par to novēršanas termiņu un citiem ar to saistītiem jautājumiem. Pēc defektu novēršanas Līgumslēdzējas Puses vadās pēc šajā līguma sadaļā paredzētajiem noteikumiem.

6.5. Ja Pasūtītājs nav parakstījis darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un par to nav ziņojis Uzņēmējam līguma 6.2. punktā noteiktajā termiņā vai arī šajā termiņā nav iesnieguši Uzņēmējam iebildumus (līguma 6.3. punkts), uzskatāms, ka darbu nodošanas-pieņemšanas akts parakstīts un Pasūtītājs izpildītos darbus bez iebildumiem pieņēmis.

### 7. Līgumslēdzēju pušu atbildība

7.1. Līgumslēdzējas puses atbild viena otrai par katru zaudējumu, kas radies viņu vai līguma izpildes nodrošināšanai piesaistīto personu apzinātas darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ.

7.2. Darbu izpildes termiņa neievērošanas gadījumā Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no līguma 2.1.punktā minētās kopējās līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% no līguma 2.1.punkta noteiktās kopējās līgumcenas.

7.3. Jebkura maksājuma, kas izriet no šī līguma, samaksas kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% no līguma 2.1.punkta noteiktās kopējās līgumcenas.

### 8.Garantijas

8.1. Uzņēmēja izpildīto darbu garantijas laiks ir 2 (divi) gadi, skaitot no darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. Ja šajā termiņā atklājušies defekti vai citi trūkumi, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ, viņš nevilcinoties, termiņu saskaņojot ar Pasūtītāju, ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem tos novērš.

8.2. Līguma 8.1.punkta noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kuri iestājušies no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

8.3. Ja Līgumslēdzējām Pusēm rodas domstarpības par defektu vai citu trūkumu rašanās iemesliem, tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura slēdziens ir galīgs. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz Līgumslēdzēja Puse,  kuras vainas dēļ defekts ir radies.

9.Nepārvarama vara

9.1.Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, kas traucē izpildīt šo līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo līgumu. Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.

9.2.Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma  11.punktā rekvizītos norādīto otras Puses atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

9.3.Puses var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu nedēļu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt tādējādi, radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem Darbiem.

9.4.Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatēja minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par minēto apstākļu beigšanos.

### 10. Noslēguma noteikumi

10.1. Šī līguma noslēgšanas pamatā ir Līgumslēdzēju Pušu vēlēšanās abpusēji sadarboties un izrādīt pretimnākšanu jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā.

10.2. Šī līguma noteikumi ir saistoši kā Līgumslēdzējām Pusēm, tā arī viņu mantiniekiem un tiesību un saistību tālāk pārņēmējiem.

10.3. Visas domstarpības, kas rodas izpildot šo līgumu, Līgumslēdzējas Puses risina labprātīgu pārrunu ceļā. Ja vienošanās šādā veidā netiek panākta trīs nedēļu laikā, tad strīdi var tikt risināti Latvijas Republikas tiesā.

10.4. Grozījumus šajā līgumā var izdarīt, Līgumslēdzējām Pusēm par tiem rakstiski vienojoties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota šim līgumam, un tā kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.5. Šis līgums sastādīts un parakstīts latviešu valodā divos eksemplāros - pa vienam eksemplāram katrai Līgumslēdzējai Pusei. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

10.6. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā, līdz puses pilnībā izpildīs savas saistības.

11. Pušu rekvizĪti UN PARAKSTI

| Pircējs AS „Daugavpils satiksme” 18.Novembra iela 183, Daugavpils reģ.Nr.41503002269 |  |
| --- | --- |
| Valdes loceklis ________________ S.Blagoveščenskis z.v. |  |