KONSOLIDĒTA

apstiprinĀts
AS “Daugavpils satiksme” Iepirkuma komisijas 
2021.gada 29.novembrī sēdē, prot.Nr.3

Iepirkuma dokumEntācija

ATKLĀTAM KONKURSAM

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana esošās tramvaju līnijas pārbūvei posmos - tramvaju 2.maršutā un Jātnieku ielas posmā”

identifikācijas Nr. ASDS/2021/73/KF

Daugavpils, 2021

I. Vispārīgā informācija

- Atklāta konkursa identifikācijas numurs: ASDS/2021/73/KF.

- Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | AS “Daugavpils satiksme” |
| --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 41503002269 |
| Juridiskā adrese | 18.novembra 183, Daugavpils, LV-5417 |
| Tālrunis, fakss | 654 33632 |
| Elektroniskā pasta adrese | info@dsatiksme.lv |
| Kontaktpunkts | Kārklu iela 24, Daugavpils |
| Kontaktpunkta adrese | Kārklu iela 24, Daugavpils, LV-5401 |
| Kontaktpersona juridiskajos jautājumos | AS “Daugavpils satiksme” jurists V.Kovaļevska |
| Tālruņa Nr. | 654 33632 |
| e-pasta adrese | info@dsatiksme.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 12.45 – 15.45 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | AS “Daugavpils satiksme” projektu vadītāja Dagnija Briška tālr.26511188. |

- Pasūtītājs, kura labā tiek veikts konkurss un līguma slēdzējs: AS “Daugavpils satiksme”, reģ.Nr.41503002269, 18. novembra iela 183, Daugavpils.

II. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms un daļas

- Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana esošās tramvaju līnijas pārbūvei posmos - tramvaju 2.maršutā un Jātnieku ielas posmā atbilstoši tehniskajai specifikācijai un šī Iepirkuma dokumentācijas prasībām.

- Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās:

  - A daļa - būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana esošās tramvaju līnijas pārbūvei tramvaju 2.maršutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai):

    - Veikt būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrādāšanu pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavoto tehnisko specifikāciju, kā arī ievērojot izsniegtos tehniskos noteikumus (pieprasa Izpildītājs);

    - Būvprojekta izstrādi  veikt saskaņā ar 2017.gada 9.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”,  t.sk. nodrošināt visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu.

    - Būvprojekts noformējams atbilstoši 28.08.2018.gada Ministru kabineta noteikumiem Nr.545 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";

    - Izpildītājam ir pienākums veikt digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), atbilstoši 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”;

    - Būvprojekta izstrādes laikā pasūtītāja organizētajās darba grupās piedalās un izpildītāju pārstāv iepirkumā norādītais būvprojekta vadītājs. Darba sapulcēs nolemto protokolē Izpildītāja pārstāvis, protokoli elektroniski tiek saskaņoti ar pasūtītāju, parakstīti no pasūtītāja un izpildītāja puses;

    - Būvprojekta  autoruzraudzību jāveic būvdarbu izpildes laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā;

    - Projektējamās robežas un apjomi - esošās tramvaju līnijas pārbūve tramvaju 2.maršutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai) (2,9km);

    - Būvprojekta ekspertīzi nodrošina Pasūtītājs - 1 mēneša laikā no  būvprojekta izstrādes pabeigšanas dienas, kad ir saņemts Izpildītāja paziņojums par būvprojekta gatavību ekspertīzes veikšanai un pasūtītājam iesniegts pabeigts, ar tehnisko noteikumu izsniedzējiem, sakaru tīklu turētājiem saskaņots Būvprojekts (par dokumentācijas saņemšanu tiek sagatavots dokumentācijas pieņemšanas – nodošanas akts).

  - B daļa - Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana esošās tramvaju līnijas pārbūvei Jātnieku ielas posmā (no Smilšu ielas līdz Depo teritorijai) (0,9 km);

    - Veikt būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrādāšanu pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavoto tehnisko specifikāciju, kā arī ievērojot izsniegtos tehniskos noteikumus (pieprasa Izpildītājs).

    - Būvprojekta izstrādi  veikt saskaņā ar 2017.gada 9.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”,  t.sk. nodrošināt visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu.

    - Būvprojekts noformējams atbilstoši 28.08.2018.gada Ministru kabineta noteikumiem Nr.545 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";

    - Izpildītājam ir pienākums veikt digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), atbilstoši 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”;

    - Būvprojekta izstrādes laikā pasūtītāja organizētajās darba grupās piedalās un izpildītāju pārstāv iepirkumā norādītais būvprojekta vadītājs. Darba sapulcēs nolemto protokolē Izpildītāja pārstāvis, protokoli elektroniski tiek saskaņoti ar pasūtītāju, parakstīti no pasūtītāja un izpildītāja puses;

    - Būvprojekta  autoruzraudzību jāveic būvdarbu izpildes laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā;

    - Projektējamās robežas un apjomi - esošās tramvaju līnijas pārbūve Jātnieku ielas posmā (no Smilšu ielas līdz Depo teritorijai) (0,9 km);

    - Būvprojekta ekspertīzi nodrošina Pasūtītājs - 1 mēneša laikā no  būvprojekta izstrādes pabeigšanas dienas, kad ir saņemts Izpildītāja paziņojums par būvprojekta gatavību ekspertīzes veikšanai un pasūtītājam iesniegts pabeigts, ar tehnisko noteikumu izsniedzējiem, sakaru tīklu turētājiem saskaņots Būvprojekts (par dokumentācijas saņemšanu tiek sagatavots dokumentācijas pieņemšanas – nodošanas akts).

- CPV klasifikators:

  - CPV pamatkods: 71000000-8;

- Detalizēta tehniskā specifikācija noteikta 2.pielikumā.

III. Iepirkuma līguma izpildes termiņš, vieta un svarīgākie nosacījumi

- Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (2.pielikums) un iepirkuma līguma projekts (5.pielikums).

- Līguma izpildes termiņš:

  - A daļai:

    - Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi veikt ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža;

    - Būvprojekta izstrādi veikt  ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas brīža;

    - Būvprojekta nodošana Pasūtītajam ekspertīzes veikšanai  tiek fiksēta ar savstarpēji parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu;

    - Būvprojekta ekspertīzi nodrošina Pasūtītājs ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no būvprojekta saņemšanas brīža;

    - Ekspertīzes konstatētos trūkumus Izpildītājs novērš ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no pārskata par ekspertīzes konstatētajiem trūkumiem saņemšanas brīža;

    - Pēc pozitīvas būvprojekta ekspertīzes saņemšanas, Izpildītājs nodrošina Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes atzīmes par nosacījumu izpildi saņemšanu, pēc kā tiek veikta būvprojekta nodošana Pasūtītajam sastādot attiecīgu pasūtījuma izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu (nav attiecināms uz autoruzraudzību);

    - Ja atzīmes par nosacījumu izpildi saņemšanas laikā Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvalde konstatē neprecizitātes un ir nepieciešami atsevišķi būvprojekta precizējumi, Izpildītājam, bez papildus samaksas pieprasīšanas, jāveic labojumi ne ilgāk kā  5 (piecu) darba dienu laikā;

    - Autoruzraudzība tiek nodrošināta būvdarbu izpildes laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā;

    - Būvdarbu izpildes laikā konstatētas neprecizitātes, kādēļ nav iespējams veikt vai tiek kavēta būvdarbu izpilde, atbildīgais autoruzraugs novērš 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja, vai Būvuzrauga, vai Būvuzņēmēja attiecīgā rakstiskā paziņojuma saņemšanas.

  - B daļai:

    - Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi veikt ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no līguma parakstīšanas brīža;

    - Būvprojekta izstrādi veikt  ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas brīža;

    - Būvprojekta nodošana Pasūtītajam ekspertīzes veikšanai  tiek fiksēta ar savstarpēji parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu;

    - Būvprojekta ekspertīzi nodrošina Pasūtītājs ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no būvprojekta saņemšanas brīža;

    - Ekspertīzes konstatētos trūkumus Izpildītājs novērš ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no pārskata par ekspertīzes konstatētajiem trūkumiem saņemšanas brīža;

    - Pēc pozitīvas būvprojekta ekspertīzes saņemšanas, Izpildītājs nodrošina Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes atzīmes par nosacījumu izpildi saņemšanu, pēc kā tiek veikta būvprojekta nodošana Pasūtītajam sastādot attiecīgu pasūtījuma izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu (nav attiecināms uz autoruzraudzību);

    - Ja atzīmes par nosacījumu izpildi saņemšanas laikā Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvalde konstatē neprecizitātes un ir nepieciešami atsevišķi būvprojekta precizējumi, Izpildītājam, bez papildus samaksas pieprasīšanas, jāveic labojumi ne ilgāk kā  5 (piecu) darba dienu laikā;

    - Autoruzraudzība tiek nodrošināta būvdarbu izpildes laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā;

    - Būvdarbu izpildes laikā konstatētas neprecizitātes, kādēļ nav iespējams veikt vai tiek kavēta būvdarbu izpilde, atbildīgais autoruzraugs novērš 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja, vai Būvuzrauga, vai Būvuzņēmēja attiecīgā rakstiskā paziņojuma saņemšanas.

- Līguma izpildītājam būs pienākums ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc Līguma  abpusējas parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību  izpildes nodrošinājumu. Prasības līgumsaistību izpildes nodrošinājumam:

  - Līgumsaistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 2% (divi procenti) no līguma summas bez 21% PVN un tas kalpo kā nodrošinājums maksājumiem, ko Izpildītājam būtu jāveic saskaņā ar šo līgumu: līgumsods un zaudējumu atlīdzība Pasūtītājam.

- Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, un ir saņemts finansējums.

IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

- Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

- Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 44.panta pirmo daļu, piedāvājumi Konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamo elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Konkursa iepirkuma dokumentācijas prasībām.

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

- Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – ne vēlāk kā līdz 2022.gada 3.janvārim, plkst.10:00 pēc vietējā laika.

- Ja no elektroniskās informācijas sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu un pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu, vienlaikus informējot par pieņemto lēmumu visus piegādātājus, kuri ir reģistrējušies kā iepirkuma dokumentācijas saņēmēji, un sagatavo paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā. Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un pasūtītājs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā.

- Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks – 2022.gada 3.janvāris, plkst.10:00 pēc vietējā laika.

- Iepirkuma komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72.panta septītajā daļā minēto gadījumu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72.panta septītajā daļā minētajā gadījumā pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 75.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 75.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.

- Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē. Piedāvājumus atver vienlaikus Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot elektroniskajā informācijas sistēmā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Pēc piedāvājumu atvēršanas pircēja profilā tiek publicēta informācija par pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu vai izmaksām.

- Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

- Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

- Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

V. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme nav paredzēta.

- Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

VI. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

- Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

  - izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

  - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

  - elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

- Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

  - Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz piedāvājuma nodrošinājumu. Pārējos dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt parakstot gan ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

  - Piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona. Pretendents ja nepieciešams pievieno pilnvaru;

  - Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 43.panta astoto daļu, iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu elektroniski, piegādātājs ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu.

- Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

- Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 47.panta astotās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

- Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Iepirkuma dokumentācijas (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

- Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai

- Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

VII. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam

- Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītāja kontā, bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu pretendents iesniedz pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītajā noteiktajā termiņā.

- Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai kā naudas summas iemaksu AS “Daugavpils satiksme” kontā AS Luminor, RIKOLV2X, LV 45 RIKO 0000082016481, maksājuma mērķi norādot: piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana esošās tramvaju līnijas pārbūvei posmos - tramvaju 2.maršutā un Jātnieku ielas posmā”,  ASDS/2021/73/KF.

- Pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu:

A daļā - EUR 6400.00;

B daļā - EUR 2200.00.

- Piedāvājuma nodrošinājums ir iesniedzams elektroniski kopā ar piedāvājumu. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

- Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš ir 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

- Piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz elektroniski kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (apdrošināšanas sabiedrības vai kredītiestādes izdots e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu).

- Ja piedāvājuma nodrošinājums netiek izsniegts kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, vai pretendents iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu Daugavpils pilsētas domes norēķinu kontā, piedāvājuma nodrošinājuma dokuments vai maksājuma uzdevums jāieskenē un jāpievieno piedāvājumam PDF formātā, un jāiesniedz oriģināls iepirkuma komisijai pēc tās pirmā pieprasījuma.

- Gadījumā, ja piedāvājuma nodrošinājums tiks izsniegts apdrošināšanas polises veidā, tam jāpievieno maksājumu apliecinošs dokuments.

- Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

  - iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā – 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas;

  - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

  - attiecībā uz pretendentu, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, līdz dienai, kad tas iesniedz līguma nodrošinājumu.

- Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

  - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

  - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

  - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

- Konkursa piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, vai tiks iesniegts neatbilstošs nodrošinājums, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem dalībniekiem.

VIII. Prasības saistību izpildes nodrošinājumam

- Iepirkuma līguma projektā ir paredzēts līguma saistību izpildes nodrošinājums, kā apliecinājums tam, ka līguma izpildītājs pienācīgi un pareizi izpildīs līgumā minētās saistības gan līguma izpildes laikā, gan garantijas periodā.

- Līguma saistību izpildes nodrošinājums:

  - Līguma izpildītājs 7 (septiņu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no līguma izpildītāja puses neatsaucamu līguma saistību izpildes nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, ar tajā ietvertu līguma saistību izpildes nodrošinājuma sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājuma maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, kad pasūtītājs paziņo, ka līguma izpildītājs nepilda minētā līguma saistības (pirmā pieprasījuma garantija). Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt pasūtītājam pieprasīto summu, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu.

  - Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visā līguma darbības laikā.

  - Līguma izpildes garantiju (kompensāciju vai apdrošināšanas atlīdzību) Pasūtītājs var izmantot gadījumos, kad līguma izpildītājs nav nodrošinājis līguma saistību izpildi saskaņā ar līguma nosacījumiem, vai atsakās izpildīt līgumu.

IX. Prasības pretendentiem un iesniedzamā 
informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmā daļa, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pants, kas vienlīdz saistošs visiem pretendentiem. Ar normatīvajiem aktiem var iepazīties: https://likumi.lv/doc.php?id=287760 un https://likumi.lv/doc.php?id=280278.

- Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktajā kārtībā.

- Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas 1.punktu, Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu un tādēļ pasūtītājs vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās noteikumos vai koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas līguma.

- Ja kandidāts vai pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta desmitas daļas minētajam izslēgšanas gadījumam.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:

  - pieteikums saskaņā ar Konkursa iepirkuma dokumentācijas 1.pielikumu;

  - kvalifikācijas (atlases) dokumenti (saskaņā ar Iepirkuma dokumentācijas 52.punktu);

  - finanšu piedāvājums saskaņā ar konkursa iepirkuma dokumentācijas 3.pielikumu. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda eiro ar 2 (divam) decimālzīmēm aiz komata;

- Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas novērtēšanai:

| Nr. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 52.1. | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgas dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā www.ur.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu) kā arī jāiesniedz: • kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām (ja iespējams); • kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegta izziņa par pretendenta amatpersonām (valdes, padomes sastāvs); • pretendenta apliecinājums, ka izziņā par pretendenta amatpersonām ietvertā informācija joprojām ir aktuāla. |
| 52.2. | Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam sniegt līguma priekšmetā paredzētos projektēšanas pakalpojumus. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. | Latvijas Republikā reģistrēta uzņēmuma reģistrācijas fakts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā tiks pārbaudīts publiski pieejamā būvniecības informācijas sistēmas www.bis.gov.lv datubāzē. Ja pretendents (personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs, persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, attiecīgā persona saprātīgā termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, tā apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, kas nav reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/licencēšanas/ sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. Skat. arī http://bvkb.gov.lv/lv/prasibas-buvspecialistiem-un-buvkomersantiem-biezak-uzdotie-jautajumi. |
| 52.3. | Pretendents nodrošina sertificētu speciālistu piesaisti līguma izpildei: tramvaju sliežu ceļu un/vai dzelzceļa sliežu ceļu projektētājs (sertifikātam jābūt spēkā esošajam), kurš iepriekšējos gados (2016., 2017., 2018., 2019., 2020.gados vai 2021.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) kā būvprojekta tramvaju sliežu ceļu daļas vadītājs piedalījās vismaz viena būvprojekta izstrādē tramvaju sliežu ceļu jaunbūvei vai pārbūvei, kur būvprojekta ietvaros projektētā sliežu ceļa garums ir vismaz 500 metru. Būvprojektam ir jābūt pilnībā pabeigtam, saskaņotam un akceptētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu un tīklu projektētājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanā, un kurš piecos iepriekšējos gados (2016., 2017., 2018., 2019., 2020.gadā un 2021.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītājs ir piedalījies vismaz viena būvprojekta izstrādē tramvaju sliežu ceļu jaunbūvē un pārbūvē, kur būvprojekta ietvaros projektētā sliežu ceļa garums ir vismaz 500 metru. Būvprojektam ir jābūt pilnībā pabeigtam, saskaņotam un akceptētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; elektroietaišu projektētājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu projektēšanā, un kurš piecos iepriekšējos gados (2016., 2017., 2018., 2019., 2020.gadā un 2021.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā būvprojekta kontakttīkla daļas vadītājs ir piedalījies vismaz viena būvprojekta izstrādē tramvaju sliežu ceļu jaunbūvē un pārbūvē kur būvprojekta ietvaros projektētā sliežu ceļa garums ir vismaz 500 metru. Būvprojektam ir jābūt pilnībā pabeigtam, saskaņotam un akceptētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. | Iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla saraksts, kurš sagatavots saskaņā ar iepirkuma dokumentācijas pievienoto formu (4.pielikums). Pretendents pievieno speciālista apliecinājumu par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. Sertificētā speciālista tramvaju sliežu ceļu un/vai dzelzceļa sliežu ceļu projektēšanā pieredzi apliecinošus dokumentus (pēc pretendenta izvēles tādus dokumentus, no kuriem nepārprotami pasūtītājs var gūt pārliecību par speciālista pieprasāmo pieredzi). Lūdzam ņemt vērā, ka Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājumā nominētos speciālistus un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67. panta regulējumu. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti (arhitekts) ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. Dokumentus, pēc kuriem pasūtītājs var nepārprotami pārliecināties par pretendenta piesaistāmo speciālistu atbilstību nolikuma 52.3.punkta prasībām. |
| 52.4. | Pretendents apliecina, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks noslēgts būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā. | Pretendents iesniedz apliecinājumu par to, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks noslēgts būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā. |
|  | Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautos nosacījumus. | Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem. |
| 52.6. | Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. | Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. |
| 52.7. | Izslēgts |  |
| 52.8. | Zaļās prasības | Vides kvalitātes nodrošināšanas plāns. Vides kvalitātes nodrošināšanas plānā atspoguļo pretendenta paredzamās darbības vides saglabāšanas jomā, piemēram, nodrošinot, lai būvprojektā tiktu norādīti pēc iespējas videi draudzīgāki materiāli, izejvielas un tehnoloģijas. |
| 52.9. | Pretendenta pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu vidējais neto gada apgrozījums projektēšanas pakalpojumu sniegšanā ir ne mazāks, kā: A daļā – EUR 400 000.00 par 3 gadiem kopumā; B daļā – EUR 200 000.00 par 3 gadiem kopumā. | Pretendenta rakstisks aprēķins (izziņa) par neto apgrozījumu projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, klāt pievienojot apstiprināto peļņas vai zaudējumu aprēķinu kopijas par katru norādīto finanšu gadu. Ja pretendents ir dibināts vēlāk, tad finanšu apgrozījumam ir jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgajā laika periodā. Ja kandidāts ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība finanšu apgrozījumu var apliecināt arī viens no dalībniekiem vai abi dalībnieki kopā, uzņemoties solidāro atbildību par līguma izpildi. |
| 52.10. | A un B daļā pretendents: Piecos iepriekšējos gados (2016., 2017., 2018., 2019., 2020.gadā un 2021.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai) vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, pretendents (vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs projektēšanas darbu veikšanai) kā galvenais projektētājs ir izstrādājis vismaz divus būvprojektus tramvaju sliežu ceļu un/vai dzelzceļa sliežu ceļu jaunbūvei vai pārbūvei un vismaz viena būvprojekta ietvaros projektētais objekts atbilst sekojošām prasībām: Projektētās tramvaju līnijas garums sastāda vismaz 0.9 km; Projektētā kontakttīkla garums sastāda 0.9 km; Projektētas vismaz divas sliežu ceļu pārmijas; Projektēti tramvaju luksofori; Projektēti vismaz sekojošie inženiertīkli: Elektroapgāde; Ūdensapgādes; Kanalizācijas tīkli. Pretendents ir veicis un pabeidzis autoruzraudzību un objekts ir pieņemts ekspluatācijā. Būvprojektiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem, saskaņotiem un akceptētiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. | Pretendentam jāiesniedz pieredzi apliecinošus dokumentus, pozitīvas izziņas/atsauksmes kopijas par katru objektu, kā arī objekta būvatļauju ar atzīmi par izpildītiem projektēšanas nosacījumiem un būves pieņemšanas ekspluatācijā kopiju. |

- Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

- Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām. Ja piegādātājs balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tad tas pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi. Iesniegtajiem pierādījumiem (dokumentiem) par sadarbību un resursu nodošanu jābūt pietiekamiem, lai pierādītu pasūtītājam piegādātāja spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā uzņēmējs faktiski izmantos tās personas resursus, uz kuras iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai. Piegādātājam un personai uz kuras iespējām piegādātājs balstās, ir jābūt solidāri atbildīgām par iepirkuma līguma izpildi. Šādu vienošanos vai līgumu noformē rakstiski.

- Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, prasības attiecībā uz saimniecisko vai finansiālo stāvokli var apliecināt viens no piegādātāju apvienības dalībniekiem, vai abi dalībnieki kopā. Ja prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli apliecina abi dalībnieki kopā, tiem ir jābūt solidāri atbildīgiem par līguma izpildi un jāpierāda pasūtītājam, ka to rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

- Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt norādītam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi.

- Pasūtītājs var prasīt, lai personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

X. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments

- Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

- Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

- Ja Pretendents, kurš būtu uzaicināms iesniegt sākotnējo piedāvājumu, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

- Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās ES dalībvalstīs, nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 2.pielikums) pieejama tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/.

XI. Apakšuzņēmēji

- Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē. Par apakšuzņēmējiem nav uzskatāmi ražotāji un sadarbības partneri.

- Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Minētā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

- Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. Attiecīgi no minētā regulējuma izriet, ka pretendentam ir jānorāda ne tikai apakšuzņēmēji, bet arī šādu apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuri arī atbilst minētā panta otrās daļas nosacījumiem. Piemēram, gadījumā, ja apakšuzņēmējs veic 20% no līguma kopējās vērtības, savukārt tā piesaistītais apakšuzņēmējs – 10%, ir secināms, ka arī uz šādu apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju attiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā un 67.pantā minētie nosacījumi.

- Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

  - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

  - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Izslēgšanas nosacījumu pārbaudi veic dienā, kad pieņem lēmumu.

- Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.

XII. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

- Iepirkuma komisija izvēlēsies vienu normatīvo aktu un šī iepirkuma dokumentācijas prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu katrā daļā atsevišķi, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu katrā daļā atsevišķi. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu katrā daļā atsevišķi.:

- A un B daļai (norādot attiecīgu daļu):

| N.P.K. | Līguma sadaļa | Summa bez PVN (21%)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Būvprojekta izstrāde |  |
| 2. | Autoruzraudzība |  |
| Kopēja līgumcena EUR bez PVN |  |

* Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

- Pretendentam ir tiesības iesniegt piedāvājumu vai nu abām Iepirkuma daļām, vai nu kādai atsevišķai daļai.

- Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

- Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, būs kritērijs “Līguma summa”

XIII. Norāde par piedāvājuma variantiem

- Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Par piedāvājuma variantu iesniegšanu uzskatāmi arī gadījumi, ja neatkarīgus piedāvājumus iesniedz divi vai vairāki saistīti uzņēmumi, kas uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku Konkurences likuma izpratnē.

XIV. Lēmuma pieņemšanas kārtība

- Pasūtītājs atlasa pretendentus saskaņā ar noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

- Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

- Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

- Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājumu summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

- Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

- Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus.

- Pasūtītājs pārbaudi par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumiem atklātā konkursā veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

- Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

XV. Citi noteikumi

- Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma un šī Konkursa Iepirkuma dokumentācijas prasībām. Savus lēmumus iepirkumu komisija pieņem sēžu laikā.

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu par to, ka iepirkuma dokumentu sagatavotājiem (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļiem un ekspertiem nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30.panta pirmās daļas izpratnē.

- Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilna komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

- Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

- Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti.

- Pasūtītājs pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem ar iepirkuma izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais pretendents pieprasīs izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniegs ieinteresētajam pretendentam bez maksas triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu, pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to iesniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski (saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 43.panta pirmās daļas nosacījumiem) atkarībā no pasūtītāja izvēles.

- Pasūtītājs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

- Pasūtītājs, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasības, var izdarīt grozījumus iepirkumam procedūras dokumentos.

- Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteikto kārtību.

- Pretendentam ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai pircēja profilā eis sistēmā par konkrēto konkursu. Iepirkumu komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresēta persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja, līdz ar to pretendentam jāseko eis sistēmā izvietotajai informācijai.

- Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

- Atklātā konkursā var piedalīties piegādātājs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē.

- Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme.

- Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Konkursa iepirkuma dokumentācijas prasībām.

- Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus šajā iepirkuma dokumentācijā minētos nosacījumus.

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot iepirkuma dokumentāciju.

PIELIKUMĀ:

1. Pieteikums;

2. Tehniskā specifikācija;

3. Finanšu piedāvājums;

4. Iepirkuma līguma  izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju saraksts.

5. Līguma projekts.

1. Pielikums

Atklātā konkursa Iepirkuma dokumentācija

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana esošās tramvaju līnijas pārbūvei posmos - tramvaju 2.maršutā un Jātnieku ielas posmā”, ASDS/2021/73/KF

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ „____”  daļai

Daugavpilī, 20__.gada ___.__________

Komersants

__________________________________________________________________(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _______________________________________________________________

Juridiskā adrese ________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. __________________________________________

Pretendenta MVU statuss____________________________________________________

Kontaktpersonas vārds, uzvārds __________________________, amats __________________

tālrunis________________________, mobilais ______________________________________

e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)____________________________________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)_____________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

_____________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti _____________________________________________________________________________

(vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties atklātā konkursā “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana esošās tramvaju līnijas pārbūvei posmos - tramvaju 2.maršutā un Jātnieku ielas posmā”, identifikācijas numurs ASDS/2021/73/KF, „___” daļai  piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijās nosacījumiem un garantē Iepirkuma dokumentācijas un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma dokumentācijas noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piedāvājumu ir izstrādājis neatkarīgi;

2.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.4. apliecina, ka spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |

2. Pielikums

Atklātā konkursa Iepirkuma dokumentācijas

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana esošās tramvaju līnijas pārbūvei posmos - tramvaju 2.maršutā un Jātnieku ielas posmā”, ASDS/2021/73/KF

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA A DAĻAI

- Tehniskās prasības, paredzot:

  - Divvirzienu sliežu ceļu (slēgta tipā) posmā no Ventspils un 18.Novembra krustojuma līdz Aglonas un A.Pumpura krustojuma pilnu pārbūvi;

  - Vienvirzienu sliežu ceļu (slēgta tipā) posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojuma līdz Ventspils un Arodu krustojuma un no Aglonas un A. Pumpura krustojuma  līdz  Jāņa ielai pilnu pārbūvi;

  - ierīkot sliežu ceļu mehāniskās pārmijas ar apsildi;

  - Pagriezienos jāparedz rūdītas sliedes.

  - Paredzēt ozola gulšņus;

  - nolietojošu sliežu ceļu seguma nomaiņu;

  - atjaunot vietējās lietusūdens kanalizācijas tīklus tramvaju līnijas aizsargjoslā;

  - Paredzēt balstos un metāla stabos mainīt gaismekļus saskaņā ar ZIP (uz LED),                          - koka stabu vietās un posmos, kur apgaismojums nav konstatēts, paredzēt apgaismojuma izbūvi

# Tehniskās dokumentācijas sastāvs:

Būvprojekts noformējams atbilstoši 28.08.2018.gada Ministru kabineta noteikumiem Nr.545 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana".

2.1. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde atbilstoši tehniskajai specifikācijai:

    - Pretendents sagatavo visu nepieciešamo dokumentāciju t.sk. Būvprojektu minimālā sastāvā, Pasūtītāja apstiprinātajam tehniskajam risinājumam, un nodrošina būvatļaujas saņemšanu,

    - Tehniskās dokumentācijas apjoms un detalizācija jānodrošina tādā apjomā, lai turpinātu Būvprojekta izstrādi.

    - Pretendents Līguma ietvaros paredz visas izmaksas un izdevumus, kas saistās ar tehnisko noteikumu pieprasījumu, saņemšanu.

    - Iesniegumu un visu nepieciešamo dokumentāciju (ieskaitot tehnisko noteikumu saņemšanu) būvatļaujas saņemšanai Pasūtītāja vārdā sagatavo un iesniedz Pretendents.

2.2. Būvprojekta sastāvs:

4.2.1. Vispārīgā daļa, teritorijas sadaļa un tehniskie risinājumu (ar ceļa satiksmes organizēšanu, ceļu aprīkojumu, labiekārtojuma un apzaļumošanas sadaļu);

4.2.2. Arhitektūras daļa:

Paskaidrojuma raksts;

Būvprojekta ģenerālplāns;

Arhitektūras risinājumi;

Teritorijas labiekārtošana

4.2.3. Tramvaju sliežu ceļu pārbūve

Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo kontakttīklu pārnešanu utml.

4.2.4. Inženierrisinājumu daļa:

Lietusūdens kanalizācijas tīkli;

Elektroķīmiskā aizsardzība;

4.2.5..Ekonomiskā daļā:

Darbu organizēšanas projekts;

Būvdarbu apjomu saraksts;

Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;

Izmaksu aprēķins (tāmes).

2.3. Gadījumā, ja Pasūtītāja ir nepieciešams detalizētāks sadalījums atsevišķos sējumos pēc pārbūves darbu veidiem, projektētājs veic Būvprojekta sadalīšanu vai atsevišķas sadaļas iznešanu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, bez papildus samaksas.

2.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvprojekta autors piedāvā Būvprojekta sadalījumu kārtās, bez papildus apmaksas.

2.5. Būvprojekta sastāvā ir jāparedz visi risinājumi un rasējumi ar detalizācijas pakāpi, kas ir pietiekama būvdarbu izmaksu aprēķinam, un izpildei.

2.6. Būvprojekts iesniedzams 4 (četros) eksemplāros, pievienojot klāt Būvprojekta grafiskās daļas digitālo versiju CD/DVD (aktualizēts topogrāfiskais plāns, rasējumi ar visiem saskaņojumiem – PDF formātā).

# Autoruzraudzības veikšana

# Autoruzraudzības ietvaros autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai.

# Gadījumā, ja būvniecības laikā rodas nepieciešamība veikt būvprojekta izmaiņas, kuram atbilstoši spēkā esošajam būvniecības regulējumam piemērojama būvprojekta ekspertīze, tad būvprojekta ekspertīzi apmaksa projektētājs/autoruzraugs, sastādot trīspusējo līgumu (Pasūtītājs, Eksperts/izpildītājs, Projektētājs/maksātājs).

# Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma jāpiedalās tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā.

# Autoruzraugam ir pienākums izvērtēt, izanalizēt un saskaņot Būvuzņēmēja iesniegtos neparedzēto darbu, papildus darbu tāmes. Saskaņojot neparedzēto darbu tāmi vai papildus darbu tāmi, Autoruzraugs apliecina, ka tāmē iekļautie izcenojumi ir adekvāti un atbilst tirgus situācijai, kā arī izcenojumi nav mākslīgi palielināti.

# Sanāksmju daudzums atbilstoši darba apjomiem. Sanāksmes notiek reizi nedēļā, vai pēc Pasūtītāja aicinājuma.

  - Līguma izpildes laikā, iestājoties no pretendenta neatkarīgiem apstākļiem, kas kavē līgumā noteikto saistību izpildi, vai padara neiespējamu līguma izpildi noteiktajos termiņos, Pretendentam ir tiesības lūgt pagarināt izpildes termiņu, bet ne uz ilgāku laiku kā 2 (divas) kalendārās nedēļas.

AS “Daugavpils satiksme” tehniskais direktors				D.Rodionovs

AS “Daugavpils satiksme” projektu vadītāja					D.Briška

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA B DAĻAI

- Tehniskās prasības, paredzot:

  - Divvirzienu sliežu ceļu (slēgta tipā) pilnu pārbūvi līdz iebrauktuvei Depo;

  - Ozola gulšņus;

  - nolietojošu sliežu ceļu seguma nomaiņu;

  - Valkas un Smilšu ielu krustojumā paredzēt transporta luksoforu ar tramvaju prioritāti;

  - Pagriezienos jāparedz rūdītas sliedes;

  - Būvniecības dokumentācijas risinājumiem jābūt savstarpēji savietotiem ar būvprojektu “Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai” (izstrādātājs DPPI Komunālās saimniecības pārvade).

# Tehniskās dokumentācijas sastāvs:

Būvprojekts noformējams atbilstoši 28.08.2018.gada Ministru kabineta noteikumiem Nr.545 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

- Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde atbilstoši tehniskajai specifikācijai:

  - Pretendents sagatavo visu nepieciešamo dokumentāciju t.sk. Būvprojektu minimālā sastāvā, Pasūtītāja apstiprinātajam tehniskajam risinājumam, un nodrošina būvatļaujas saņemšanu,

  - Tehniskās dokumentācijas apjoms un detalizācija jānodrošina tādā apjomā, lai turpinātu Būvprojekta izstrādi.

  - Pretendents Līguma ietvaros paredz visas izmaksas un izdevumus, kas saistās ar tehnisko noteikumu pieprasījumu, saņemšanu.

  - Iesniegumu un visu nepieciešamo dokumentāciju (ieskaitot tehnisko noteikumu saņemšanu) būvatļaujas saņemšanai Pasūtītāja vārdā sagatavo un iesniedz Pretendents.

4. Būvprojekta sastāvs:

4.1. Vispārīgā daļa, teritorijas sadaļa un tehniskie risinājumu (ar ceļa satiksmes organizēšanu, ceļu aprīkojumu, labiekārtojuma un apzaļumošanas sadaļu);

4.2. Arhitektūras daļa:

Paskaidrojuma raksts;

Būvprojekta ģenerālplāns;

Arhitektūras risinājumi;

Teritorijas labiekārtošana

4.3. Tramvaju sliežu ceļu pārbūve

Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo kontakttīklu pārnešanu utml.

4.4. Inženierrisinājumu daļa:

Lietusūdens kanalizācijas tīkli;

Elektroķīmiskā aizsardzība;

4.5. Ekonomiskā daļā:

Darbu organizēšanas projekts;

Būvdarbu apjomu saraksts;

Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;

Izmaksu aprēķins (tāmes).

4.6. Gadījumā, ja Pasūtītāja ir nepieciešams detalizētāks sadalījums atsevišķos sējumos pēc pārbūves darbu veidiem, projektētājs veic Būvprojekta sadalīšanu vai atsevišķas sadaļas iznešanu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, bez papildus samaksas.

4.7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvprojekta autors piedāvā Būvprojekta sadalījumu kārtās, bez papildus apmaksas.

4.8. Būvprojekta sastāvā ir jāparedz visi risinājumi un rasējumi ar detalizācijas pakāpi, kas ir pietiekama būvdarbu izmaksu aprēķinam, un izpildei.

4.9. Būvprojekts iesniedzams 4 (četros) eksemplāros, pievienojot klāt Būvprojekta grafiskās daļas digitālo versiju CD/DVD (aktualizēts topogrāfiskais plāns, rasējumi ar visiem saskaņojumiem – PDF formātā).

# 5. Autoruzraudzības veikšana

# Autoruzraudzības ietvaros autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai.

# Gadījumā, ja būvniecības laikā rodas nepieciešamība veikt būvprojekta izmaiņas, kuram atbilstoši spēkā esošajam būvniecības regulējumam piemērojama būvprojekta ekspertīze, tad būvprojekta ekspertīzi apmaksa projektētājs/autoruzraugs, sastādot trīspusējo līgumu (Pasūtītājs, Eksperts/izpildītājs, Projektētājs/maksātājs).

# Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma jāpiedalās tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā.

# Autoruzraugam ir pienākums izvērtēt, izanalizēt un saskaņot Būvuzņēmēja iesniegtos neparedzēto darbu, papildus darbu tāmes. Saskaņojot neparedzēto darbu tāmi vai papildus darbu tāmi, Autoruzraugs apliecina, ka tāmē iekļautie izcenojumi ir adekvāti un atbilst tirgus situācijai, kā arī izcenojumi nav mākslīgi palielināti.

# Sanāksmju daudzums atbilstoši darba apjomiem. Sanāksmes notiek reizi nedēļā, vai pēc Pasūtītāja aicinājuma.

  - Līguma izpildes laikā, iestājoties no pretendenta neatkarīgiem apstākļiem, kas kavē līgumā noteikto saistību izpildi, vai padara neiespējamu līguma izpildi noteiktajos termiņos, Pretendentam ir tiesības lūgt pagarināt izpildes termiņu, bet ne uz ilgāku laiku kā 2 (divas) kalendārās nedēļas.

3. Pielikums

Atklātā konkursa Iepirkuma dokumentācijās

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana esošās tramvaju līnijas pārbūvei posmos - tramvaju 2.maršutā un Jātnieku ielas posmā”, ASDS/2021/73/KF

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

A DAĻAI “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana esošās tramvaju līnijas pārbūvei tramvaju 2.maršutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai)”

20__.gada _____.___________

| Uzņēmuma rekvizīti |
| --- |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

Pārskatot augšminētos Konkursa dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs piedāvājam izpildīt pasūtījumu ______________________________________ kā to paredz Līguma noteikumi un tehniskās specifikācijas prasības par šādu summu:

| N.P.K. | Līguma sadaļa | Summa bez PVN (21%)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Būvprojekta izstrāde |  |
| 2. | Autoruzraudzība |  |
| Kopēja summa EUR bez PVN |  |

Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas preču vienības cenas, izdevumi, kas saistīti ar preces piegādi un saistītās izmaksas.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |

Pielikums Finanšu piedāvājumam

IEPIRKUMA A DAĻAS

TĀME (veidne)

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Darbu izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| Izpētes, būvprojektēšanas, autoruzraudzības darbi |
| 1. | Izpētes darbu veikšana |
| 2. | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde saskaņā ar MK noteikumiem Nr.529 |
| 2.1. | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde |  |
| 3. | Būvprojekta izstrāde saskaņā ar MK noteikumiem Nr.529 |
| 3.1. | Darbu organizēšanas projekta izstrādāšana |  |
| 3.2. | Būvizstrādājumu specifikācija, ekonomiskās daļas izstrādāšana |  |
| 3.2. | Būvprojekta saskaņošana, iesniegšana būvvaldē |  |
| Projektēšanas izmaksas kopā 1., 2. un 3.punkts euro bez PVN |  |
| PVN 21 % |  |
| Projektēšanas izmaksas kopā ar PVN |  |
| 4. | Autoruzraudzība |
| 4.1. | Autoruzraudzība |  |
| PVN 21 % |  |
| Autoruzraudzības izmaksas kopā ar PVN |  |
| Kopā 1., 2., 3. un 4.punkts: |  |
| PVN 21%: |  |
| Pavisam kopā ar PVN: |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

B DAĻAI “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana esošās tramvaju līnijas pārbūvei Jātnieku ielas posmā (no Smilšu ielas līdz Depo teritorijai)”

20__.gada _____.___________

| Uzņēmuma rekvizīti |
| --- |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

Pārskatot augšminētos Konkursa dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs piedāvājam izpildīt pasūtījumu ______________________________________ kā to paredz Līguma noteikumi un tehniskās specifikācijas prasības par šādu summu:

| N.P.K. | Līguma sadaļa | Summa bez PVN (21%)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Būvprojekta izstrāde |  |
| 2. | Autoruzraudzība |  |
| Kopēja summa EUR bez PVN |  |

Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas preču vienības cenas, izdevumi, kas saistīti ar preces piegādi un saistītās izmaksas.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |

Pielikums Finanšu piedāvājumam

IEPIRKUMA B DAĻAS

TĀME (veidne)

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Darbu izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| Izpētes, būvprojektēšanas, autoruzraudzības darbi |
| 1. | Izpētes darbu veikšana |
| 2. | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde saskaņā ar MK noteikumiem Nr.529 |
| 2.1. | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde |  |
| 3. | Būvprojekta izstrāde saskaņā ar MK noteikumiem Nr.529 |
| 3.1. | Darbu organizēšanas projekta izstrādāšana |  |
| 3.2. | Būvizstrādājumu specifikācija, ekonomiskās daļas izstrādāšana |  |
| 3.2. | Būvprojekta saskaņošana, iesniegšana būvvaldē |  |
| Projektēšanas izmaksas kopā 1., 2. un 3.punkts euro bez PVN |  |
| PVN 21 % |  |
| Projektēšanas izmaksas kopā ar PVN |  |
| 4. | Autoruzraudzība |
| 4.1. | Autoruzraudzība |  |
| PVN 21 % |  |
| Autoruzraudzības izmaksas kopā ar PVN |  |
| Kopā 1., 2., 3. un 4.punkts: |  |
| PVN 21%: |  |
| Pavisam kopā ar PVN: |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |

4. Pielikums

Atklātā konkursa Iepirkuma dokumentācijās

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana esošās tramvaju līnijas pārbūvei posmos - tramvaju 2.maršutā un Jātnieku ielas posmā”, ASDS/2021/73/KF

iepirkuma līguma  izpildē iesaistītā personāla

un apakšuzņēmēju saraksts

2021.gada ____.____________

Pretendents ___________ (uzņēmuma nosaukums) sniedz informāciju par:

1. Būvniecības dokumentācijas izstrādātāju: ______________________________________

(nosaukums un reģ.Nr., būvkomersanta reģistrācijas Nr. (ja tāds ir) vai vārds, uzvārds un sert.Nr. (ja tāds ir)).

2. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem:

| Nr. | Amata nosaukums līguma izpildē | Vārds, uzvārds (būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus norāda arī telefona numuru) | Kompetences joma | Sertifikāta Nr. (ja speciālists reģistrēts būvspeciālistu reģistrā) | Informācija par to: - vai iepirkuma līguma izpildē iesaistītais speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists - vai ar speciālista darba devēju (personu, uz kuras iespējām pretendents balstās) tiks noslēgts līgums (vienošanās) par tā speciālista piesaisti - vai ar pašu speciālistu tiks noslēgts darba līgums vai vienošanās |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē, kā arī kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas gadījumos, ja informācija nav publiski pieejama un pārbaudāma, uz __ lp.

3. Atbildīgā būvprojekta vadītāja ______________ (vārds, uzvārds, sert.Nr.) pieredze (atbilstoši izvirzītajam pieredzes aprakstam):

| Pasūtītājs |  |
| --- | --- |
| Līguma nosaukums |  |
| Līguma ietvaros veiktie darbi: |  |
| Darbu izpildes laiks (dd/mm/gg – dd/mm/gg) |  |
| Pasūtītāja kontaktpersona, tālrunis |  |
| Pasūtītājs |  |
| Līguma nosaukums |  |
| Līguma ietvaros veiktie darbi: |  |
| Darbu izpildes laiks (dd/mm/gg – dd/mm/gg) |  |
| Pasūtītāja kontaktpersona, tālrunis |  |

Pielikumā: atsauksmes vai izziņas kopija, būvatļaujas kopija vai cits dokuments, kas apliecina norādītā līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvprojekta vadītāja pieredzi, uz __ lp.

4. Iepirkuma līguma izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi ir):

| Nr. | Apakšuzņēmēja nosaukums | Reģistrācijas numurs, adrese | Izpildei nododamā līguma daļa (uzdevumi) | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu uz _____ lp.

5. Personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā (ja tādas ir):

| Nr. | Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese/ vārds, uzvārds, adrese | Izpildei nododamā līguma daļa | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: personu apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā uz ___.lp.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |

5. Pielikums

Atklātā konkursa Iepirkuma dokumentācijās

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana esošās tramvaju līnijas pārbūvei posmos - tramvaju 2.maršutā un Jātnieku ielas posmā”, ASDS/2021/73/KF

Līguma projekts

Līguma sagatavošanas vieta un datums ir Daugavpils, 20__.gada __.___________

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

AS „Daugavpils satiksme”, reģ.Nr. 41503002269, turpmāk Pasūtītājs, tās valdes loceklis S.Blagoveščenska personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no vienas puses, un

SIA “_______________________”, reģ.Nr. ________________, tās valdes locekļa ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk UZŅĒMĒJS, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā, turpmāk – Puse/Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana esošās tramvaju līnijas pārbūvei posmos - tramvaju 2.maršutā un Jātnieku ielas posmā”, (identifikācijas Nr. ASDS/2021/73/KF) A/B daļas, rezultātiem, izsakot savu brīvu gribu, bez viltus, spaidiem un maldības, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - UZŅĒMĒJS apņemas izstrādāt būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana esošās tramvaju līnijas pārbūvei tramvaju 2.maršutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai) vai Jātnieku ielas posmā (no Smilšu ielas līdz Depo teritorijai) (turpmāk – Projekts).

  - UZŅĒMĒJS Projektu izstrādā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikumā) un UZNĒMĒJA iesniegto piedāvājumu atklātam konkursam (pielikumā), ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus, standartus, Līguma noteikumus, Iepirkuma dokumentācijas, PASŪTĪTĀJA rakstiski izteiktās prasības. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek grozīti valsts normatīvie akti, kas regulē ar Projekta izstrādi saistītus jautājumus (saskaņošanas, akceptēšanas, būvatļaujas saņemšanas u.tml.), UZŅĒMĒJAM ir pienākums izstrādāt Projektu saskaņā ar jaunajām – spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt atbilstoši Līguma nosacījumiem izstrādātu Projektu un samaksāt par to saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

  - PASŪTĪTĀJS atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta piektajai daļai, atkarībā no projektēšanai piešķirtā finansējuma un/vai no projektēšanas darbu nepieciešamības, var izmainīt plānoto projektēšanas darbu apjomu, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nepārsniedz 10 % (desmit procentus) no Līguma summas. Par projektēšanas darbu daudzumu izmaiņām PASŪTĪTĀJS savlaicīgi informē UZŅĒMĒJU un UZŅĒMĒJAM šis paziņojums ir saistošs.

  - Līguma izpildi UZŅĒMĒJS uzsāk ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas.

  - Pēc Projekta pabeigšanas uz būvdarbu veikšanas laiku (līdz objekta nodošanai ekspluatācijā), atbilstoši Dokumentācijai, Puses slēdz atsevišķu līgumu par autoruzraudzības veikšanu. Uzņēmējs apstiprina, ka slēgs autoruzraudzības līgumu (saskaņā ar pielikumā esošo autoruzraudzības līguma redakciju) 5 darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs būs uzaicinājis Uzņēmēju to parakstīt, ar šādiem pamatnosacījumiem:

    - līgumu slēdz atbilstoši iepirkuma procedūrā piedāvātajai līgumcenai – EUR ________ bez PVN;

    - līgumu slēdz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu;

    - Uzņēmējs (autoruzraugs) veic objekta autoruzraudzību atbilstoši normatīvajiem aktiem;

    - līgumā nosaka, ka Uzņēmējam (autoruzraugam) ir jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

    - līgumā nosaka šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un būves nodošanas ekspluatācijā.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līgumcena par Projektu atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumam tiek noteikta EUR _____________ (_________________) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN tiek aprēķināts saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

  - Samaksas kārtība:

    - Maksājums 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no līgumcenas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvatļaujas izdošanas (pēc Būvvaldes lēmuma par būvniecības ieceres akceptu, kas pieņemts uz izstrādātā būvprojekta minimālā sastāvā pamata), Projekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas

    - Maksājums 70% (sepriņdesmit procentu) apmērā no līgumcenas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Projekta (Būvvaldē izvērtēta būvprojekta) un būvatļaujas ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, Projekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

  - Projektu, pieņemšanas-nodošanas aktus un rēķinus Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, saskaņošanai un apmaksas veikšanai.

  - Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līgumā noteikto Līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji apturēt pakalpojuma izpildi. Pakalpojuma apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes kalendārajā plānā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt pakalpojuma izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Izpildītājam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju vai līgumsodu.

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

3.1. Projektu UZŅĒMĒJS izstrādā:

A daļa – 10 (desmit) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz _____.

B daļa – 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz____.

3.2. Projekta izstrādes termiņā ir iekļautas visas darbības, ko saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešams veikt Daugavpils pilsētas būvvaldē, tajā skaitā, atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšana.

4. Līdzēju pienākumi un tiesības

  - UZŅĒMĒJA pienākumi:

    - 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai aktualizēto Projekta izstrādes Kalendāro grafiku;

    - veikt Projekta izstrādi saskaņā ar Kalendārajā grafikā norādītajiem termiņiem un Līguma 3.1.punktā noteikto termiņu;

    - veikt Projekta izstrādi saskaņā ar PASŪTĪTĀJA Projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām, atbilstoši UZŅĒMĒJA iepirkuma ietvaros iesniegtajam piedāvājumam, atbilstoši Līguma nosacījumiem un noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar Līguma izpildi;

    - nodrošināt Līguma izpildi ar kvalificētu, atbilstoši sertificētu personālu, kurš veiks Projekta izstrādi un piedalīsies PASŪTĪTĀJA Līguma ietvaros organizētajās sanāksmēs; nodrošināt speciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ja to paredz normatīvie akti;

    - Projekta izstrādē ievērot būvprojekta izstrādes noteikumus un normatīvus, pielietojot attiecīgajam Projektam izstrādes veidu, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par sagatavotā Projekta atbilstību normatīvajiem aktiem;

    - veikt nepieciešamās darbības Projekta saskaņošanai, atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē, ievērojot Daugavpils pilsētas būvvaldes norādījumus par nepieciešamajām Projekta korekcijām;

    - ja UZŅĒMĒJS izstrādā Projektu neatbilstoši Līguma noteikumiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir par saviem līdzekļiem iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no trūkumu vai neatbilstību konstatēšanas brīža novērst PASŪTĪTĀJA konstatētos Projekta izpildes trūkumus vai neatbilstības Līguma izpildē, kas radušās UZŅĒMĒJA vainas dēļ;

    - ievērot PASŪTĪTĀJA norādījumus par atsevišķu Projekta sadaļu vai daļu izstrādāšanu, kā arī ņemt vērā PASŪTĪTĀJA precizējumus un skaidrojumus Projektēšanas uzdevumā, ja tie būtiski neizmaina izstrādājamā Projekta kopējo apjomu;

    - pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas sniegt PASŪTĪTĀJAM informāciju vai atskaiti par līgumsaistību izpildi;

    - piedalīties PASŪTĪTĀJA rīkotajās sanāksmēs un informēt par Projekta izstrādes gaitu;

    - atbildēt par visiem zaudējumiem, kas saistīti ar nekvalitatīvu vai Līgumam neatbilstošu Projekta izstrādi, un atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM zaudējumus pilnā apmērā, kas radušies ļauna nodoma, rupjas un vieglas neuzmanības rezultātā. Fakts, ka PASŪTĪTĀJS ir saskaņojis Projektu, neatbrīvo UZŅĒMĒJU no atbildības.

    - pēc Projekta pieņemšanas no PASŪTĪTĀJA puses atbilstoši PASŪTĪTĀJA lūgumam UZŅĒMĒJS apņemas neprasot papildus samaksu sniegt PASŪTĪTĀJAM rekomendācijas par Projekta risinājumiem, konsultācijas, informāciju, skaidrojumus, saskaņojumus, u.c. atbalstu. UZŅĒMĒJS ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA lūguma saņemšanas, vai citā Līdzēju saskaņotā termiņā, izskata PASŪTĪTĀJA iesniegtos dokumentus, sniedz informāciju, rekomendācijas u.tml. un/vai veic citas darbības atbilstoši PASŪTĪTĀJA lūgumam;

    - Līguma parakstīšanas dienā UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM būvprojekta izstrādāšanā  iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā UZŅĒMĒJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvprojekta izstrādē. Informāciju par izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā vai par jauna apakšuzņēmēja piesaistīšanu UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rakstveidā, nosūtot to uz PASŪTĪTĀJA juridisko adresi vai pa elektronisko pastu 2 (divu) darba dienu laikā no attiecīgu izmaiņu iestāšanās.

    - nodrošināt, ka Līguma izpildē tiek iesaistīts/-i, UZŅĒMĒJA piedāvājumā norādītais/-ie speciālists/-i_________________(vārds, uzvārds), tār____ e-pasts.

  - UZŅĒMĒJA tiesības:

    - UZŅĒMĒJA piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

      - piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma dokumentācijas noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālām, kas tika vērtēts;

      - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentācijas izvirzītajam prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

      - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā UZŅĒMĒJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma dokumentācijas noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Iepirkuma dokumentācijas 10.1., 10.2. un 11.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem;

      - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu cena ir vismaz 10 % no Līguma kopējās summas, atbilst Iepirkuma dokumentācijas 10.1. un 10.2. un 11. minētie izslēgšanas nosacījumi, izņemot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 1.punktā minēto izslēgšanas nosacījumu.

      - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi UZŅĒMĒJA piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

    - UZŅĒMĒJS drīkst veikt jauna apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu cena ir vismaz 10 % no Līguma kopējās summas, iesaistīšanu Līguma izpildē, ja UZŅĒMĒJS par to paziņojis PASŪTĪTĀJAM un saņēmis PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

      - uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas Iepirkuma dokumentācijas 10.1., 16.2. un 11. minētie izslēgšanas nosacījumi, izņemot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 1.punktā minēto izslēgšanas nosacījumu.

      - gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

    - PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē Līguma 4.2.2. un 4.2.3.punktā minētajos gadījumos 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 4.2.2. un 4.2.3.punktu.

    - saņemt samaksu no PASŪTĪTĀJA par saskaņā ar Līguma noteikumiem izstrādāto Projektu;

    - saņemt no PASŪTĪTĀJA Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, ko PASŪTĪTĀJS nodrošina saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu un Līguma noteikumiem.

  - PASŪTĪTĀJA pienākumi:

    - pirms Projekta uzsākšanas un Līguma darbības laikā nodrošināt UZŅĒMĒJU ar Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kura ir PASŪTĪTĀJA rīcībā vai kuras sniegšanu, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, uzņēmies PASŪTĪTĀJS. Pārējās nepieciešamās informācijas un dokumentācijas vākšana, ja vien Līdzēji nav vienojušies citādāk, ir UZŅĒMĒJA pienākums, un ar to saistītās UZŅĒMĒJA izmaksas ir iekļautas Līguma summā;

    - paziņot UZŅĒMĒJAM par visiem no PASŪTĪTĀJA atkarīgiem, paredzamiem apstākļiem, kas var traucēt UZŅĒMĒJAM izpildīt Līguma saistības, 5 (piecu) darba dienu laikā un nepieciešamības gadījumā pagarināt Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu;

    - ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas dienas izskatīt UZŅĒMĒJA iesniegto aktualizēto Projekta izstrādes Kalendāro grafiku un saskaņot to, vai iesniegt UZŅĒMĒJAM motivētas iebildes;

    - saskaņot Projektu vai sniegt UZŅĒMĒJAM motivētus iebildumus par Projekta nesaskaņošanu, pieņemt Daugavpils pilsētas būvvaldē izskatītu un akceptētu Projektu ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, parakstīt Darbu pieņemšanas nodošanas aktu vai sniegt UZŅĒMĒJAM motivētus iebildumus par Projekta nepilnībām.

    - savlaicīgi un pilnā apjomā apmaksāt UZŅĒMĒJA kvalitatīvi veikto un PASŪTĪTĀJA pieņemto Projektu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - PASŪTĪTĀJA tiesības:

    - Līguma izpildes laikā kontrolēt UZŅĒMĒJA līgumsaistību izpildi, pieprasīt no UZŅĒMĒJA informāciju par līgumsaistību izpildi un dot UZŅĒMĒJAM norādījumus par Līgumā paredzētā Projekta izstrādi;

    - pieprasīt, lai UZŅĒMĒJS par saviem līdzekļiem novērš Projekta izstrādē pieļautos vai pēc Projekta izstrādes konstatētos trūkumus vai nepilnības, kas radušās UZŅĒMĒJA vainas dēļ, iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no trūkumu vai nepilnību konstatēšanas brīža;

    - nepieņemt izstrādāto Projektu, ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka Projekta izstrāde ir veikta nekvalitatīvi, nepilnīgi, neatbilstoši Līguma un normatīvo aktu noteikumiem, Projektā iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem.

    - iegūt īpašuma tiesības uz Projektu (jebkuru tā daļu) pēc tam, kad Līdzēji ir Līgumā noteiktajā kārtībā parakstījuši Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt, pārstrādāt, pārskaņot, dalīt daļās un publicēt UZŅĒMĒJA iesniegto Projektu bez UZŅĒMĒJA atļaujas;

    - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības sniegt UZŅĒMĒJAM norādījumus, kā arī Projekta izstrādes procesā precizēt atsevišķi veicamos darbus, nemainot kopējo Projekta apjomu un ievērojot tehniskās prasības;

    - Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS nepilda vai nepienācīgi pilda ar Līgumu uzņemtās saistības, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības bez UZŅĒMĒJA īpašas informēšanas publiskot un nodot trešajām personām informāciju par tā neizpildītajām vai nepilnīgi izpildītajām saistībām. Šajā sakarā UZŅĒMĒJS atsakās no jebkurām pretenzijām par minētās informācijas publiskošanu un/vai nodošanu trešajām personām.

  - Līdzēji apņemas neizpaust Līguma izpildes laikā iegūto konfidenciālo informāciju, kuru par tādu nosaka LR spēkā esošie normatīvie akti vai paši Līdzēji, trešajām personām bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad to normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā pieprasa LR institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības. Šis noteikums ir spēkā gan Līguma darbības laikā, gan 3 (trīs) gadus pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.

- PROJEKTA nodošanas - pieņemšanas kārtība

  - Projektu veiksmīgai izstrādei, iepriekš vienojoties par tikšanās vietu un laiku, Līdzēji savstarpēji saskaņotā laikā var rīkot sanāksmes, kurās pārrunā Projektu izstrādes norisi, atbilstību Līguma noteikumiem, Projektēšanas uzdevumam un citiem Līgumam pievienotajiem dokumentiem. Sanāksmēs Līdzēji precizē neskaidros jautājumus, kā arī vienojas par nepieciešamajiem labojumiem Projektā, ja Projekts neatbilst Līguma noteikumiem. Pēc savas iniciatīvas katram no Līdzējiem ir tiesības organizēt sanāksmes ar otru Līdzēju, kurās tiek izskatīti jautājumi par Projekta izpildes gaitu, jebkādām problēmām, kas radušās (vai var rasties) un kavē Projekta kvalitatīvu vai savlaicīgu izpildi, un citi ar Līguma izpildi saistīti jautājumi. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt sarunās būvniecībā un projektēšanā kompetentus speciālistus, kā arī trešās personas.

  - UZŅEMĒJS izstrādāto Būvprojektu minimālajā sastāvā iesniedz Daugavpils pilsētas būvvaldē pēc tā saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU.

  - Pēc Projekta saskaņošanas no PASŪTĪTĀJA puses UZŅĒMĒJS iesniedz Projektu Daugavpils pilsētas būvvaldē atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai.

  - Pēc Daugavpils pilsētas būvvaldes akcepta un atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi, UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Projekta materiālus atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam (Līguma pielikums Nr.1) noteiktajam, kas izstrādāti, ievērojot Projektēšanas uzdevumu, Līgumu. Projekta materiālus UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā izvērtē iesniegto Projekta materiālu atbilstību un sniedz UZŅĒMĒJAM informāciju par konstatētajām neatbilstībām vai paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Ja, pieņemot Projektu vai tā atsevišķas sadaļas, PASŪTĪTĀJS konstatē neatbilstības Projektēšanas uzdevuma, Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem, UZŅĒMĒJS neatbilstības novērš 10 (desmit) darba dienu laikā un atkārtoti iesniedz Projektu PASŪTĪTĀJAM kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Līguma 5.5.punktā noteiktais trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņš neietekmē Līguma summu un  termiņus un PASŪTĪTĀJA tiesības aprēķināt līgumsodu par UZŅĒMĒJA saistību izpildes kavējumu.

  - PASŪTĪTĀJA tiesības iesniegt pretenzijas UZŅĒMĒJAM atjaunojas, ja Projekta dokumentācijā atklājas kļūdas, kuras PASŪTĪTĀJS varēja konstatēt tikai būvniecības sagatavošanas (t.sk. iepirkuma izsludināšanas) un izpildes gaitā.

  - Visa dokumentācija (atskaites) un jebkurš cits produkts vai dokuments, kuru Līguma ietvaros ir izstrādājis UZŅĒMĒJS, pēc Projekta vai tā daļu nodošanas PASŪTĪTĀJAM ir uzskatāms par PASŪTĪTĀJA īpašumu.

  - Ja pēc Projekta saskaņošanas un Projekta nodošanas - pieņemšanas atklājas nepilnības UZŅĒMĒJA izstrādātajā Projektā, kas radušās UZŅĒMĒJA vainas dēļ, un tādēļ Projekta izstrādei un saskaņošanai ir nepieciešamas korekcijas Projektā ietvertajos risinājumos, dokumentācijā u.tml., vai citi papildus projektēšanas darbi, tad UZŅĒMĒJS apņemas piedalīties Projekta izstrādē nepieciešamajā apjomā, lai novērstu Projektā konstatētās nepilnības, Līguma 7.sadaļā noteiktajā kārtībā.

6. Līdzēju atbildība

  - Līgumā ar UZŅĒMĒJA vainu saprotama paša UZŅĒMĒJA, tā darbinieku un/vai viņa piesaistīto apakšuzņēmēju un citu personu ļauns nodoms, rupja un viegla neuzmanība.

  - UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par Projekta izstrādes pienācīgu veikšanu, Projekta kvalitāti, atbilstību Līgumam, Projektēšanas uzdevumam un normatīvajiem aktiem, kā arī pārējo līgumsaistību izpildi.

  - UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par Projekta atsevišķu sadaļu savstarpējo atbilstību, Projekta saturu kopumā, pat ja Projektu ir pieņēmis PASŪTĪTĀJS, kā arī Projekta izstrādei nepieciešamo dokumentu iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM.

  - UZŅĒMĒJS nodrošina, ka Projekta izstrādes gaitā tiek pieprasīti un saņemti visi nepieciešamie dokumenti projektēšanai un veikti visi nepieciešamie izpētes darbi, lai pēc Projekta akcepta PASŪTĪTĀJAM nebūtu nekādu šķēršļu tālākai Projekta realizēšanai.

  - Ja Līguma izpildes gaitā UZŅĒMĒJS neievēro jebkurus Projekta izstrādes, tajā skaitā trūkumu un/vai neatbilstību novēršanas, noteiktos termiņus vai kvalitātes prasības, un neizpilda attiecīgo pienākumu pienācīgā kvalitātē 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA brīdinājuma saņemšanas, PASŪTĪTĀJAM pēc sava ieskata ir tiesības piesaistīt Projekta izstrādei jebkuru trešo personu, UZŅĒMĒJAM izmaksājamo atlīdzību samazinot par summu, kas izmaksāta PASŪTĪTĀJA piesaistītajai trešajai personai par padarīto darbu.

  - Ja kāda no UZŅĒMĒJA saistībām, kas izriet no Līguma, netiek pildīta Līgumā norādītajā termiņā, saskaņā ar Līgumā un/vai Kalendārajā grafikā noteiktajiem Projekta izstrādes termiņiem (tajā skaitā starpziņojumu iesniegšanas termiņiem), PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt un UZŅĒMĒJAM ir pienākums samaksāt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma kopējās summas par katru neizpildes kalendāra dienu līdz attiecīgās saistības pienācīgai izpildei, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Ja pēc Projekta nodošanas PASŪTĪTĀJAM būvniecības sagatavošanas, t.sk., iepirkuma procedūras Projekta realizēšanai izsludināšanas, norises, līguma slēgšanas, būvdarbu norises laikā tiek konstatētas UZŅĒMĒJA pieļautas kļūdas Projekta tāmēs, rasējumos un citos Projekta dokumentos, ko, ievērojot pienācīgu rūpību, UZŅĒMĒJAM vajadzēja paredzēt un novērst pirms Projekta nodošanas PASŪTĪTĀJAM, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt un UZŅĒMĒJAM jāmaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsods 100 (viens simts) eiro apmērā par katru šādu konstatēto gadījumu.

  - Ja UZŅĒMĒJS Līguma 4.1.13.punktā norādītajā termiņā nesniedz PASŪTĪTĀJAM atbildes uz  tā uzdotajiem jautājumiem par izstrādāto Projektu, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt un UZŅĒMĒJAM jāmaksā PASŪTĪTĀJAM  līgumsods 150 (viens simts piecdesmit) eiro apmērā par katru gadījumu.

  - Ja PASŪTĪTĀJS nepamatoti kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, tad UZŅĒMĒJAM ir tiesības aprēķināt un PASŪTĪTĀJAM ir pienākums, pamatojoties uz UZŅĒMĒJA izrakstītu rēķinu, samaksāt UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāra dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās kavētā maksājuma summas.

  - Ja neattaisnojošo apstākļu dēļ UZŅĒMĒJS neierodas uz PASŪTĪTĀJA organizētajām sanāksmēm, UZŅĒMĒJAM jāmaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsods 100 (viens simts) eiro apmērā par katru gadījumu.

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par līgumsaistību pārkāpšanu un zaudējumu nodarīšanu otram Līdzējam. Līdzējs, kas vainīgs Līguma saistību pārkāpšanā, atlīdzina otram Līdzējam nodarītos zaudējumus.

  - Ja PASŪTĪTĀJS ir aprēķinājis kādu no Līgumā atrunātajiem līgumsodiem, apmaksājot UZŅĒMĒJA iesniegtos rēķinus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt līgumsoda ieturējumu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes, kā arī nav uzskatāma par zaudējumu atlīdzināšanu.

7. ATBILDĪBA PAR PROJEKTU

  - UZŅĒMĒJS garantē trūkumu un neatbilstību novēršanu par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem, ja Projekta realizācijas gaitā atklājas trūkumi, neatbilstības vai nepilnības, kuru dēļ nav iespējams vai ir apgrūtināts realizēt turpmākus būvniecības darbus UZŅĒMĒJA projektētajā objektā.

  - Pretenzijas par Projekta realizācijas gaitā atklātajiem trūkumiem, neatbilstībām vai nepilnībām saskaņā ar Līguma 7.1.punktu PASŪTĪTĀJS iesniedz UZŅĒMĒJAM rakstveidā.

8. Strīdu izskatīšanas kārtība

8.1. Strīdi, kas Līdzējiem rodas izpildot Līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā, bet ja vienošanos šādā veidā panākt nav iespējams, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas saistīti ar Līgumu, tā izbeigšanu, grozīšanu vai spēkā esamību, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Nepārvarama vara

  - Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama vara, force majeure), ko attiecīgais Līdzējs nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks.

  - Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, par to iestāšanos un izbeigšanos jāpaziņo rakstveidā otram Līdzējam, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajam Līdzējam iespējama, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījušais Līdzējs atbild otram Līdzējam par visiem zaudējumiem, kuri pēdējam radušies.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par zaudējumiem, kuri radušies otram Līdzējam laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Līguma darbības TERMIŅŠ

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un darbojas līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

  - Līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un UZŅĒMĒJAM, kā arī likumīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Visi Līguma grozījumi ir spēkā, ja tie ir sastādīti rakstiski un tos parakstījuši abu Līdzēju pilnvarotie pārstāvji. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot UZŅĒMĒJAM 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja:

    - Projekts saskaņā ar pārbaužu rezultātiem neatbilst Līguma, Projektēšanas uzdevuma un/vai normatīvo aktu noteikumiem un UZŅĒMĒJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma nenovērš konstatētās neatbilstības;

    - UZŅĒMĒJS nepamatoti pārtrauc Projekta izstrādi;

    - UZŅĒMĒJS savas vainas dēļ ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem Projekta izstrādes termiņiem vai defektu novēršanas termiņiem un UZŅĒMĒJA nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) darba dienas;

    - UZŅĒMĒJS nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un UZŅĒMĒJS minēto saistību neizpildi nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi;

    - UZŅĒMĒJAM tiek pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par UZŅĒMĒJA bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs UZŅĒMĒJAM turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē PASŪTĪTĀJA tiesības, kuras izriet no Līguma.

    - Ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

    - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja UZŅĒMĒJS vai UZŅĒMĒJA amatpersonas, Līguma izpildē iesaistītie UZŅĒMĒJA darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar šī līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi. Ja Līgums tiek pārtraukts šajā punktā noteiktajā gadījumā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no UZŅĒMĒJA līgumsodu 2 (divu) līgumcenu, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, apmērā.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt Līgumu, 10 (desmit) kalendāru dienu iepriekš rakstveidā brīdinot UZŅĒMĒJU.

- Nobeiguma noteikumi

  - Līguma izpildē iesaistītais Iepirkuma dokumentācijas piedāvājumā norādītais personāls:

- būvprojekta vadītājs - ____________________ (vārds, uzvārds) sertifikāta Nr.___________;

  - Lai organizētu Līdzēju sadarbību Līguma izpildē Līguma darbības laikā, Līdzēji norīko par Līguma izpildi atbildīgās personas:

    - no PASŪTĪTĀJA puses:________________

    - no UZŅĒMĒJA puses: _________________

  - Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, brīdinājumi, sarakste, saskaņojumi un cita informācija un dokumentācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un nododama otram Līdzējam personīgi pret parakstu vai nosūtāma uz e-pastu vai ierakstītā vēstulē ar pasta vai ar kurjerpasta starpniecību uz Līgumā norādīto vai Līdzēja Līgumā noteiktajā kārtībā paziņoto juridisko adresi.

  - Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, bankas rekvizītus un/vai nomainās kāda no Līdzēja atbildīgajām personām, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Par zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu un nepienācīgu paziņošanu, pilnā apjomā atbild vainīgais Līdzējs.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.

  - Līdzējiem vienmēr ir saistošas Līguma un tā pielikumu prasības un noteikumi kopumā. Vārdi daudzskaitlī ietver sevī arī vārdus vienskaitlī un otrādi.

  - Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzēji vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Visi Līguma sadaļu virsraksti ir doti, lai sekmētu Līguma labāku pārskatāmību, un nekādā veidā nav izmantojami Līguma noteikumu iztulkošanai vai interpretācijai.

  - Visi Līguma pielikumi pēc Līguma abpusējas parakstīšanas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu un ir grozāmi tikai rakstveidā un pēc abpusējas saskaņošanas. Nekādi mutiski papildinājumi un vienošanās netiek uzskatīti par Līguma sastāvdaļu.

  - Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no tiem vienu eksemplāru saņem PASŪTĪTĀJS, vienu - UZŅĒMĒJS. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  - Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

- LĪDZĒJU REKVIZĪTI

| PASŪTĪTĀJS: ___________________ | UZŅĒMĒJS: |
| --- | --- |

LĪGUMA PROJEKTS

par autoruzraudzības veikšanu________________________________________

Daugavpils                                                                	                20__.gada ____.____________

_________, reģ.Nr._________, juridiskā adrese: ___________________, tās _______ ________________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar _____, no vienas puses, (turpmāk – Pasūtītājs), un

_________, reģ.Nr.__________, juridiskā adrese: ___________________, tās ____________________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar ____, no otras puses, (turpmāk  – Autoruzraugs), bet visi kopā turpmāk saukti Puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana esošās tramvaju līnijas pārbūvei posmos - tramvaju 2.maršutā un Jātnieku ielas posmā”, (identifikācijas Nr. ASDS/2021/73/KF), rezultātiem un 20__.gada ___._____ noslēgtā uzņēmuma līguma par būvprojekta izstrādi tramvaju līnijas pārbūvei tramvaju 2.maršutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai)  UN/VAI Jātnieku ielas posmā (no Smilšu ielas līdz Depo teritorijai),  nosacījumus, noslēdza šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

- Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) ______________________ (būvobjekta nosaukums), kas tiek realizēts atbilstoši ______________ (reģ.Nr. ________) izstrādātajai būvniecības ieceres dokumentācijai – „________________”  (_____________(būvniecības ieceres akcepta datums un būvatļaujas Nr., ja nepieciešams)) (turpmāk – Būvniecības dokumentācija).

- Autoruzraudzība ir veicama saskaņā ar Līgumu, tā pielikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteikto Autoruzraudzību, tai skaitā Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

- Autoruzraugs apliecina, ka ir tiesīgs veikt Autoruzraudzību.

II. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA

- Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.

- Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi, (turpmāk – Būvuzņēmējs) ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā.

III. LĪGUMCENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

- Kopējā Autoruzraudzības Līgumcena saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) un Tāmi ir __________ EUR (______________) bez PVN, PVN tiek aprēķināts saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Līgumcenas samaksu Pasūtītājs veic pa daļām šādā kārtībā:

  - katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai. Minētā ikmēneša Autoruzraudzības maksa tiek noteikta proporcionāli attiecīgajā mēnesī veiktajam Autoruzraudzības apjomam attiecībā pret kopējo Autoruzraudzības apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Autoruzraudzības apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no attiecīgajā mēnesī izpildīto būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo būvdarbu apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Maksājums tiek veikts  20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Autoruzrauga sagatavota rēķina saņemšanas;

  - pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas, Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Autoruzrauga sagatavota rēķina saņemšanas.

- Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas maksājuma veikšanai. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīga bankas izraksta izdruka.

- Gadījumā, ja Līguma darbības laikā rodas nepieciešamība grozīt būvdarbu apjomus (piemēram, papildus būvdarbi), Puses vienojas atstāt nemainīgu Līgumā noteikto Līgumcenu bez pievienotās vērtības.

- Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līgumā noteikto Līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņām.

- AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

- Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

- Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

- Autoruzraugam ir jāveic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai neatbilstību situācijai dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai.

- Autoruzraugam ir pienākums izvērtēt, izanalizēt un saskaņot būvuzņēmēja iesniegtos neparedzēto darbu vai papildus darbu tāmes. Saskaņojot neparedzēto darbu tāmi vai papildus darbu tāmi, Autoruzraugs apliecina, ka tāmē iekļautie izcenojumi ir adekvāti un atbilst tirgus situācijai, kā arī izcenojumi nav mākslīgi palielināti.

- Autoruzrauga pienākums ir piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu būvniecības izpildes norisi, kā arī pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā. Sanāksmju daudzums atbilstoši darba apjomiem. Sanāksmes notiek reizi nedēļā, kā arī pēc Pasūtītāja izsaukuma.

V. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

- Autoruzraugam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums un apliecinājums par prēmijas samaksu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto kārtību, ar atbildības limitu 100% no Līgumcenas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai.

- Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus.

- Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā, kā arī pienākums ierasties būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Būvuzņēmēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu uzaicinājuma.

- Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju.

- Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.

- Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniedz priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

- Kļūdas un trūkumi būvprojektā (t.sk. būvprojekta precizēšana un skaidrojumu sniegšana) Autoruzraugam jālabo un jāsniedz uz sava rēķina.

- Autoruzraugam ir jāsniedz atzinums par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā.

- Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā Autoruzraudzības veikšanas posmā veikt Autoruzraudzības darbu izpildes pārbaudi, pārbaudot vai tā atbilst visiem līguma nosacījumiem.

- Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu.

VI. AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

- Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

VII. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

- Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.

- Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties.

- Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

  - Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

  - Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību;

  - ja Autoruzraugam pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

  - līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

  - tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.

- Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 29.1. vai 29.2. punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar Līguma izbeigšanu.

- Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā.

VIII. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

- Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

- Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā.

- PUŠU ATBILDĪBA

- Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Gadījumā, ja Autoruzraugs neievēro būvobjekta apmeklējumu pienākumu (ar 5 (piecu) darba dienu pielaides periodu) vai nepiedalās būvsapulcēs būvniecības laikā, vai nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Autoruzraugam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.

- Gadījumā, ja Autoruzrauga noteiktā kontaktpersona darba laikā (darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00) telefoniski nav sazvanāma, neatbild uz Pasūtītāja e-pasta sūtījumiem vairāk kā 2 dienas pēc kārtas, tiek uzskatīts, ka Autoruzraugs izvairās no Līgumā paredzēto darbu veikšanas un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Autoruzraugam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.

- Līgumā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līgumcenas.

- Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 0,2% apmērā no Līgumcenas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.

- Puses ir tiesīgas atteikties no iepriekšminētajām soda sankcijām, ja Puses savstarpēji vienojas vai otra Puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu dēļ minētā Puse nav varējusi kavēšanos novērst.

- Līgumsoda piemērošana neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

X. CITI NOTEIKUMI

- Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

- Pasūtītāja atbildīgā persona, kuras pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kura Līgumā ir pilnvarota parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus, ir ______, tālr.: _______, e-pasts: ______@____.lv.

- Autoruzraugs rakstiski nozīmē atbildīgo darbinieku autoruzraudzības veikšanai. Autoruzrauga atbildīgā persona, kuras pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kura Līgumā ir pilnvarota parakstīt Autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir _______, tālr.: _______, e-pasts: ______@____.lv.

- Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- Līgums sastādīts un parakstīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

XI. PUŠU REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: | AUTORUZRAUGS: |
| --- | --- |

# Footnotes

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par iepirkuma dokumentācijas saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Sīkāk –  https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazaie-un-videjie-uznemumi

Pretendentam autoruzraudzības izmaksās jāiekļauj visas saprātīgi prognozējamās autoruzraudzības darba izmaksas (neatkarīgi no darba izpildē iesaistīto speciālistu skaita), t.sk. objekta apmeklējums un transporta izmaksas, izmaiņu rasējumu noformēšana, neparedzētu tehnisko problēmu risināšana sadarbībā ar Pasūtītāju un Būvuzņēmēju u.tml.

Pretendentam autoruzraudzības izmaksās jāiekļauj visas saprātīgi prognozējamās autoruzraudzības darba izmaksas (neatkarīgi no darba izpildē iesaistīto speciālistu skaita), t.sk. objekta apmeklējums un transporta izmaksas, izmaiņu rasējumu noformēšana, neparedzētu tehnisko problēmu risināšana sadarbībā ar Pasūtītāju un Būvuzņēmēju u.tml.

Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.