NOLIKUMS

Publiskai sarunu procedūrai

“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas būvdarbi Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DŪ-2022/7

Daugavpils, 2022

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2022/7

  - Iepirkuma procedūra – publiskā sarunu procedūra.

  - Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs: | 41503002432 |
| Juridiskā adrese: | Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija, LV-5401 |

  - Kontaktpersona par iepirkumu norisi – juridiskās nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste Daina Dzalbe, tālrunis +371 29993927, e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv.

  - Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja “Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” (15.04.2019. redakcija, https://www.iub.gov.lv/lv/media/5549/download  ar precizējumiem 23.08.2021.) (turpmāk – Vadlīnijas) un nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu, t.i. - zemākā cena.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir paredzēts.

  - Līguma izpildes nodrošinājums ir paredzēts.

- Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām

  - Iepirkuma priekšmets: centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība saskaņā ar tehniskām specifikācijām un būvniecības ieceres dokumentāciju (1.1., 1.2., 1.3. un 1.4.pielikumi), šo nolikumu un iepirkuma līgumu (6.pielikums) (turpmāk – Būvdarbi).

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts iepirkuma daļās:

    - 1.iepirkuma daļa – “Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Bauskas ielā posmā no Tukuma ielas līdz Bauskas ielai 84, Daugavpilī” saskaņā ar tehniskās specifikācijas un būvniecības ieceres dokumentāciju (1.1.pielikums) un iepirkuma līguma (6.pielikums) prasībām;

    - 2.iepirkuma daļa – “Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība Siguldas ielā posmā no Grodņas ielas līdz Siguldas ielai 51, Daugavpilī” saskaņā ar tehniskās specifikācijas un būvniecības ieceres dokumentāciju (1.2.pielikums) un iepirkuma līguma (6.pielikums) prasībām;

    - 3.iepirkuma daļa – “Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Jelgavas ielā posmā no Valmieras ielas līdz Arodu ielai, Daugavpilī” saskaņā ar tehniskās specifikācijas un  būvniecības ieceres dokumentāciju (1.3.pielikums) un iepirkuma līguma (6.pielikums) prasībām;

    - 4.iepirkuma daļa – “Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Kauņas ielā posmā no Miera ielas līdz Kauņas ielai 52, Daugavpilī” saskaņā ar tehniskās specifikācijas un būvniecības ieceres dokumentāciju (1.4.pielikums) un iepirkuma līguma (6.pielikums) prasībām.

  - Atbilstošākais CPV kods: 45230000-8 (Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju, lielceļu, ceļu, lidlauku un dzelzceļa līniju būvdarbi; lēzenas konstrukcijas).

  - Paredzama līgumcena – EUR 307 519.70 bez PVN.

2.4.1. Paredzamā līgumcena 1.iepirkuma daļai –   24 002.31 EUR (bez PVN);

2.4.2. Paredzamā līgumcena 2.iepirkuma daļai – 127 962.97 EUR (bez PVN);

2.4.3. Paredzamā līgumcena 3.iepirkuma daļai – 124 565.73 EUR (bez PVN);

2.4.4. Paredzamā līgumcena 4.iepirkuma daļai –   30 988.69 EUR (bez PVN).

  - Pretendentam ir jānodrošina piedāvājuma iesniegšana par visām tehniskajā specifikācijā norādītām pozīcijām attiecīgajā iepirkumu daļā.

  - Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.

  - Iepirkuma rezultātā paredzēts slēgt iepirkuma līgumu katrai iepirkuma daļai atsevišķi.

  - Būvdarbu izpildes vieta: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.

  - Maksimālais Būvdarbu izpildes termiņš – nedrīkst pārsniegt 6 (seši) mēneši (termiņu skaitot no iepirkuma līguma spēkā stāšanas dienas).

  - Maksimālā Būvdarbu izpildes termiņā netiek iekļauts tehnoloģiskais pārtraukums.

  - Maksimālā Būvdarbu izpildes termiņā netiek iekļauta būvobjekta nodošana ekspluatācijā.

  - Izpilddokumentācijas apjoms: pēc Būvdarbu pabeigšanas iepirkuma līguma Izpildītājam ir pienākums iesniegt izpilddokumentāciju (ieskaitot institūciju, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, atzinumus par inženierbūves gatavību ekspluatācijai) visiem iepirkuma līguma Izpildītāja darbiem tādā apjomā, kas ir pietiekams iepirkuma līgumā noteikto būvobjektu nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Pasūtītājs 10 darbdienu laikā no izpilddokumentācijas saņemšanas dienas to pārbauda un saskaņo vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus un izpilddokumentāciju.

  - Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš - līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

- Informācija par iepirkumu

  - Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā www.daugavpils.udens.lv – sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, iepirkumu datubāzē www.iepirkumi.lv, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā www.iub.gov.lv.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai minētajās mājas lapās par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Ieinteresētajam piegādātājam ir tiesības veikt objekta apskati un ierosināt ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemts vismaz viens ieinteresēto piegādātāju priekšlikums, nosūtot to uz e-pasta adresi iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas un informāciju par sanāksmi ievieto vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš Pasūtītāja mājas lapā www.daugavpils.udens.lv – sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana” un Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes laikā tiks organizēta teritorijas, kurā ir plānots veikt objekta izbūvi, apskate. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

- Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

  - Piedāvājumi ir iesniedzami personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvija, LV-5401, 106.kab.

  - Piedāvājumam jābūt nogādātam 4.2.punktā norādītajā adresē līdz 4.4.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas Pretendents.

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 2022. gada 23. maijam, plkst. 10.00.

  - Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2022. gada 23. maijam, plkst. 10.00, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” administratīvās ēkas Apspriežu zālē. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

  - Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šīs iepirkuma procedūras nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

# Piedāvājuma noformēšana

# Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentu prasībām.

# Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā. Piedāvājumā iekļautos dokumentus var iesniegt citā valodā, šādā gadījumā dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību saskaņā ar spēkā esošo attiecīgo jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Pretējā gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.

# Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē). Uz iepakojuma jānorāda:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”

Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Piedāvājums iepirkuma procedūrai

“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas būvdarbi Daugavpilī”

iepirkuma identifikācijas Nr.DŪ-2022/7

Neatvērt līdz 2022. gada 23. maijam plkst. 10.00

<Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs, kontaktpersona, tālrunis>

  - Piedāvājuma sākumā pēc titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem, kā arī kopijām un tulkojumiem jābūt noformētiem atbilstoši spēkā esošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

  - Visiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds ir paredzēts) jābūt caurauklotiem un apzīmogotiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt, visām lapām jābūt sanumurētām. Piedāvājuma nodrošinājums, ja tāds ir paredzēts, iesniedzams kā atsevišķs dokuments.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, vai pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

  - Pieteikums un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumam pievienotajām veidnēm.

  - Pretendentu iesniegtie piedāvājumi (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds ir paredzēts), izņemot, ja Pretendents piedāvājumu atsauc, pēc iepirkuma pabeigšanas, paliek Pasūtītāja īpašumā.

  - Piedāvājumi, kuri neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu.

  - Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds ir paredzēts).

- Prasības piedāvājuma nodrošinājumam

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantija par noteiktu naudas summu, kuru Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz Pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai. Apdrošināšanas sabiedrības garantijai ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi par šo garantiju ir veikta apmaksa pilnā apmērā (piemēram, maksājuma uzdevums).

  - Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu šādā apmērā:

1. daļā - EUR 460,00 (četri simti sešdesmit euro, 00 centi) apmērā;

2. daļā - EUR 2 550,00 (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit euro, 00 centi) apmērā;

3. daļā - EUR 2 490,00 (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit euro, 00 centi) apmērā;

4. daļā - EUR 610,00 (seši simti desmit euro, 00 centi) apmērā.

  - Minimālais piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš ne mazāk kā 6 mēneši no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina minimālo piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņu par konkrētu papildus periodu. Ja objektīvu iemeslu dēļ noteikto termiņu nav iespējams ievērot, Pasūtītājs var lūgt pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma termiņu.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

    - iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;

    - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Attiecībā uz pretendentu, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, ja ir jāiesniedz līguma nodrošinājums pēc līguma noslēgšanas, piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tas iesniedz šādu līguma nodrošinājumu.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Piedāvājums, kam nebūs piedāvājuma nodrošinājuma vai nodrošinājums neatbilst nolikuma prasībām, tiks atzīts par nolikuma prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.

- Prasības Pretendentam un iesniedzamie dokumenti

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu:

| Nr. p.k. | Prasības | Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai Pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām: |
| --- | --- | --- |
| 7.1.1. | Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. | Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājam pašam jāpārliecinās Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam. Ārvalstī reģistrētam, licencētam vai sertificētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, un pierādījumus, kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. |
| 7.1.2. | Piedāvājumu ir parakstījusi paraksttiesīgā persona. | Kompetentas institūcijas izdotu dokumentu par Pretendenta pārstāvības tiesībām, kā arī dokumentu, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu, ja piedāvājumu neparaksta Pretendenta likumiskais pārstāvis. Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājam pašam jāpārliecinās Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija. (Iesniegtajai pilnvarai jāsatur tiešu un nepārprotamu informāciju par pilnvarotai personai piešķirto tiesību apjomu iepirkuma procedūras ietvaros). |
| 7.1.3. | Attiecībā uz Pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. | Komisijai ir tiesības nepieprasīt minētās izziņas, ja tā pati ātri un sekmīgi var pārliecināties par izslēgšanas nosacījumu neesamību Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) vai citās publiski pieejamās datu bāzēs. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, kas apliecina, ka uz Pretendentu nepastāv minētie izslēgšanas nosacījumi. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. |
| 7.1.4. | Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam sniegt līguma priekšmeta paredzētos projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības pakalpojumus. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. | Latvijas Republikas reģistrēta uzņēmuma reģistrācijas fakts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā tiks pārbaudīts publiski pieejamā būvniecības informācijas sistēmas www.bis.gov.lv datubāzē. Ja pretendents (personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs, persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, attiecīgā persona 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem iesniegs iesniegumu kompetentai institūcijai reģistrācijai Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta otro daļu komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi speciālisti. Skat. arī http://bvkb.gov.lv/lv/prasibas-buvspecialistiem-un-buvkomersantiem-biezak-uzdotie-jautajumi |
| 7.1.5. | Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina Pretendenta apņemšanos sniegt pakalpojumu saskaņā ar nolikuma prasībām. | Pieteikums jāsagatavo atbilstoši pievienotajai veidnei (2.pielikums). Pieteikumu paraksta paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pieteikumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija. |
| 7.1.6. | Piecos iepriekšējos gados (2017., 2018., 2019., 2020., 2021.) un 2022.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai, Pretendents ir veicis kanalizācijas tīklu izbūvi ar garumu vismaz 0.1 km viena līguma ietvaros (caurules DN 160 - DN 250). | Pieredzes apliecināšanai pretendents iesniedz pieredzes aprakstu brīvā formā ar informāciju par attiecīgo būvdarbu apjomu, objektiem, inženierbūvju veidiem t.sk. tehniskiem rādītājiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti. Visiem būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un būvobjektiem nodotiem ekspluatācijā. Pieredzes apliecināšanai var pievienot attiecīgas atsauksmes. Gadījumā, ja Pretendentam par attiecīgo darbu nav pieejama Pasūtītāja atsauksme, Pretendents iesniedz akta par objekta nodošanu ekspluatācijā kopiju. Ārvalstu Pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus. Ja piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par pieciem iepriekšējiem finanšu gadiem, tad prasība ir attiecināma uz Pretendenta nostrādāto periodu. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. |
| 7.1.7. | Pretendents nodrošina speciālista ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanas jomā piesaisti Līguma izpildei. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai (attiecās uz būvdarbu vadītājiem). | Pretendents Līguma izpildei obligāti piedāvā atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs kompetentas sertificēšanas institūcijas izsniegts būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Līgums, tas ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. |
| 7.1.8. | Pretendenta piedāvāta speciālista piekrišana piedalīties Līguma izpildē. | Brīvā formā speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties Līguma izpildē. Lūdzam ņemt vērā, ka iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājumā nominētos speciālistus un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Līguma izpildes laikā Pretendents var piedāvāt tikai tādu citu speciālistu, kurš atbilst nolikumā izvirzītājam prasībām un to pieredze nav mazāka par sākotnēji iepirkumā ietvaros piedāvātu un apstiprinātu speciālistu. |
| 7.1.9. | Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas, būvprojekta un Līguma prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas, būvprojekta un Līguma prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. |
| 7.1.10. | Pretendenta darbība Līguma parakstīšanas gadījumā būs apdrošināta. | Pretendenta rakstisks apliecinājums par piekrišanu veikt: civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (apliecinājums nav vajadzīgs, ja Pretendents iesniedz atbilstošus civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises); Līguma izpildes garantiju nolikumā un Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā. |
| 7.1.11. | Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas, būvniecības ieceres dokumentācijas, nolikuma un Līguma prasībām. | Būvdarbu izpildes detalizēts apraksts, t.sk. informācija par izmantotajiem būvizstrādājumiem un iekārtām, kā arī Laika grafiks (nedēļās) tabulas veidā, kur Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu veidam. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, kā arī ņemt vērā nepieciešamo laiku Pasūtītājam pārbaudīt izpilddokumentāciju, sagatavot Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai un nodot būvobjektu ekspluatācijā. Laika grafikā jāatspoguļo veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu, ievērojot Pasūtītāja prasības un normatīvus aktus. Laika grafiku jāsagatavo ievērojot nolikumā un Līguma projektā noteiktos termiņus, ņemot vērā nepieciešamo laiku visu saskaņojumu, piekrišanu un apstiprinājumu saņemšanai. |
| 7.1.12. | Gadījumā, ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstīties uz citu personu spējām, tam ir jāsniedz par tiem informāciju saskaņā ar nolikuma pievienotajām veidnēm. | Pretendents iesniedz informāciju atbilstoši nolikumam pievienotajām veidnēm (nolikuma 4. un 5.pielikumi). |
| 7.1.13. | Pretendents izprot Līguma projektā iekļautus nosacījumus un noteikumus. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto Līguma projektu un piekrīt to nosacījumiem un noteikumiem. |
| 7.1.14. | Pretendents ir pilnībā iepazinies ar visu dokumentāciju. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents ir pilnībā iepazinies ar visu dokumentāciju, kas nepieciešama projekta realizācijai (būvprojektu, būvdarbu apjomiem, rasējumiem utt.) un Pretendentam tā ir pilnībā saprotama. |

7.2.  Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

7.3.    Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

7.4.  Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma procedūrās nosaka Ministru kabinets. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.

- Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām

  - Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura (informāciju norāda nolikuma 4.pielikumā). Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu (nolikuma 5.pielikums) vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt, lai piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi.

  - Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu (nolikuma 5.pielikums) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

  - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno piegādātāju apvienības dalībnieku starpā noslēgta vienošanās vai cits dokuments, kas saistošs visiem apvienības dalībniekiem un kurā noteikts pilnvarojums vienam no dalībniekiem pārstāvēt piegādātāju apvienību iepirkumā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus, kā arī citi nosacījumi, piemēram, veicamo darbu apjoms. Vienošanās (dokumentā) jāparedz, ka piegādātāju apvienība, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieredzi pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā, proti, jebkurš piegādātāju apvienības dalībnieks.

  - Atbilstību kvalifikācijas prasībām, kas izvirzītas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 51. un 52.pantu, pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā (piemēram, prasību par nepieciešamo finanšu apgrozījumu var apliecināt tikai viens no piegādātāju apvienības dalībniekiem vai arī vairāki dalībnieki kopumā u.tml.).

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

  - Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - Ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem kandidātiem vai Pretendentiem Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

    - Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts;

    - Pretendenta izslēgšanas nosacījumi attiecās uz:

- uz personālsabiedrības biedru (ja Pretendents ir personālsabiedrība);

- uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo Pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības;

- uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem prasībām.

  - Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības vai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Pasūtītājs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta devītajā daļā paredzēto.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.panta 2.daļa nosaka: “Ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, atbilst šā likuma 48.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

  - Informējam, ka tiks veikta pārbaude par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas noteikumiem. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums pieejams: https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums .

- Līgums

  - Iepirkuma rezultātā paredzēts noslēgt Līgumu par iepirkuma priekšmetu saskaņā ar Līguma projektu, kurš pievienots nolikuma 6.pielikumā, ar 1 (vienu) Pretendentu, kura piedāvājums ar iepirkumu komisijas lēmumu tiks atzīts par atbilstošu Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ņemot vērā tikai cenu, t.i. – piedāvājums ar zemāko cenu.

  - Iepirkuma līgums tiks slēgts, ja būs pieejami pasūtītāja budžetā nepieciešamie finanšu līdzekļi.

  - Izraudzītajam Pretendentam Līgumu jāparaksta 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma to parakstīt izsūtīšanas dienas pēc adreses Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijā. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu to noslēgt un Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. Tādā gadījumā Līgums tiek piedāvāts noslēgšanai nākamajam Pretendentam saskaņā ar iepirkumu komisijas veikto piedāvājumu salīdzinājumu.

  - Ja Pretendents ir gatavs parakstīt iepirkuma līgumu ar drošu elektronisko parakstu, tas piedāvājumam pievieno par to brīvā formā sastādīto informāciju.

  - Līgums tiks slēgts, kad Pasūtītājam būs pieejami finanšu līdzekļi katrai daļai atsevišķi.

- Prasības Līguma izpildes un avansa maksājuma garantijām

  - Līgumā projektā ir paredzēts, ka priekšapmaksas nepieciešamības gadījumā, jāiesniedz Avansa maksājuma garantiju par summu, kas nav mazākā par avansa rēķinā norādīto avansa summu, bet ne vairāk kā 20 % apmēra no Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Avansa maksājuma garantijas veids: kredītiestādes garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises oriģināls, atbilstoši Līguma projekta nosacījumiem.

  - Avansa maksājuma garantijai ir jābūt sagatavotai, kā paraugu izmantojot Avansa maksājuma garantijas veidni (veidne Līguma pielikumā) vai atbilstoši veidnē paredzētajiem noteikumiem.

  - Avansa maksājuma garantijai, kuru izsniedza apdrošināšanas sabiedrība obligāti ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz iesniegšanas brīdi par šo nodrošinājumu ir veikta apmaksa pilnā apmērā.

  - Līgumā projektā ir paredzēta Līguma izpildes garantija tam, ka Līguma Izpildītājs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumos minētās saistības.

  - Līguma izpildes garantijas veids: kredītiestādes garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises oriģināls, atbilstoši Līguma projekta nosacījumiem.

  - Līguma izpildes garantijas apmērs ir 10% (desmit procenti) no Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Līguma izpildes garantija ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz garantijas perioda beigām. Garantijas termiņš – atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Gadījumā, ja iesniegtas Līguma izpildes garantijas beigu datums ir īsāks nekā šajā punktā norādīts, Izpildītājs kopā ar Līguma izpildes garantiju iesniedz garantijas vēstuli ar apņemšanos veikt savlaicīgu Līgumsaistību izpildes garantijas pagarinājumu. Šajā gadījumā sākotnējais Līguma izpildes garantijas beigu datums nedrīkst būt īsāks par 12 mēnešiem.

  - Pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā Līguma izpildes garantijas summu ar Pasūtītāja rakstveida atļauju var samazināt par 50% (piecdesmit procentiem).

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēle

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda Pretendentu atbilstību noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām. Vērtējot Pretendenta piedāvājumu, Pasūtītājs pārbauda tajā esošas informācijas atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi tiek noraidīti.

  - Pretendentu piedāvājumu pārbaudes laikā komisija noskaidro Pretendenta kompetenci un atbilstību Pasūtītāja prasībām pēc dokumentiem, kas Pretendentam jāiesniedz saskaņā ar šā nolikuma prasībām, kā arī no publiskajā apritē esošās Pasūtītāja iegūtās informācijas.

  - Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādai Pasūtītāja izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Ja Pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo izvirzīto prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskas kļūdas. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus.

  - Pretendentam ir jānodrošina piedāvājuma iesniegšana saskaņā ar nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.

  - Pasūtītājs piešķir līguma slēgšanas tiesības 1 (vienam) Pretendentam, kura iesniegtais piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu (Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemākā).

  - Ja Pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums atbilstoši piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem ir vienāds, tad Iepirkuma uzvarētājs tiks noteikts veicot izlozi.

  - Izlozes rīkošanas gadījumā Pretendentiem 5 (piecu) darba dienas pirms izlozes rīkošana tiks nosūtīts uzaicinājums uz izlozi, norādot izlozes vietu, laiku un izlozes kārtību. Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē. Ja Pretendents nepiedalīsies izlozē, tad viņam nav tiesības celt iebildumus par notikušās izlozes rezultātiem.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Pienākums iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem.

  - Pienākums segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Tiesības pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja Pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTAIS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

  - Tiesības ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt iepirkuma komisijai papildus informāciju par iepirkuma procedūras norises kārtību un iepirkuma priekšmetu.

  - Tiesības apstrīdēt iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, sūdzību iesniedzot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” 10 (desmit) darba dienu laikā no rezultātu paziņošanas brīža

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:

  - Pienākums nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai Pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai.

  - Tiesības labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta piedāvājumā, informējot par to Pretendentu.

  - Tiesības pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Iepirkuma komisija ir tiesīga Pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt Līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Tiesības izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem ar zemāko cenu, ja izraudzītais Pretendents nenoslēdz iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju tā norādītajā termiņā.

  - Tiesības izdarīt grozījumus šajā iepirkuma procedūras nolikumā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, publiskojot to saturu savā mājas lapā www.daugavpils.udens.lv, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā www.iub.gov.lv, kā arī iepirkumu datubāzē www.iepirkumi.lv.

Pielikumā:

1.1.pielikums – Tehniskā specifikācija un būvniecības ieceres dokumentācija 1.ieprikumu daļai.

1.2.pielikums – Tehniskā specifikācija un būvniecības ieceres dokumentācija 2.ieprikumu daļai.

1.3.pielikums – Tehniskā specifikācija un būvniecības ieceres dokumentācija 3.ieprikumu daļai.

1.4.pielikums – Tehniskā specifikācija un būvniecības ieceres dokumentācija 4.ieprikumu daļai.

2.pielikums – Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne uz 1 lp.

3.pielikums – Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas ar pielikumiem 8 lp.

3.1.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne 1.iepirkuma daļai.

3.2.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne 2.iepirkuma daļai.

3.3.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne 3.iepirkuma daļai.

3.4.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne 4.iepirkuma daļai.

4.pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne uz 1 lp.

5.pielikums – Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidne uz 1 lp.

6.pielikums – Iepirkuma līguma projekts (ar pielikumiem) uz 10 lp.

1.1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Publiskai sarunu procedūrai

“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas būvdarbi Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DŪ-2022/7

1.iepirkuma daļai – “Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Bauskas ielā posmā no Tukuma ielas līdz Bauskas ielai 84, Daugavpilī”

(dokuments pievienots kā atsevišķs fails)

1.2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Publiskai sarunu procedūrai

“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas būvdarbi Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DŪ-2022/7

2.iepirkuma daļa – “Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība Siguldas ielā posmā no Grodņas ielas līdz Siguldas ielai 51, Daugavpilī”

(dokuments pievienots kā atsevišķs fails)

1.3.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Publiskai sarunu procedūrai

“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas būvdarbi Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DŪ-2022/7

3.iepirkuma daļa – “Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Jelgavas ielā posmā no Valmieras ielas līdz Arodu ielai, Daugavpilī”

(dokuments pievienots kā atsevišķs fails)

1.4.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Publiskai sarunu procedūrai

“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas būvdarbi Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DŪ-2022/7

4.iepirkuma daļa – “Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Kauņas ielā posmā no Miera ielas līdz Kauņas ielai 52, Daugavpilī”

(dokuments pievienots kā atsevišķs fails)

2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

Publiskai sarunu procedūrai

“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas būvdarbi Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DŪ-2022/7

Informācija par Pretendentu:

| nosaukums |  |
| --- | --- |
| reģistrācijas numurs |  |
| juridiskā adrese |  |
| e-pasta adrese |  |
| tālruņa numurs |  |
| bankas rekvizīti |  |
| pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, tā pilnvaras apliecinošs dokuments |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu Pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas būvdarbi Daugavpilī” identifikācijas Nr.DŪ-2022/7, <iepirkuma daļa>;

- apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikuma prasības un piekrīt visiem tā noteikumiem;

- apliecina gatavību veikt tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus par finanšu piedāvājumā norādītajām cenām;

- apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākts process par pretendenta maksātnespēju vai bankrotu;

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka attiecībā uz Pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi;

- apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar visu dokumentāciju, kas nepieciešama iepirkuma līguma izpildei un tā ir pilnībā saprotama;

- apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem un ir gatavs līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem;

- apliecina, ka piedāvājumā iekļautie dokumenti, kā arī kopijas un tulkojumi noformēti atbilstoši spēkā esošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām;

- apliecina, ka visa piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa;

- apliecina, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām;

- apliecina, ka ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz cenām; cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums;

- nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Vieta, datums |  |
| Paraksts |  |

## 3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS

Publiskai sarunu procedūrai

“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas būvdarbi Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DŪ-2022/7

- Veidnes (tāmes) – lokālā tāme un koptāme, kas aizpildītas saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu.

- Tāmes ir jāsagatavo ievērojot Latvijas normatīvo aktu prasības, tajā skaitā, arī ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumus Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””

- Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums un jāaizpilda visas veidnē esošās tāmes attiecībā uz Būvdarbiem, kas tiks veikti ņemot vērā tehniskās specifikācijas (nolikuma 1.pielikums) un Līguma (nolikuma 7.pielikums) prasības. Pozīcijās iekļautām cenām jāatbilst Būvdarbu ietvaros veicamo darbu maksimālai vērtībai, ieskaitot visas izmaksas, kas Pretendentam varētu rasties, izpildot noslēdzamā Līguma nosacījumus.

- Norādītājā cenā jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par Būvdarbu ietvaros veicamajiem darbiem atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju prasībām un noslēdzamā Līguma noteikumiem, tai skaitā tehnisko specifikāciju.

- Vienības cenā ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, kas saistītas ar Līguma prasību ievērošanu, piemēram, dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, drošība, apsardze, vadība, darbinieku algas, nodokļi un nodevas, apdrošināšana, izdevumi darbiem un materiāliem, kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams Līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei, to skaitā iespējamo defektu novēršanai, paredzot visus iespējamos riskus, īpaši tos, kas ir attiecināmi uz pazemes apstākļiem Būvdarbu izpildes vietā.

- Visas izmaksas jāizsaka euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Finanšu piedāvājuma izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem aiz komata.

- Finanšu piedāvājumā esošo Pasūtītāja būvniecības lokālās tāmes, kā arī koptāmi ar norādi uz kopējām izmaksām objektam, aizpilda, pamatojoties uz tehniskās specifikācijas un būvprojekta prasībām, ņemot vērā citas šo vadlīniju prasības. Tāmēs atsevišķi norādītās cenas par vienu vienību (attiecīgu darbu izpildi), uz kuru pamata tika aprēķināta Pasūtītāja būvniecības koptāmes kopējā cena (Objekta izmaksas), ir saistošas Līguma slēdzējam un Izpildītājs nedrīkst tās pārsniegt.

- Pasūtītājs negarantē paredzamās līgumcenas sasniegšanu un visu pozīciju pasūtīšanu Līguma darbības laikā.

- Finanšu piedāvājums iesniedzams papīra formātā un elektroniskā veidā uz CD diska vai zibatmiņas, aizpildot Pasūtītāja sagatavoto elektronisko veidni, kurš satur vērtēšanai nepieciešamo informāciju. Pretendentam nav tiesības mainīt elektroniskās veidnes struktūru, ieviest papildus pozīcijas vai veikt citas nesankcionētas izmaiņas, ka tikai no Pasūtītāja nav par rakstiskā norādījuma.

- Iepirkuma procedūras laikā Pasūtītājs var lūgt Pretendentu iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.

- Ja tehniskajā specifikācijā vai citos iepirkuma dokumentos ir minētas pretrunīgas prasībās, Pretendentam ir jāplāno izdevumi un jāīsteno Līguma izpilde, vadoties no stingrākām prasībām. Sagatavojot finanšu piedāvājumu un nosakot objekta būvniecības izmaksas, par prioritāriem tiek uzskatīti rasējumi, kas iekļauti tehniskās specifikācijas pielikumos, t.i. būvprojektā.

3.1.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

Publiskai sarunu procedūrai

“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas būvdarbi Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DŪ-2022/7

1.iepirkuma daļai – “Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Bauskas ielā posmā no Tukuma ielas līdz Bauskas ielai 84, Daugavpilī”

___________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

# PRETENDETS

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

# KONTAKTPERSONA

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr. |  |
| E-pasta adrese |  |

- Izskatot Iepirkumu procedūras dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt un pabeigt būvdarbus 6 (sešu) mēnešu laikā (atbilstoši Līguma nosacījumiem) un uzturēt garantijas nosacījumus izpildītiem būvdarbiem.

| Objekta nosaukums | Objekta kopējas izmaksas (euro) bez PVN |
| --- | --- |
| Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Bauskas ielā posmā no Tukuma ielas līdz Bauskas ielai 84, Daugavpilī |  |

- Finanšu piedāvājumam pievienojam aizpildītas tāmes (būvdarbu apjomi objektam atsevišķi). Tāmes jāsastāda atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |

3.2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

Publiskai sarunu procedūrai

“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas būvdarbi Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DŪ-2022/7

2.iepirkuma daļa – “Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība Siguldas ielā posmā no Grodņas ielas līdz Siguldas ielai 51, Daugavpilī”

___________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

# PRETENDETS

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

# KONTAKTPERSONA

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr. |  |
| E-pasta adrese |  |

- Izskatot Iepirkumu procedūras dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt un pabeigt būvdarbus 6 (sešu) mēnešu laikā (atbilstoši Līguma nosacījumiem) un uzturēt garantijas nosacījumus izpildītiem būvdarbiem.

| Objekta nosaukums | Objekta kopējas izmaksas (euro) bez PVN |
| --- | --- |
| Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība Siguldas ielā posmā no Grodņas ielas līdz Siguldas ielai 51, Daugavpilī |  |

- Finanšu piedāvājumam pievienojam aizpildītas tāmes (būvdarbu apjomi objektam atsevišķi). Tāmes jāsastāda atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |

3.3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

Publiskai sarunu procedūrai

“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas būvdarbi Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DŪ-2022/7

3.iepirkuma daļa – “Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Jelgavas ielā posmā no Valmieras ielas līdz Arodu ielai, Daugavpilī”

___________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

# PRETENDETS

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

# KONTAKTPERSONA

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr. |  |
| E-pasta adrese |  |

- Izskatot Iepirkumu procedūras dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt un pabeigt būvdarbus 6 (sešu) mēnešu laikā (atbilstoši Līguma nosacījumiem) un uzturēt garantijas nosacījumus izpildītiem būvdarbiem.

| Objekta nosaukums | Objekta kopējas izmaksas (euro) bez PVN |
| --- | --- |
| Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Jelgavas ielā posmā no Valmieras ielas līdz Arodu ielai, Daugavpilī |  |

- Finanšu piedāvājumam pievienojam aizpildītas tāmes (būvdarbu apjomi objektam atsevišķi). Tāmes jāsastāda atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |

3.4.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

Publiskai sarunu procedūrai

“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas būvdarbi Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DŪ-2022/7

4.iepirkuma daļa – “Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Kauņas ielā posmā no Miera ielas līdz Kauņas ielai 52, Daugavpilī”

___________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

# PRETENDETS

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

# KONTAKTPERSONA

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr. |  |
| E-pasta adrese |  |

- Izskatot Iepirkumu procedūras dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt un pabeigt būvdarbus 6 (sešu) mēnešu laikā (atbilstoši Līguma nosacījumiem) un uzturēt garantijas nosacījumus izpildītiem būvdarbiem.

| Objekta nosaukums | Objekta kopējas izmaksas (euro) bez PVN |
| --- | --- |
| Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Kauņas ielā posmā no Miera ielas līdz Kauņas ielai 52, Daugavpilī |  |

- Finanšu piedāvājumam pievienojam aizpildītas tāmes (būvdarbu apjomi objektam atsevišķi). Tāmes jāsastāda atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |

4.pielikums

INFORMĀCIJA PAR IESAISTĪTO SPECIĀLISTU, PIESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU VAI PERSONU UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS VEIDNE Publiskai sarunu procedūrai “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas būvdarbi Daugavpilī” identifikācijas Nr.DŪ-2022/7 ___________________________ (sastādīšanas vieta, datums) Pretendents ______________________________ (uzņēmuma nosaukums) sniedz informāciju par: 1. Būvdarbu veicēju: __________________________ (nosaukums un reģ.Nr., būvkomersanta reģistrācijas Nr. (ja tāds ir) vai vārds, uzvārds un sert.Nr. (ja tāds ir)). 2. Iepirkuma līguma izpildē piesaistītajiem speciālistiem: Nr. Amata nosaukums līguma izpildē Vārds, uzvārds (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes vadītājam un atbildīgajam būvdarbu vadītājam norāda arī telefona numuru) Kompetences joma Sertifikāta Nr. (ja speciālists reģistrēts būvspeciālistu reģistrā) Informācija par to: - vai iepirkuma līguma izpildē iesaistītais speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists - vai ar speciālista darba devēju (personu, uz kuras iespējām pretendents balstās) tiks noslēgts līgums (vienošanās) par tā speciālista piesaisti - vai ar pašu speciālistu tiks noslēgts darba līgums vai vienošanās Pielikumā: katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē, kā arī kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas gadījumos, ja informācija nav publiski pieejama un pārbaudāma, uz __ lp. 3. Iepirkuma līguma izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi ir): Nr. Apakšuzņēmēja nosaukums Reģistrācijas numurs, adrese Izpildei nododamā līguma daļa (uzdevumi) Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē Pielikumā: apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu uz _____ lp. 4. Personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā (ja tādas ir): Nr. Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese/ vārds, uzvārds, adrese Izpildei nododamā līguma daļa Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē Pielikumā: personu apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā uz ___.lp. Vārds, uzvārds, amats Paraksts

5.pielikums

Publiskās sarunu procedūras

“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas būvdarbi Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DŪ-2022/7

APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

(veidne)

Publiskās sarunu procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” <Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs> ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam>

un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

6.pielikums

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Publiskai sarunu procedūrai

“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas būvdarbi Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DŪ-2022/7

IEPIRKUMA LĪGUMS

Pasūtītāja Nr. ______							Izpildītāja Nr._______

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, [kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, [kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, katrs atsevišķi šā līguma tekstā saukts par Pusi un abi kopā – par Pusēm,

pamatojoties uz Pasūtītāja [rīkotā]/[rīkotās] <iepirkuma procedūras veids> „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (identifikācijas Nr.<identifikācijas numurs un daļas numurs>; (turpmāk - Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

I Līgumā lietotie termini

Pasūtītāja pārstāvis – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs iepazīties ar Izpildītāja (Būvuzņēmēja) izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Izpildītājam (Būvuzņēmējam), saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.

Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā un Būvprojektā minētie būvējamie objekti (inženierbūves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

Būvprojekts – <būvniecības ieceres dokumentācijas veids un nosaukums>, kas izstrādāts pamatojoties uz būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Tāme – Līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Būvprojektam un Piedāvājumam.

II Līguma priekšmets

Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Līgumā noteiktajā termiņā <tīklu veids> tīklu būvniecību sekojošā Būvniecības objektā:

- <atbilstoša būvniecības objekta nosaukums>

(turpmāk – Būvobjekts), Laika grafikam un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi).

III Būvdarbu veikšana

  - Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas nodrošina Izpildītājam piekļuvi Būvprojektam Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS).

  - Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu. Būvdarbu izpildes termiņš – nedrīkst pārsniegt 6 (seši) mēneši (termiņu skaitot no iepirkuma līguma spēkā stāšanas dienas).

  - Izpildītājam jānodrošina izpilddokumetācijas (ieskaitot institūciju, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, atzinumus par Būvobjekta gatavību ekspluatācijai) iesniegšanu BIS ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas.

Izpilddokumentācijā jāiekļauj informācija par paveiktiem Būvdarbiem, kam jābūt pietiekošai Būvobjektu nodošanai ekspluatācijā un tālākai pilnvērtīgai ekspluatācijai.

  - Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no izpilddokumentācijas saņemšanas dienas to pārbauda un saskaņo vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus un izpilddokumentāciju.

  - Izpildītājs veic Laika grafikā paredzētas darbības bez kavēšanas un pienācīgā tempā, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos.

  - Izpildītājam 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas datuma jāiesniedz Pasūtītājam detalizētu Laika grafiku, kurā būvdarbi jāplāno ievērojot sezonalitāti, lai izslēgtu vai minimizētu tehnoloģiskā pārtraukuma rašanās:

  - Tehnoloģiskais pārtraukums ir periods, kad Izpildītājs, no viņa neatkarīgu, objektīvu iemeslu dēļ ar Pasūtītāju saskaņotā periodā, neatrodas Būvobjektā un pilnīgi neveic Būvdarbus;

  - Pēc Pasūtītāja un Izpildītāja rakstiskas vienošanās var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja Būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, vai citi no Pasūtītāja un Izpildītāja neatkarīgi apstākļi;

  - Izpildītājam nav tiesību uz tehnoloģisko pārtraukumu, ja šajā punktā atrunātais šķērslis radies Būvdarbu izpildes gaitā, kad Būvdarbu pabeigšana Izpildītāja dēļ jau atpalikusi no termiņa, kas noteikts saskaņā ar Līgumu;

  - Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais šķērslis. Izpildītajam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu tehnoloģisko pārtraukumu;

  - Tehnoloģisko pārtraukumu Izpildītājam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Izpildītājam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Izpildītājam nekavējoties jādara Pasūtītājam zināms arī tas, iesniedzot paskaidrojošo informāciju attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums (ar dokumentiem, kas apliecinātu šādu faktu, piemēram, meteoroloģiska centra ziņojums utt.) iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas kopš brīža, kad Izpildītājs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Izpildītājs šo 3 (triju) darba dienu laikā klusē, Izpildītājs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.

  - Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus.

  - Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam visus dokumentus (t.sk. dokumentus, kuri minēti būvatļaujā, sk. 3.pielikumu), kas nepieciešami Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam (turpmāk – Būvvalde) nolūkā izdarīt attiecīgu atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

  - Izpildītājs veic būvniecības procesa iesaistīto personu (t.sk. būvdarbu veicēja un atbildīgā būvdarbu vadītāja) apdrošināšanu Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos paredzētajos termiņos un kārtībā.

  - Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai.

  - Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu, spēkā esošiem normatīviem aktiem un Tehnisko specifikāciju.

  - Izpildītājs Būvdarbos izmanto Būvprojektam, Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

  - Izpildītājs Būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus.

  - Izpildītāja speciālistus, kurus tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

  - Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nomaiņai (saskaņošanai), ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

  - apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

  - piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;

  - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

  - Pasūtītājs rakstiski piekrīt apakšuzņēmēju, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 % no Līguma cenas, bet uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs nav balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nomaiņai, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlākai iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta noteikumus. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta minētos termiņus skaita no dienas, kad Pasūtītājam ir iesniegts paziņojums par apakšuzņēmēja nomaiņu.

  - Izpildītāja speciālistu var nomainīt, ja Izpildītāja piedāvātais speciālists atbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz attiecīgo speciālistu.

  - Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņai vai apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē pieņem ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

  - Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto Būvdarbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt jebkādu papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

  - Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, kā arī informē Pasūtītāju un Pasūtītāja pārstāvi par Līguma izpildē iesaistāmajiem apakšuzņēmējiem vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš pirms to iesaistīšanas.

  - Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes ik mēnesi, vai pēc Pasūtītāja pieprasījuma, SIA “Daugavpils ūdens” telpās pēc adreses: Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī. Sanāksmes tiek protokolētas, par ko atbildīgs Pasūtītājs.

  - Izpildītājam ir tiesības reizi mēnesī līdz 20.datumam iesniegt Pasūtītājam par iepriekšējā periodā faktiski veiktajiem Būvdarbiem un/vai izpildīto darbu daļu aktu Forma Nr.2 (Formas Nr.2 veidlapa ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju; turpmāk – izpildīto Būvdarbu akts) ar pamatojošiem dokumentiem, tajā skaitā segto darbu akti, izpildmērījumi, pārbaudes akti vai citi dokumenti, kuri pierada izpildīto darbu apjomu.

Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no izpildīto Būvdarbu akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus.

  - Pēc izpilddokumentācijas saskaņošanas Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā sagatavo Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai un ievieto to BIS. Būvniecības procesu dalībniekiem ir pienākums to parakstīt 3 (trīs) darba dienu laikā. Pēc parakstīšanas Pasūtītājs Apliecinājumu iesniedz Būvvaldē.

  - Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par Būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanai.

  - Ja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā Būvvalde konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā Būvvaldes konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā Pasūtītājs pieņem Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītajam parakstot Izpildītāja sagatavoto Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas aktu. Izpildītājs kopā ar Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas aktu iesniedz Pasūtītājam 1 (vienu) izpilddokumnetācijas eksemplāru papīra formātā cietā vākā un 1 (vienu) CD.

  - Izpildītājs pēc Būvdarbu pabeigšanas pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.

  - Akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī Būvobjekta pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas garantijas laikā pēc Būvobjekta pieņemšanas.

IV Līguma summa un norēķinu kārtība

- Līguma Būvobjekta būvniecības summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>) (turpmāk - Līguma summa). Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) maksājams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Līguma kopējā summa atbilst Būvobjekta Tāmei un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.

- Tāmēs noteiktās vienību cenas netiek mainītas.

- Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

  - Avansu 20% apmērā no Līguma summas bez PVN Pasūtītājs samaksa Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis Līguma izpildes garantiju, Avansa maksājuma garantiju par summu, kas nav mazāka par avansa rēķinā norādīto avansa summu, kā arī avansa rēķinu.

  - Pasūtītājs veic starpmaksājumu vai starpmaksājumus, kas kopsummā nepārsniedz 70% apmērā no Līguma summas bez PVN, par kārtējā periodā faktiski veiktajiem Būvdarbiem, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem izpildīto Būvdarbu aktiem (Forma 2).

  - Noslēguma maksājumu 10% apmērā no Līguma summas bez PVN Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā abpusēji parakstīts Būvobjekta nodošanas pieņemšanas akts un saņemts noslēguma maksājuma rēķins.

  - Pasūtītājs no katra Izpildītajam pienākoša starpmaksājuma ietur 10% no izpildāmo darbu apjoma noslēguma maksājumam, kas tiks veikts tikai pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no atbilstoša noslēguma maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas.

- Izpildītājs ir tiesīgs nepieprasīt vai pieprasīt avansu mazākā apmērā nekā noteikts Līguma 30.1.punktā.

- Pasūtītājs veic Līgumā noteiktos maksājumus Izpildītājam tikai pēc avansa maksājuma garantijas (ja tāds ir attiecināms) un Līguma izpildes garantijas saņemšanas. Maksājumi netiks veikti, ja nav spēkā esošās Līguma izpildes garantijas.

V Līguma izpildes un avansa maksājuma garantijas

- 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju 10% apmērā no Līguma summas. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, tai ir jābūt sagatavotai, kā paraugu izmantojot Līguma izpildes garantijas veidni (5.pielikums). Līguma izpildes garantijai, kuru izsniedz apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle obligāti ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka par šo garantiju ir veikta apmaksa pilnā apmērā.

- Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā līdz Līgumā minētā Būvobjekta garantijas perioda beigām.

Gadījumā, ja iesniegtas Līguma izpildes garantijas beigu datums ir īsāks nekā Līguma 43.punktā norādīts, Izpildītājs kopā ar Līguma izpildes garantiju iesniedz garantijas vēstuli ar apņemšanos veikt savlaicīgu Līguma izpildes garantijas pagarinājumu. Šajā gadījumā sākotnējais Līguma izpildes garantijas beigu datums nedrīkst būt īsāks par 12 mēnešiem.

- Pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā Līguma izpildes garantijas summu ar Pasūtītāja rakstveida atļauju var samazināt par 50% .

- Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot līgumsoda ieturēšanai, citos Līgumā Pasūtītājam noteiktu naudas līdzekļu segšanas gadījumā, vai gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt Līgumā noteiktās saistības vai citos Līgumā noteiktos gadījumos.

- Priekšapmaksas jeb avansa nepieciešamības gadījumā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Avansa maksājuma garantiju ne vairāk kā 20% apmērā no Līguma summas.

- Avansa maksājuma garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

- Avansa maksājuma garantijai ir jābūt sagatavotai, kā paraugu izmantojot Avansa maksājuma garantijas veidni (6.pielikums) vai atbilstoši veidnē paredzētajiem noteikumiem.

- Avansa maksājuma garantijai, kuru izsniedza apdrošināšanas sabiedrība obligāti ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz iesniegšanas brīdi par šo garantiju ir veikta apmaksa pilnā apmērā.

- Pasūtītājam ir tiesības izmantot Avansa maksājuma garantiju, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības un neatgriež avansu.

VI Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

- Izpildītājs:

  - ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;

  - ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;

  - līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;

  - ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās un līgumiskās prasības;

  - nodrošina pārstāvju (t.sk. atbildīgā būvdarbu vadītāja) piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.

- Pasūtītājs:

  - veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

  - savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus;

  - nozīmē Pasūtītāja pārstāvi;

  - sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;

  - nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.

  - Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus, kā arī Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.

  - Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.

VII Līgumsods

- Ja Izpildītājs nepilda savas no Līguma izrietošas saistības vai to daļu, kā arī nenodod Būvobjektu Pasūtītājam Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu, 0,2% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

- Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,2% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

- Ja Izpildītājs neievēro Līguma nosacījumus, kas kļuva par iemeslu Līguma izbeigšanai pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma 50.punktā, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.

- Ja Būvdarbu veikšanas procesā tiek bojāts Pasūtītāja īpašums, t.i. ūdensvada vai kanalizācijas tīkli vai to elementi, vai jebkāds cits Pasūtītājam piederošais kustamais vai nekustamais īpašums, par ko nav vainojams Pasūtītāja personāls, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1000 EUR (tūkstoš euro) apmērā par katru bojājuma gadījumu, pamatojoties uz sastādīto aktu.

- Līgumsoda samaksa (izņemot līgumsodu saskaņā ar Līguma 38.punktu) neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes. Līgumsods nav uzskatāms par zaudējumu atlīdzību. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no jebkura Izpildītāja saskaņā ar Līgumu pienākošajām un izmaksājamām summām. Izpildītāja rēķins sagatavojams, ņemot vērā visus tam piemērotus līgumsodus, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Līgumam neatbilstošus rēķinus. Pasūtītājam ir tiesības izrakstīt rēķinu Izpildītājam piemērotā līgumsoda apmaksai.

VIII Garantija

- Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Būvprojektam un Tehnisko specifikāciju un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta neatbilstības Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām dēļ.

- Būvobjekta garantijas termiņš atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kad Būvobjekts pieņemts ekspluatācijā.

- Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā.

- Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 (piecām) dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Garantijas darbu laikā Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam iespēju netraucēti un nepārtraukti veikt savu saimniecisku darbību.

IX Nepārvarama vara

- Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

- Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

X Līguma darbības termiņš

- Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

XI Līguma grozīšana un izbeigšana

- Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties. Pēc līguma darbības izbeigšanās ikviena Puse ir atbildīga par jebkādu saistību izpildīšanu, kas līdz tam palikušas neizpildītas un Līgums tiek uzskatīts par spēkā esošu, cik tālu tas nepieciešams vēl neizpildīto saistību satura un apjoma noteikšanai.

- Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

  - ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi;

  - neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

  - neievēro Būvprojektu vai Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;

  - Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

  - Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;

  - 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, par piesaistīto ārvalstu speciālistu nav iesniedzis atzīšanas institūcijas deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un nav iesniedzis Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo darbu veikšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju);

  - nomainījis personālu (speciālistu), apakšuzņēmēju vai Būvdarbu daļas veikšanu ir nodevis apakšuzņēmējam bez Pasūtītāja apstiprinājuma saņemšanas;

  - pēc Pasūtītāja lūguma nenomaina apakšuzņēmēju, kura nekompetenci tam nodotās Būvdarbu daļas veikšanai ir konstatējis Pasūtītājs, vai neuzņemas šim apakšuzņēmējam nodotās Būvdarbu daļas veikšanu;

  - nomainījis speciālistu pirms Pasūtītāja apstiprinājuma saņemšanas un/vai nespēj nodrošināt līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālista aizstājēju, un tas var apdraudēt Būvdarbu veikšanu;

  - ir sankciju sarakstos, proti, Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

  - ar tiesas spriedumu tiek pasludināts par maksātnespējīgu vai tiek reorganizēts.

- Līgums uzskatāms par izbeigtu astotajā dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam.

- Izpildītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēsto avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.

- Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.

- Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 15 (piecpadsmit) dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai nav novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.

- Pasūtītājs drīkst samazināt Būvdarbu apjomu, nosakot, ka Būvdarbus nav jāveic sākotnēji noteiktajā apjomā, kā arī palielināt Būvdarbu apjomu, uzdodot veikt Līgumā (iepirkumu procedūrā) sākotnēji neparedzētus darbus, Līgumā, Tehniskajā specifikācijā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un noteikt ar izmaiņām saistīto Būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ar mērķi panākt, lai Būvdarbu tiktu kvalitatīvi pabeigti.

- Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja Līguma izpildes gaitā Pasūtītājs konstatē, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams (Būvprojekta nepilnības, nepareizi būvdarbu apjomu aprēķini, u.c. objektīvu iemeslu dēļ), ko apliecina autoruzraugs. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiski noteiktās izpildes, nemainot Izpildītāja piedāvātās vienību cenas Būvdarbiem, materiāliem/būvizstrādājumiem, mehānismiem, u.c.. Ieekonomētie līdzekļi Būvdarbu apjoma samazinājuma dēļ tiek noteikti kā Pasūtītāja rezerve un var tikt izmantoti papildus darbu veikšanai pēc Pasūtītāja norādījumiem. Ja Pasūtītāja rezerve netiek pilnībā izmantota līdz Būvdarbu izpildes beigām, tad pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un pēdējā rēķina izrakstīšanas neizmantotie līdzekļi tiek izslēgti no Līguma summas.

- Pasūtītājs ar autoruzrauga apliecinājumu var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus Būvdarbu, kas netika iekļauti sākotnējos Būvdarbu apjomos, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo darbu nepieciešamību (papildu risinājumus, kas var uzlabot tehniskus risinājumus, u.c.). Papildus Būvdarbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Būvdarbiem Līgumā, bet papildus Būvdarbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka pēc dienas darbu izcenojumiem.

- Kopsumma par Līguma Būvdarbu apjomu grozīšana nevar pārsniegt 15% no sākotnējas Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa. Kopsummu noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu. Šādu Būvdarbu iekļaušana tiek uzskatīta par Līguma grozījumiem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66. panta kārtībā.

- Par jebkurām Būvdarbu izmaiņām 5 (piecu) dienu laikā no dienas, kad konstatēta nepieciešamība veikt Būvdarbu izmaiņas Izpildītājam ir jāsagatavo izmaiņu aktu, kurā tiek uzrādīts Būvdarbu izmaiņu nepieciešamības pamatojums. Ja izmaiņu akts paredz Būvdarbu apjomu palielināšanos vai papildus Būvdarbu veikšanu, izmaiņu aktam pievieno izmaksu tāmi, kurā norāda nepieciešamos Būvdarbu apjomus un izvērstas vienības cenu izmaksas.

- Izmaiņu aktu paraksta Pasūtītājs, atbildīgais būvdarbu vadītājs un autoruzraugs.

- Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no izmaiņu akta un tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu. Pēc akta un tāmes saskaņošanas Izpildītājs aktā norādītos Būvdarbus iekļauj Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas aktā, norādot tos kā papildus Būvdarbus.

- Izmaiņu akta objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu, sedzot ekspertīzes izdevumus. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ ir kļūdījies Būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, šādus papildus Būvdarbu izdevumus apmaksā Izpildītājs, atmaksājot arī izdevumus par ekspertīzi.

XII Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

- Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

- Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

- Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

- Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 5 (piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 10 (desmit) darba dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

XIII Citi noteikumi

- Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

- Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

- Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

- Ja viena Puse 28 (divdesmit astoņu) dienu laikā no prasības saņemšanas dienas nesniedz atbildi uz otras Puses prasību, tiek uzskatīts, ka prasību saņēmuša Puse piekrīt šai prasībai.

- Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. VAI

Līgums ir sagatavots kā elektronisks dokuments. Par Līguma parakstīšanas datumu uzskatāms datums, kad pēdējā no Pusēm pievienojusi tam drošu elektronisko parakstu un atbilstošu laika zīmogu. Katra no Pusēm nodrošina atbilstošu elektroniski parakstīta dokumenta glabāšanu.

- Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums: Iepirkuma procedūras dokumentācija:

– Iepirkuma procedūras laikā Izpildītāja sniegtā precizējošā informācija;

– Iepirkuma procedūras laikā Pasūtītāja sniegtā precizējošā informācija;

2.pielikums: Tehniskā specifikācija

3.pielikums: Būvatļaujas Nr.___ kopija

4.pielikums: Izpildītāja piedāvājums

5.pielikums: Līguma izpildes garantijas veidne

XIV Pušu rekvizīti un paraksti

| Izpildītājs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Izpildītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | <Pasūtītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| _________________________________ paraksts, parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ paraksts, parakstīšanas vieta un datums |

5.pielikums

Līguma izpildes garantijas veidnes paraugs

SIA “Daugavpils ūdens”

Reģ.Nr.41503002432

Ūdensvada iela 3, Daugavpils

LV-5401, Latvija

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <kredītiestāde/ kredītiestādes filiāles/ ārvalsts kredītiestāde filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese vai Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Izpildītājs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis, vai Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju 10 dienas pirms garantijas beigu datuma gadījumā, ja garantijas beigu datums neatbilst Līguma nosacījumiem,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījums iesniedzams ar bankas/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību vai nosūtāms uz bankas/apdrošināšanas sabiedrības e-pasta adresi parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai aizpildīta pieteikuma elektroniskā forma.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu (ja Pretendents iesniedz apdrošināšanas sabiedrības garantiju).

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<PARAKSTTIESĪGĀS PERSONAS PARAKSTS>

<KREDĪTIESTĀDES/APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS ZĪMOGA NOSPIEDUMS>

6.pielikums

Avansa maksājuma garantijas veidne

SIA “Daugavpils ūdens”

Reģ.Nr.41503002432

Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, Latvija

AVANSA MANKSĀJUMA GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <kredītiestāde/ kredītiestādes filiāles/ ārvalsts kredītiestāde filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese vai Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Izpildītājs)

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 10 dienas pirms Garantijas beigu datuma Izpildītājs nav atmaksājis avansa maksājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījums iesniedzams ar bankas/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību vai nosūtāms uz bankas/apdrošināšanas sabiedrības e-pasta adresi, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai aizpildīta pieteikuma elektroniskā forma.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu (ja Pretendents iesniedz apdrošināšanas sabiedrības garantiju).

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<PARAKSTTIESĪGĀS PERSONAS PARAKSTS>

<KREDĪTIESTĀDES/APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS ZĪMOGA NOSPIEDUMS

# Footnotes

Sk. Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumus Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi.”

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvāto pakalpojumu, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

Lokālo tāmi Pretendents sagatavo atbilstoši pievienotai veidnei, kas ir kā atsevišķs dokuments

Dokumenti ir pievienoti šim nolikumam kā atsevišķi dokumenti.

Dokumenti ir pievienoti šim nolikumam kā atsevišķi dokumenti.

Dokumenti ir pievienoti šim nolikumam kā atsevišķi dokumenti.

Dokumenti ir pievienoti šim nolikumam kā atsevišķi dokumenti.

Ja pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Šādā gadījumā pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

Attiecas uz tām Personām, t.sk. apakšuzņēmējiem, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām.

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. Pasūtītājam jāvērš uzmanība, ka piegādātāju apvienības dalībnieki kopīgi uzņemas atbildību par Līguma izpildi, tāpēc gadījumā, ja kāds no piegādātāju apvienības dalībniekiem no tās izstājas vai mainās Līguma izpildes laikā, tad tā būtu uzskatāma par līgumslēdzējas puses (uzvarējušā pretendenta) maiņu un tādējādi būtiskiem Līguma grozījumiem!

Līgumā ietilpstošo dokumentu saraksts var mainīties atkarībā no situācijas

Izpildītāja ir jānodrošina, lai garantija būtu spēkā visā līguma darbības laikā, ieskaitot garantijas periodu.

Avansa maksājuma garantijas termiņš ne mazāk kā 6 mēneši (termiņu skaitot no Līguma parakstīšanas dienas).