Tehniskā specifikācija cenu aptaujai

“GPS iekārtas uzstādīšana AS “Daugavpils satiksme” autotransportam un apkalpošana” Id.nr. ASDS/2022/34

- AS „Daugavpils satiksme” nepieciešams uzstādīt 94 (deviņdesmit četri)* transportlīdzekļu vienībām GPS iekārtas.

Pieteikums

| Prasības GPS transporta kontroles sistēmai | Pretendenta piedāvājums – norādīt precīzus tehniskos datus |
| --- | --- |
| 1.Tehniskie parametri: |  |
| 1.1. Iekārtu skaits – 56 gab. autobusi + 38 gab. tramvaji (var mainīties līguma darbības laikā)* |  |
| 1.2.Iekārtas nominālais barošanas spriegums – 12V – 24V DC |  |
| 1.3.Datu reģistrācijas biežums (atkarībā no kustības ātruma un virziena) no 1 līdz 5 sek. |  |
| 1.4.Vēsturisko datu pieejamība ne mazāk kā 1 mēnesis |  |
| 1.5.Regulāras datu kopijas |  |
| 1.6.Iekārtas darbības temperatūra no -30o C līdz +70o C transportlīdzekļa salonā |  |
| 1.7.Iekārtas precizitāte, pieļaujamā kļūda koordināšu noteikšanai līdz pieciem metriem |  |
| 1.8.Sistēmas valoda - latviešu |  |
| 1.9.Pozicionēšana uz ģeogrāfiskās kartes LKS-92 koordināšu sistēmā |  |
| 1.10.Meklēšana Latvijas adrešu datubāzē (ēkas, ielas, apdzīvotas vietas, teritoriālais dalījums) |  |
| 1.11.Iespēja mainīt kartes mērogu interneta pārlūka programmā (samazināt, palielināt, tuvināt atsevišķus apgabalus) |  |
| 1.12. Iekārtas ir nokomplektētas un noplombētas, lai novērstu tīšus bojājumus (piem. antenu atvienošanu u.c.) |  |
| 1.13.Sistēma ziņo uz serveri, ja pazūd vai parādās GPS signāls, ja tiek noskrūvēta GPS antena, vai tās savienojums tiek atvienots (izveidots īssavienojums).Sistēma spēj izdalīt katras ļaunprātības diagnostiku, kā atsevišķu iekārtas punktu |  |
| 1.14.Iebūvēts drošinātājs automašīnas elektrosistēmas aizsardzībai |  |
| 2.Sistēmas darbības funkciju prasības: |  |
| 2.1.Sistēma nodrošina transportlīdzekļa atrašanās vietas noteikšanu kartē reālajā laikā; |  |
| 2.2.Transportlīdzekļa parametru noteikšana reālajā laikā (kustības ātrums (km/h) un virziens); |  |
| 2.3.Transportlīdzekļa vēsturisko parametru attēlošana kartē (atrašanās vieta, kustības maršruts, ātrums un virziens, pieturas laiks no 5 sekundēm |  |
| 2.4.Iekārtas precizitāte, pieļaujamā kļūda koordināšu noteikšanai līdz 5 m. |  |
| 2.5.Sistēma ar autorizētu datorpieprasījumu diennakts režīmā, tiešsaistē, nodrošina datu saņemšanu no servera izmantojot WWW pārlūkprogrammu (latviešu valodā). |  |
| 3.Sistēmas atskaišu nodrošināšana: |  |
| 3.1.Informācija par nobrauktajiem maršrutiem, attālumiem (apdzīvota vieta, adrese, laiks (hh:mm) no/līdz, nobrauktais attālums (km)). |  |
| 3.2.Informācija par braukšanas ātrumu (apdzīvota vieta, laiks (hh:mm) no/līdz, nobrauktais attālums (km), ātrums (km/h)). |  |
| 3.3.Stāvvietu (vai apstāšanās vietu) uzskaite (apdzīvota vieta, adrese, laiks (hh:mm) no/līdz, ilgums (stundas, minūtes). |  |
| 3.4. Sistēma nodrošina automātisku ceļazīmes izveidi par dienu vai laika periodu līdz mēnesim ar informāciju (izbraukšanas/iebraukšanas punkts, laiks izbraucot/iebraucot, degvielas patēriņš (transportlīdzekļiem kam uzstādīti degvielas bākas mērītāji), laiks pavadīts ceļā un gala punktā, kilometri starp punktiem). |  |
| 3.5. Iespēja redzēt kartē vēsturiski attēlotajam maršrutam ātrumu. |  |
| 3.6.Sistēma nodrošina iespēju tās lietotājam noteikt transportlīdzekļu kustības pieļaujamo ātrumu, un izveido atskaites par transportlīdzekļu pieļaujamā ātruma ierobežojumu pārkāpumu atsevišķā atskaitē( pārkāpuma datums, laiks, vieta). |  |
| 3.7.Sistēma nodrošina iespēju tās lietotājam noteikt transportlīdzekļu pārvietošanās zonu ierobežojumus, un informācijas saņemšanu par ierobežotās zonas pamešanu. |  |
| 4.Sistēmas darbības nodrošināšana: |  |
| 4.1. Pakalpojumu sniedzējs garantē pasūtītāja transportlīdzeklim uzstādīta bojāta aprīkojuma nomaiņu divu dienu laikā |  |
| 5.Papildus ierīču pieslēgšanas iespējas iekārtai: (Papildus informācija netiek vērtēta) |  |
| 5.1.Cits |  |
| 6. Bezmaksas AS “Daugavpils satiksme” darbinieku apmācība, lietojot GPS iekārtu |  |

| Piedāvājumā jānorāda apkalpošanas maksa mēnesī (atsevišķi vienai iekārtai un atsevišķi visām iekārtām kopā) | Apkalpošanas maksā ietilpst: datu pārraide izbraukums uz garantijas remontiem un tehnisko apkalpošanu |
| --- | --- |

PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN DOKUMENTU NOFORMĒJUMS

- Pretendentam jāiesniedz pieteikums un finanšu piedāvājums.

- Līgumsaistību izpildei nedrīkst piesaistīt apakšuzņēmējus.

- Finanšu piedāvājumu vērtēšanas kritērijs - zemākā līgumcena.

- Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, jāparedz visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas.

- Pretendentam jānodrošina 94 (deviņdesmit četri) GPS iekārtu piegādi un uzstādīšanu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas. Pasūtītājam pēc adreses Kārklu ielā 24, Daugavpilī un Jātnieku iela 90, Daugavpilī. GPS iekārtu skaits var mainīties.

- Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta Finanšu piedāvājumu, ir konstatēts ka Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, AS „Daugavpils satiksme” ir tiesīga izslēgt Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas. Aritmētisko kļūdu konstatēšanas gadījumā, AS „Daugavpils satiksme” tās izlabo, rakstiski informējot par to Pretendentu, nosūtot vēstuli pa e-pastu, kurš ir norādīts ailē „Uzņēmuma rekvizīti”. AS „Daugavpils satiksme” nepārbauda Finanšu piedāvājumus kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas.

- Pasūtītājs izslēgs pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, no dalības iepirkumā, ja pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

- Gadījumā, ja pasūtītājs konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150.00 eiro, Pasūtītājs nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150.00 eiro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- Iepirkuma komisija var lūgt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši normatīvo aktu un šī Iepirkuma dokumentācijas prasībām. Iepirkuma komisija šīs tiesības izmanto tikai attiecībā uz tiem dokumentiem, kas ir bijuši iekļauti piedāvājumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

- Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru.

- Piedāvājumu ar rakstisku pieteikumu kas atbilst šīs tehniskās specifikācijas nosacījumiem un finanšu piedāvājumu, jāiesniedz līdz 2022.gada 25.augustam plkst.10.00. pa e-pastu: info@dsatiksme.lv. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

- Kontaktpersona – AS „Daugavpils satiksme” LKP inženieris Valērijs Gomolko, tālr. +371 20003497. Iepirkumu speciālists Dmitrijs Meinerts (juridiskajos jautājumos), tālr. +371 20009188.

Finanšu piedāvājums

“GPS iekārtas uzstādīšana AS “Daugavpils satiksme” autotransportam un apkalpošana”,

cenu aptaujai id. Nr. ASDS/2022/34

| Uzņēmuma rekvizīti |
| --- |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

| Nr. p/k | Pakalpojuma veids | Mērv. | Daudz. | Cena EUR bez PVN | Kopēja cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GPS iekārtas uzstādīšana | gab. | 94 |  |  |
| 2. | Apkalpošanas maksa mēnesī (tai skaitā iekārtas NOMA) | gab. | 94 |  |  |
| Apmaksas noteikumi | 15 kalendāras dienas no Akta par izpildītiem darbiem un attiecīga rēķina parakstīšanas brīža. |
| Uzstādīšanas laiks | (10 darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas). |

_____________________________                              ____________________________

(vieta)                                                                             (datums)

Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvātais Pakalpojums/ Prece pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

•	apņemas veikt pakalpojumu/ uzstādīt iekārtu  atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma dokumentācijas izvirzītajām prasībām un garantē iepirkuma dokumentācijas izpildi, iepirkuma dokumentācijas noteikumi ir skaidri un saprotami;

•	apliecina, ka piekrīt iepirkuma dokumentācija pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

•	apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama.

_____________________________________________________

(amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis)

z.v.

LĪGUMA PROJEKTS

Daugavpilī, 			         2022. gada __._____

SIA “____________” reģ. Nr. ___________, turpmāk saukts “Uzņēmējs”, kuras vārdā un interesēs saskaņā ar __________ rīkojas tās ___________________ __________, no vienas puses, un

AS “Daugavpils satiksme”  reģ. Nr. 41503002269, turpmāk saukts “Klients”, kuras vārdā un interesēs saskaņā ar Statūtiem  rīkojas tās valdes loceklis S. Blagoveščenskis, no otras puses,

kopā saukti – “Līdzēji”, katrs atsevišķi – “Līdzējs”, pamatojoties uz cenu aptaujas “GPS iekārtas uzstādīšana AS “Daugavpils satiksme” autotransportam un apkalpošana”, (id. nr. ASDS/2022/34) rezultātiem, brīvi izsakot savu gribu, bez viltus, spaidiem un maldības, vienojās par šāda satura līgumu, turpmāk saukts “Līgums”:

- Līguma priekšmets

# Uzņēmējs nodod Klientam programmatūras “_____________“ (turpmāk saukta „Programmatūra”) lietošanas tiesības (turpmāk saukts “Pakalpojums”), kā arī piegādā, uzstāda un iznomā GPS iekārtas (turpmāk saukta „GPS-iekārta”), un veic Programmatūras uzturēšanu, pilnveidošanu, apmācības un citas saistītās darbības par šajā Līgumā noteikto atlīdzību.

  - Programmatūra ir Uzņēmēja intelektuālais īpašums.

- Programmatūras lietošanas noteikumi

  - Programmatūru drīkst lietot Klienta datoros atbilstoši norādītajam mērķim.

  - Šis Līgums nedod Klientam pirmkoda īpašuma vai lietošanas tiesības. Klientam nav tiesības:

    - izmainīt Programmatūras elementus;

    - dekompilēt vai pārveidot (pārrakstīt no jauna) Programmatūru vai jebkuru tās failu.

  - Veikt jebkāda veida izmaiņas vai ieviest jaunas versijas Programmatūrā ir tiesīgs tikai Uzņēmējs.

Lietotāja un mobilo ierīču reģistrācija

  - Programmatūras darbība tiek nodrošināta ar interneta starpniecību.

  - 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas, Uzņēmējs atver Klienta personīgo lietotāja kontu un reģistrē Klienta mobilās ierīces savā serverī. Uzņēmējs nosūta uz 8.punktā norādīto Klienta e-pasta adresi reģistrācijas apstiprinājumu un Klienta personisko lietotājvārdu un paroli (turpmāk saukta “Lietotāja konta informācija”).

  - Klients nodrošina Lietotāja konta informācijas konfidencialitāti un garantē, ka to lieto vienīgi tam pilnvarotas personas. Uzņēmējs nav atbildīgs par jebkādiem Programmatūras bojājumiem, kas radušies to personu darbības rezultātā, kuras lietojušas Lietotāja konta informāciju bez Klienta pilnvarojuma saņemšanas.

Pakalpojums un tā lietošana

  - Pakalpojums tiek nodrošināts tikai tām mobilām ierīcēm, par kurām informācija saņemta uz Uzņēmēja servera.

  - Lai lietotu Pakalpojumu, Klientam ir jāievada Lietotāja konta informācija attiecīgajā Programmatūras laukā. Pēc Lietotāja konta informācijas datu ievades, Pakalpojumu ietvaros Klientam ir iespējams ar Programmatūras palīdzību iepazīties ar ierīces apstrādāto informāciju.

  - Klientam ir pienākums nodrošināt, ka dati sasniedz Uzņēmēja serveri, un, ka Klientam ir tehniskie līdzekļi Pakalpojumu lietošanai (tajā skaitā dators un interneta pieslēgums). Klientam ir jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma lietošanu, tajā skaitā, bet ne tikai, Klienta sakaru pakalpojumu izdevumi.

  - Uzņēmējs nav atbildīgs par datiem, kas jebkādu iemeslu dēļ nesasniedz serveri, tajā skaitā, ja mobilās ierīces ir deaktivizētas vai nedarbojas citu iemeslu dēļ.

  - Klientam ir aizliegts lietot Pakalpojumu nelikumīgi vai pretēji šajā Līgumā noteiktajam, tajā skaitā veidā, kas traucē citiem klientiem lietot Pakalpojumu vai bojā Uzņēmēja īpašumu. Klients ir atbildīgs (tajā skaitā, viņa darbinieki un citas personas, kas darbojas uz viņa pilnvarojuma pamata) par Pakalpojumu lietošanu. Gadījumā, ja pret Uzņēmēja tiek iesniegtas prasības par nelegālu Pakalpojuma lietošanu, izmantojot Klienta Lietotāja konta informāciju, Klientam ir pienākums kompensēt visus zaudējumus un izdevumus, kas Uzņēmējam radušies iesniegto prasību rezultātā.

  - Klients ir tiesīgs jebkurā laikā izmantot citus pakalpojumus, kurus nodrošina Programmatūra, par papildus samaksu (turpmāk saukti “Papildus pakalpojumi”). Gadījumā, ka Klients vēlas pieteikties Papildus pakalpojumu saņemšanai, viņš par to rakstiski informē Uzņēmēju. Papildus Pakalpojumi tiek aktivizēti pēc rēķina par Papildus pakalpojumiem apmaksas. Ja Līdzēji nenoslēdz atsevišķu vienošanos par Papildus pakalpojumu lietošanu, to regulē šis Līgums.

  - Uzņēmējs bez papildus maksas no Klienta puses ir tiesības jebkurā laikā atjaunot Pakalpojuma IT risinājumu, veikt informācijas datu ievades tehniskās korekcijas un dzēst jebkuru nelikumīgu informāciju, tajā skaitā, ka Klients veicis nelikumīgas darbības ar Programmatūru vai tās datiem. Uzņēmējam nav pienākuma informēt Klientu par Programmatūras jauninājumu un korekciju veikšanu, bet tam ir jānodrošina Klients ar atbilstošu Pakalpojumu nepārtrauktību un pieejamību.

  - Šī Līguma noslēgšana nerada Klientam nekādas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Pakalpojumu.

- Programmatūras apkalpošana

  - Uzņēmējam ir tiesības veikt Programmatūras apkopi un instalēt papildinājumus, tādējādi liedzot pieeju Programmatūrai uz minēto darbību izpildes laiku. Programmatūras apkopes un papildinājumu instalēšanas darbi parasti tiek veikti ne ilgāk kā 2 stundas darba dienās pēc plkst.17.00, bet ārkārtas gadījumā arī no 9.00 līdz 17.00.

  - Uzņēmējam ir pienākums novērst Pakalpojumu lietošanas nepilnības, kas radušās servera, kas nodrošina Pakalpojuma sniegšanu, darbības kļūdas dēļ, ne ilgāk kā 1 (vienas) stundu laikā, ja par to paziņots laika posmā no 9.00 līdz 15:00. pa tālruni ____________.

- Atlīdzība

  - Klients no Līguma 2.8. punkta izpildīšanas brīža maksā Uzņēmējam atlīdzību ___ (___ eiro un ___ centi) EUR + PVN mēnesī par katru Klienta autotehnikas vienību, kura ir pieslēgta Pakalpojuma lietošanai un kurā SIM karte aktivizēta datu pārraidei Latvijas teritorijā (turpmāk - abonēšanas maksa) un GPS- iekārtas nomas maksu (turpmāk- nomas maksa), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.1).

  - Klients maksā Uzņēmējam atlīdzību par GPS-iekārtu uzstādīšanu. Cenas EUR bez PVN norādītas Pielikumā Nr.1 un ir saistošas visu līguma darbības laiku.

  - Klients maksā Līgumā noteikto Atlīdzību saskaņā ar Uzņēmējā elektronisku rēķinu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rēķina nosūtīšanas-saņemšanas datuma, veicot pārskaitījumu uz Uzņēmēja bankas norēķinu kontu. Par maksājuma dienu tiek uzskatīta diena, kad rēķinā norādītā Atlīdzība ieskaitīta Uzņēmēja norēķinu kontā. Visas ar naudas pārskatījumiem saistītās izmaksas (bankas pakalpojumi un komisijas) sedz maksātājs.

  - Gadījumā, ja Klients neveic rēķinu apmaksu Līgumā norādītajā laikā, Uzņēmējam ir tiesības saņemt līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no parāda summas par katru nokavēto dienu. Gadījumā, ja apmaksa kavējas par vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienām, Uzņēmējam ir tiesības slēgt Klienta lietotāja kontu. Lai aktivizētu kontu, Klientam ir pienākums apmaksāt parādu un paziņot  par atkārtotu pieslēgšanu.

  - Par GPS-iekārtas nesavlaicīgu piegādi, kā arī GPS-iekārtas nesavlaicīgu uzstādīšanu saskaņā ar šī līguma noteikumiem, Klientam ir tiesības ieturēt līgumsodu 0,5% apmērā no kopējas preces cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk ka 10% no līguma kopējas preces cenas.

- Atbildība

  - Uzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas veikti ar nodomu, vai radušies rupjas nolaidības rezultātā.

  - Uzņēmējs nav atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies Klienta vai trešās personas vainas dēļ.

  - Līdzēji neatbild par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi. Līguma termiņš tiek pagarināts par nepārvaramas varas apstākļu periodu. Saskaņā ar šo Līgumu, par nepārvaramiem varas apstākļiem tiek uzskatīts ugunsgrēks, militāri konflikti, trešo personu streiki, tehnisko ierīču zādzība, elektriskie un sakaru bojājumi, kā arī citi apstākļi, kas padara šī Līguma izpildi neiespējamu.

  - Ja Klientam ir ievērojami apgrūtināta Pakalpojumu lietošana to apstākļu dēļ, kurus nevar uzskatīt par nepārvaramas varas apstākļiem, kurus, saskaņā ar Līgumā noteikto, Uzņēmējs var novērst, Klientam ir tiesības atteikties segt attiecīgā perioda rēķinus, ceļot par to prasību tiesā, ja vien bojājumi netiek novērsti Līguma 3.1., 3.2. un 7.4. punktos noteiktajā laika periodā vai, ja Klients nav paziņojis par šādiem bojājumiem saskaņā ar Līguma 3.1.punktā noteikto. Gadījumā, ja Puses vienojas par zaudējumu kompensāciju, šajā punktā minētais Līguma pārkāpums nevar būt par pamatu prasības celšanai tiesā.

- Līguma termiņš un izbeigšana

  - Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji, un ir noslēgts līdz 2023.gada __. _.

  - Klientam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to paziņojot Uzņēmējam vismaz 5 (piecu) darba dienas iepriekš. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu tikai ar rakstveida akta parakstīšanu starp Līdzējiem par Līguma izbeigšanu un nomāto iekārtu atgriešanu Uzņēmējam vai vērtības atlīdzināšanu. Līdz šāda akta abpusējai parakstīšanai Klientam ir pienākums veikt atlīdzības maksājumus saskaņā ar Līguma 4.punkta noteikumiem.

6.3. Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to paziņojot Klientam vismaz 5 (piecu) darba dienas iepriekš, ja Klients ir pārkāpis Līgumā noteiktos pienākumus, tajā skaitā  nav savlaicīgi un/vai pilnā apmērā veicis atlīdzības maksājumus saskaņā ar Līguma 4. punktu, un šādi pārkāpumi nav novērsti 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad pārkāpums ir konstatēts un Uzņēmējs par to rakstveidā ir paziņojis Klientam.

- GPS-iekārtas nomas noteikumi

7.1. Klients apņemas stingri ievērot ierīces ekspluatācijas noteikumus un visus Pakalpojumu sniegšanas nosacījumus.

7.2. Klients apņemas neizņemt nomāta GPS-iekārtā ievietotu SIM karti un neizmantot sakaru pakalpojumus ar šo SIM karti citos nolūkos kā tikai Pakalpojumu sniegšanai vajadzīgo datu nosūtīšanai.

7.3. Klients apņemas glabāt un lietot GPS-iekārtas  saudzīgi un tikai Pakalpojumu izmantošanas nolūkos.

7.4. Klients apņemas nekavējoši informēt Uzņēmēja par GPS-iekārtas un/vai tajā ievietotas SIM kartes zādzību, nozaudēšanu, sabojāšanu vai bojājumu, bet ne vēlāk kā pēc 1(vienas) darba dienas laikā no tāda apstākļa iestāšanās, par kuru būtu pienākums ziņot.

7.5. Klients apņemas GPS-iekārtas neatsavināt un nenodot trešo personu valdījumā vai rīcībā.

7.6. Klients apņemas zādzības vai GPS-iekārtas zuduma gadījumā, segt GPS-iekārtas vērtību, kas norādīta Līguma Pielikumā Nr.1.

7.7. Uzņēmējs apņemas nodrošināt, ka līguma darbības laikā GPS-iekārta darbojas Pakalpojuma sniegšanai ar vajadzīgo funkcionalitāti.

7.8. Ja līguma darbības laikā GPS-iekārta pārstāj pienācīgi darboties, tad  Uzņēmējs bez maksas novērš trūkumus 2 (divu) darba dienu laikā.  Uzņēmējam nav pienākuma novērst trūkumus un viņš nav pārkāpis 7.7 punktā noteiktos pienākumus, ja  GPS-iekārta pārstāj pienācīgi darboties sakarā ar GPS-iekārtas ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu vai cita no Klienta atkarīga apstākļa, vai nepārvaramas varas dēļ.

7.9. Uzņēmējs ar paša spēkiem demontē GPS – iekārtas. Klientam ir pienākums atgriezt GPS-iekārtu Uzņēmējam tādā pašā komplektācijā, kādā tā bija Klientam nodošanas laikā.

- Citi noteikumi

  - Līguma noslēgšanas pamatā ir Līdzēju vēlēšanās abpusēji sadarboties un izrādīt pretimnākšanu jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā.

  - Līgums pilnībā apliecina Līdzēju vienošanos. Jebkādas izmaiņas Līgumā stājas spēkā tikai tad, kad tās noformētas rakstiski un tās parakstījuši abi Līdzēji.

  - Ar šī Līguma parakstīšanas brīdi visas iepriekšējās vienošanās attiecībā uz šo Līgumu, neatkarīgi no tā, vai tās izdarītas mutiski vai rakstiski, zaudē spēku.

  - Klientam bez Uzņēmēja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nav tiesības nodot trešajai personai tiesības un pienākumus, kas izriet no šī Līguma.

  - Visas domstarpības, kas rodas, izpildot šo līgumu, Līdzēji risina labprātīgu pārrunu ceļā. Ja vienošanās šādā veidā netiek panākta, strīdus risina LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzēji risina saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

  - Līdzēju pārstāvji garantē, ka tiem ir visas tiesības savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

  - Šis Līgums parakstīts latviešu valodā (2) divos eksemplāros uz _ (________) lapām un vienu pielikumu uz (_) lapām, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

- Rekvizīti un paraksti

Uzņēmējs                                                                          Klients

| SIA “_____________” Juridiskā adrese: Reģ. Nr.: Tālrunis: + E-pasta adrese: Norēķini: Banka: Konts: Kods: | AS “Daugavpils satiksme” Juridiskā adrese: 18. Novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417 Reģ. Nr.:41503002269 Tālrunis: 65433632 E-pasta adrese: info@dsatiksme.lv Norēķini: Banka: Luminor bank Konts: LV45RIKO0000082016481 Kods: RIKOLV2X Valdes loceklis |
| --- | --- |

______________/	  _______________/S. Blagoveščenskis/