# APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora p.i.

__________________ T.Dubina

# Daugavpilī, 2019.gada 1.martā

# Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departaments

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām

“Daļēji sagruvušu būvju ar kadastra apzīmējumiem 05000032501007, 05000032501008 un 05000032501010, Jelgavas ielā 7, Daugavpilī, nojaukšana”

identifikācijas Nr.DPDĪPD 2019/5

- Uzaicinājuma pamats: Ar 2018.gada 22.februāra rīkojumu Nr.26 apstiprināto Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību 64.punkts. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasības.

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Adrese | K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | 90000077325 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Dmitrijs Grigorjevs, t.654 04377, dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv |

## Iepirkuma priekšmets: vidi degradējošo būvju ar kadastra apzīmējumiem 05000032501007, 05000032501008 un 05000032501010, Jelgavas ielā 7, Daugavpilī nojaukšana, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

## Iepirkuma ietvaros tiek slēgts līgums “Par daļēji sagruvušu būvju ar kadastra apzīmējumiem 05000032501007, 05000032501008 un 05000032501010, Jelgavas ielā 7, Daugavpilī, nojaukšana”

## Paredzamā līgumcena:	līdz 10743 EUR (desmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs eiro) bez PVN.

## Līguma izpildes un darbu uzsākšanas termiņš: saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādīto.

## Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

- pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzēs;

- pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;

- pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzēs.

- pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR.

- Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu  šajā iepirkuma procedūrā.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:

- aizpildīts pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (2.pielikums);

- izstrādātais finanšu piedāvājums (3.pielikums);

- atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (4.pielikums);

- pieredzes saraksts par pēdējiem trim gadiem (5.pielikums).

## Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

## Piedāvājuma variantu iesniegšana nav pieļaujama.

- Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz trīs darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam.

- Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji:

  - gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.

  - Pretendents tiks arī izslēgts, ja tiek konstatēts, ka tā iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts.

- Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv .

- Piedāvājums iesniedzams: līdz 2019.gada 8.martam plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, K.Valdemāra ielā 1, 1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: svetlana.kraine@daugavpils.lv.

Uz aploksnes, ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, kā arī elektroniski nosūtot piedāvājumu, obligāti jānorāda: “Piedāvājums zemsliekšņa iepirkumam “Daļēji sagruvušu būvju ar kadastra apzīmējumiem 05000032501007, 05000032501008 un 05000032501010, Jelgavas ielā 7, Daugavpilī, nojaukšana”, identifikācijas Nr.DPDĪPD 2019/5”.

Elektroniski noformētam un atsūtītam piedāvājumam jāatbilst Elektronisko dokumentu likuma prasībām.

Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

Sagatavoja:

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

juristes p.i.									S.Kraine

1.Pielikums

Darba uzdevums – tehniskā specifikācija

Daļēji sagruvušu būvju nojaukšana ar kadastra apzīmējumiem 05000032501007, 05000032501008 un 05000032501010, Jelgavas ielā 7, Daugavpilī

Ieceres mērķis – vidi degradējušo būvju nojaukšana, pēc nojaukšanas darbiem pieguļošās teritorijas sakārtošana.

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas iecelt sertificēto atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības koordinators veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

2. Būvuzņēmējs uzsāk būvdarbu veikšanu ne vēlāk kā 5 (piektajā) darba dienā pēc atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas būvvaldē, parakstot būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas aktu. Ievērojot paskaidrojuma rakstā minētās prasības, izpildīt nojaukšanas darbus 40 kalendāro dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas dienas. Pēc pušu rakstiskas vienošanās var tikt precizēts tehnoloģiskais pārtraukums un atliktie darbi.

3. Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, veikt būvgružu izvešanu un utilizāciju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un noslēgtā līguma nosacījumiem. Kopā ar piedāvājumu pievienot līgumu par būvgružu un bīstamo atkritumu utilizāciju.

4. Pretendentiem vēlams apmeklēt un izpētīt objektu, precizēt un noskaidrot darbu specifiku un, ja nepieciešams, pārbaudīt darba apjomus.

5. Nojaucamo būvju galvenie tehniskie rādītāji:

zemes gabala kopplatība (kadastra apzīmējums 05000032501) - 20015.00 kv.m.

apbūves laukums: šķūnis (05000032501007) - 44.40 kv.m.; šķūnis (05000032501008) - 47.30 kv.m.; ateja (0500003250l010) - 23.00 kv.m.

kopējā platība: šķūnis(05000032501007) - 38.30 kv.m.; šķūnis(05000032501008) - 46.50 kv.m.; ateja(05000032501010) - 17.20 kv.m.

būvtilpums: šķūnis(05000032501007) - 125.00 kub.m.; šķūnis(05000032501008) - 156.00 kub.m.; ateja(05000032501010) - 68.00 kub.m.

stāvu skaits – 1 (visām būvēm).

Kopējais būvgružu apjoms - 235.00 kub.m.

6. Nodrošināt autotransporta un gājēju kustības drošību Jelgavas ielā, Bauskas ielā un  Dobeles ielā. Būvdarbu veikšanas zonu nožogot ar pagaidu žogu.

7. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās iestādes un organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas obligāti saņemt no A/S “Sadales tīkls”, SIA “ Daugavpils ūdens”, PAS ”Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom” un DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” rakšanas atļaujas!

8. Veicot būvdarbus obligāti jāievēro Ministru kabineta noteikumus Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” un citu pastāvošo normatīvu prasības.

9. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos.

10. Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c.

11. Objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem.

12. Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus speciālus tērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c.

13. Būvdarbu teritoriju nožogot ar pagaidu celtniecības žogu.

14. Demontāžu veikt ar ekskavatoru, autoceltni, greiferu, iekrāvēju u.c. piemērotas tehnikas palīdzību. Būvmateriālu aizvešanu veikt ar tiem paredzētu autotransportu. Zemes darbiem un teritorijas izlīdzināšanai izmantot buldozeri vai citu analoģisku tehniku.

15. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam izstrādāt Darbu veikšanas projektu (LBN310-14) un saskaņot to ar pasūtītāju. Pievērst uzmanību zemē esošiem elektrokabeļiem un lietus kanalizācijai!

17. Pirms būvdarbu uzsākšanas izpildītājam ir jāparaksta “Būvlaukuma pieņemšanas- nodošanas akts”.

18. Ja demontāžas darbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā  radušies tīklu vai  trešajām personām nodarīti bojājumi vai  zaudējumi, būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem.

Demontāžas apjomu tabula

| Nr.p.k. | DEMONTĀŽAS DARBU NOSAUKUMS | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Šķūnis (0500003250X007) |  |  |
| 1 | Pagaidu žoga uzstādīšana būvdarbu veikšanas zonā | kpl. | 1.00 |
| 2 | Koka celmu laušana D 70 cm. | gb. | 2.00 |
| 3 | Jumta seguma azbestcementa lokšņu demontāža | kv.m. | 72.80 |
| 4 | Jumta koka latojuma (dēļi 25 mm.) demontāža | kv.m. | 72.80 |
| 5 | Jumta koka spāres ( 150*50 mm) demontāža | kub.m. | 0.70 |
| 6 | Pārseguma koka sijas ( 170*70 mm ) demontāža | kub.m. | 0.68 |
| 7 | Griestu un sienu cementa apmetuma nojaukšana | kv.m. | 114.00 |
| 8 | Logu bloku demontāža (1.60*1.10 m) | gb. | 3.00 |
| 9 | Durvju bloku demontāža (2.10* 0.90 m) | gb. | 1.00 |
| 10 | Koka karkasa ārsienu un starpsienu (b=250 mm) demontāža | kub.m. | 30.00 |
| 11 | Koka grīdas ar pamatnēm demontāža | kv.m. | 38.30 |
| 12 | Ķieģeļu skursteņa (400*510 mm) demontāža | kub.m | 1.50 |
| 13 | Betona un butobetona pamatu demontāža | kub.m | 19.00 |
| 14 | Ēkas betona apmales nojaukšana | kub.m | 1.60 |
| 15 | Esošā žoga betona elementu (300*70*2400 mm) demontāža no Jelgavas ielas puses | gb. | 13.00 |
| 16 | Žoga betona stabu (200*200*2200 mm) ar pamatiem demontāža no Jelgavas ielas puses | gb. | 4.00 |
| 17 | Sadzīves atkritumu izvešana, utilizācija | kub.m | 5.00 |
| 18 | Būvbedres aizbēršana, planēšana, blietēšana | kpl. | 1.00 |
| 19 | Būvgružu savākšana, izvešana, utilizācija | kub.m | 100.00 |
| 20 | Teritorijas bojāto segumu, zāliena, ielas bortakmeņu, asfalta atjaunošana un teritorijas sakopšana | kpl. | 1.00 |
| 21 | Stadiona „Celtnieks” jaunā žoga tranšeju rakšana monolītbetona pamatu ierīkošanai (13.7 t.m.) Jelgavas ielā | kub.m | 5.00 |
| 22 | Jauna žoga monolītbetona (C16/20) pamatu ierīkošana (13.7 t.m.) b= 0.30 m, h= 0.7 m | kub.m | 3.00 |
| 23 | Jauna žoga ierīkošana no gludiem sienu blokiem SB1, SB2, SB5 un dekoratīviem elementiem BC-3 (Siguldas bloks) 13.7 t.m, b= 0.19 m., h= 2.4 m. | kub.m | 6.90 |
| 24 | Jaunā žoga ārējais apmetums no Jelgavas ielas puses | kv.m | 32.00 |
| 25 | Jaunā žoga krāsošana ar fasādes silikātkrāsu pelēkā tonī | kv.m | 32.00 |
| 26 | Esošo metāla vārtu un vārtu stabu izlīdzināšana Jelgavas ielā | kpl. | 1.00 |
|  | Šķūnis (05000032501008) |  |  |
| 1 | Jumta seguma azbestcementa lokšņu demontāža | kv.m | 55.00 |
| 2 | Jumta koka latojuma demontāža | kv.m | 55.00 |
| 3 | Jumta koka spāres demontāža | kub.m | 0.60 |
| 4 | Ārsienu koka dēļu apšuvuma demontāža (102 kv.m) | kub.m | 3.50 |
| 5 | Ārsienu koka apaļo stabu (D 250 mm, L- 3600 mm) demontāža | gb. | 10.00 |
| 6 | Betona pamatu demontāža | kub.m | 4.50 |
| 7 | Koka žoga nojaukšana | kv.m | 6.00 |
| 8 | Liekās grunts zemes izstrāde un izvešana | kub.m | 45.00 |
| 9 | Sadzīves atkritumu izvešana, utilizācija | kub.m | 8.00 |
| 10 | Būvbedres aizbēršana, planēšana, blietēšana | kpl. | 1.00 |
| 11 | Būvgružu savākšana, izvešana, utilizācija | kub.m | 30.00 |
| 12 | Teritorijas bojāto segumu, zāliena, ielas bortakmeņu, asfalta atjaunošana un teritorijas sakopšana | kpl. | 1.00 |
|  | Ateja (05000032501010) |  |  |
| 1 | Jumta seguma ruberoīda ar pamatslāņiem demontāža | kv.m | 19.00 |
| 2 | Parapeta skārda seguma demontāža | kv.m | 7.00 |
| 3 | Dzelzsbetona pārseguma paneļu (6000*1500*220 mm) demontāža | gb. | 2.00 |
| 4 | Dzelzsbetona pārsedzes (200*250*3000 mm) demontāža | gb. | 4.00 |
| 5 | Dzelzsbetona pārsedzes (200*120*1200 mm) demontāža | gb. | 6.00 |
| 6 | Ķieģeļu ārsienu un starpsienu demontāža | kub.m. | 18.00 |
| 7 | Betona grīdas nojaukšana | kub.m. | 3.00 |
| 8 | Betona pamatu demontāža | kub.m. | 10.00 |
| 9 | Atejas betona bedres asenizācijā un demontāža | kub.m. | 4.60 |
| 10 | Betona apmales nojaukšana | kub.m. | 3.50 |
| 11 | Betona bortakmeņu demontāža | t.m. | 34.00 |
| 12 | Sadzīves atkritumu izvešana, utilizācija | kub.m. | 2.00 |
| 13 | Asfalta seguma nojaukšana | kv.m. | 60.00 |
| 14 | Koka celmu laušana D 90 cm | gb. | 2.00 |
| 15 | Būvgružu savākšana, izvešana, utilizācija | kub.m. | 105.00 |
| 16 | Būvbedres aizbēršana, planēšana, blietēšana | kub.m. | 24.00 |
| 17 | Teritorijas zāliena ierīkošana | kv.m. | 160.00 |

Sastādot lokālo tāmi (LBN 501-17) nojaukšanas darbiem paredzēt visus izdevumus, kas saistīti ar demontāžu.

Esošos inženiertīklus aizsargāt un saglabāt darba režīmā.

Sagatavoja:                                                                                                Dmitrijs Grigorjevs

2.Pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| reģ. nr. | __________________________________________ |  |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |  |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |  |
| Bankas rekvizīti: |  |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| kods: | __________________________________________ |  |
| konts: | __________________________________________ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma ar identifikācijas Nr. DPDĪPD 2019/5;

- apņemas izpildīt būvdarbus atbilstoši norādītajai specifikācijai un iesniegtajam finanšu piedāvājumam;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;

- apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

2019.gada ___._____________

_________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3. Pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Cena, EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Daļēji sagruvušu būvju ar kadastra apzīmējumiem 05000032501007, 05000032501008 un 05000032501010, Jelgavas ielā 7, Daugavpilī, nojaukšana |  |
| PVN____% ,EUR: |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

Apliecinām, ka:

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā  noteikto būvdarbu izpildi pilnā apjomā.

Apņemamies slēgt iepirkuma līgumu par piedāvāto līgumcenu, saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā ietvertajiem nosacījumiem.

2019.gada ___._____________

_________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.Pielikums

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta Nr.:

- Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums  “Daļēji sagruvušu būvju ar kadastra apzīmējumiem 05000032501007, 05000032501008 un 05000032501010, Jelgavas ielā 7, Daugavpilī, nojaukšana”, ID Nr. DPDĪPD 2019/5, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie iepirkuma līguma “Par daļēji sagruvušu būvju ar kadastra apzīmējumiem 05000032501007, 05000032501008 un 05000032501010, Jelgavas ielā 7, Daugavpilī, nojaukšanu” izpildes.

2019.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

- Pielikums

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

| Būvdarbi |
| --- |
| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts | Būvdarbu izmaksas (euro bez PVN) | Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Pielikumā: vismaz 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lp.

2019.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)