APSTIPRINĀTS

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas

muzeja vadītāja

_______________R.Ģiptere

Daugavpilī, 2019.gada 9.septembrī

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja

ZIŅOJUMS  DNMM_2019-19_N

par uzaicinājumu piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Dakstiņu jumta seguma remonts

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā”.

- Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs |
| --- | --- |
| Adrese | Rīgas iela 8, Daugavpils, LV5401 |
| Reģistrācijas Nr | 90000030377 |
| Kontaktpersona tehniskos jautājumos | Muzeja vadītājas vietnieks Aivars Tārauds, mob.24229599, e-pasts: aivars.tarauds@daugavpils.lv |
| Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos | Muzeja vadītāja, Ruta Ģiptere,65422709, e-pasts: museum@daugavpils.lv |

- Līguma priekšmets: Dakstiņu jumta seguma remonts Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā.

- Paredzamā kopējā līgumcena līdz EUR 10433,26 ar PVN.

- Tehniskā specifikācija: 3.pielikumā.

- Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

  - - pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - - pretendentam ir pieredze Līguma priekšmetā minētā pakalpojuma sniegšanā.

- Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no zemākminētajiem gadījumiem:

  - - pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

  - - pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju;

  - - pretendents nav iesniedzis uzaicinājumā pieprasītos dokumentus.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:

  - - pretendenta pieteikums par piedalīšanos aptaujā (1.pielikums);

  - - uzņēmuma reģistra izziņa vai apliecināta kopija par pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotas personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt līgumu. Ja piedāvājumu un līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums;

  - - rakstiska(s) atsauksme(s) par dakstiņu jumta remontdarbu veikšanu;

  - - pretendenta sastādīts finanšu piedāvājums (2.pielikums).

  - Finanšu piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi; atsevišķi jānorāda PVN, ja attiecināms.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs: par zemāko cenu atbilstošā kvalitātē.

- Piedāvājums iesniedzams līdz: 13.09. 2019 plkst. 14:00.

- Piedāvājumu var iesniegt:

  - - personīgi (vai pa pastu), adrese Rīgas iela 8, Daugavpils, LV5401;

  - - elektroniski, nosūtot 8.punktā minētos dokumentus (PDF formātā) uz e-pastu: aivars.tarauds@daugavpils.lv

DNMM vadītājas vietnieks					A.Tārauds

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Pretendenta finanšu piedāvājums;

- Tehniskā specifikācija.

1.pielikums

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

#### “Dakstiņu jumta seguma remonts

#### Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā.”

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ.nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties aptaujā “Dakstiņu jumta seguma remonts Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā.”;

- apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

- apliecina, ka pretendentam ir pieredze minēto pakalpojumu sniegšanā.

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas nr. |  |
| Adrese |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums

Pretendenta finanŠu piedāvājums

„ Dakstiņu jumta seguma remonts

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā.”

<Izpildītāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <juridiska adrese>, <personas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds un uzvārds> personā, [kurš rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> piedāvā piegādāt Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejam par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Cena bez PVN, EUR | PVN __%, EUR | Kopā ar PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dakstiņu jumta seguma remonts Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā Nosaukums: Raksturojums: |  |  |  |

Finanšu piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi; atsevišķi jānorāda PVN, ja attiecināms.

Apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas datuma.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Piekrītam visām uzaicinājumā “ Dakstiņu jumta seguma remonts Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā” izvirzītajām prasībām.

Vārds, uzvārds, amats 		____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

3.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Mērķis:

Veikt ēkas ar kadastra apzīmējumu 05000012904004 Rīgas ielā 8, Daugavpilī, daļēju jumta seguma remontu, piedāvāt kvalitatīvus un drošus risinājumus. Plānotais celtniecības laukums atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000012904.

- Uzdevums:

Veikt muzeja māla dakstiņu demontāžu (daļēji), saglabājot veselos dakstiņus un uzstādot tos citā jumta daļā bojāto dakstiņu vietā. Demontētā jumta seguma daļā uzlikt jaunus dakstiņus analoģiski esošajiem dakstiņiem (krāsa, forma).

- Darba apjomi:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | JUMTS |  |  |
| 1 | Esošo jumta māla dakstiņu demontāža, saglabājot visus demontētos dakstiņus un kores elementus | m2 | 90.70 |
| 2 | Esoša latojuma demontāža | m | 339.00 |
| 3 | Jauna latojuma montāža | m | 339.00 |
| 4 | Jauna jumta mālu dakstiņu montāža ar kores elementiem | m2 | 90.70 |
| 5 | Bojāto dakstiņu demontāža | gb | 750.00 |
| 6 | Saglabāto dakstiņu montāža un nostiprināšana | gb | 750.00 |
| 7 | Būvgružu novākšana, izvešana uz izgāztuvi, utilizācija | m3 | 2.50 |

- Īpašie noteikumi:

  - Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

  - Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos  pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

  - Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.

  - Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi.

  - Būvuzņēmējam jānodrošina darba zonas uzkopšana katru dienu. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekts tiek uzkopts.

  - Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

  - Būvuzņēmējam nepieciešams norobežot  darba zonu un ievērot darba drošību.

4.8. Remontdarbu laikā Būvuzņēmējam jānodrošina brīvu un drošu piekļuvi esošajām ēkām Rīgas ielā 8, Daugavpilī.

- Darbu uzsākšanas termiņš: 5 dienas no līguma parakstīšanas datuma.

- Darbu izpildes termiņš: 60 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas datuma.

- Izpildīto darbu garantijas laiks: 3 gadi no nodošanas- pieņemšanas akta  parakstīšanas datuma.

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas

ēku būvinženieris                    				          Dmitrijs Grigorjevs